建设项目环境影响报告表

项目名称：废旧铅酸蓄电池回收、废机油回收项目

建设单位（盖章）：南京开瑞环保科技有限公司

编制日期： 二○一九年七月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 废旧铅酸蓄电池回收、废机油回收项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南京开瑞环保科技有限公司 |
| 法人代表 | 仲艳军 | 联系人 | 郭建亚 |
| 通讯地址 | 南京市六合区雄州街道瓜埠双巷路118号107、94号 |
| 联系电话 | 18120195818 | 传 真 | / | 邮政编码 | 210000 |
| 建设地点 | 六合经济开发区龙兴路8号，南京东岱家具有限公司现有厂区内 |
| 立项审批 部门 | 南京市六合区发展和改革局 | 备案证号 | 六发改备【2019】191号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | G5949 其他危险品仓储 |
| 占地面积 （平方米） | 2400 | 建筑面积 （平方米） | 2400 |
| 项目总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保投资 （万元） | 71 | 环保投资占总投资比例（%） | 3.55 |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 | 2019年9月底 |
| 主要原辅材料(包括名称、用量)及设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 原辅材料：本项目回收危险废物主要原成分及理化性质见表2-4和2-5。 主要设施：本项目主要设备及数量见表-6。 |
| 水及能源消耗 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 337.5 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 2 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 其 它 | / |
| 污水(工业废水、生活污水√)排放量及排放去向 本项目依托出租方厂区内部已落实的“雨污分流”，雨水经开发区内雨水管网收集后排入市政雨水管网；本项目运营期废水主要为员工生活产生的废水，约270t/a，经租赁厂房所在厂区污水管网收集后接入开发区市政管网，接管六合污水处理厂进行深度处理，尾水达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18198-2002）表1中一级A标准后排入滁河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |

# 工程内容与规模

项目由来 近年来，随着汽车摩托、电动自行车、电力照明等应用领域的快速发展，废铅蓄电池的产生量也随之增加，铅蓄电池主要含有铅、硫酸铅、氧化铅、硫酸等，一旦发生泄露、胡乱丢弃、不当拆解等行为，将导致电池内含有有毒金属元素进入大气、土壤、地下水、地表水环境中，重金属污染危害影响较为突出。重金属元素具有较强的迁移、富集和隐藏性，可经空气、水、食物链等途径进入人体，生物毒性显著，易引发慢性中毒，具有致癌、致畸及突变作用，对免疫系统有一定影响，威胁人体健康和食品安全。 同时，随着社会生活的日益改善，家用汽车不断增长，对机油的需求量也不断增加，每年换下来的废机油量也越来越大，这些废机油如果丢弃到自然环境中去，将会造成严重的污染。若废机油进入水体，或者倒到地面，都会产生严重的环境污染，丢弃在地表的废油，渗透入土壤中，一部分被微生物分解，而大多数则会随着雨水的冲洗进入江河湖海或者渗入地下水体，造成土壤环境和水环境的污染。 在此背景下，南京开瑞环保科技有限公司拟投资2000万元，租赁南京东岱家具有限公司位于六合经济开发区龙兴路8号厂区内已建厂房，面积约2400m2（由于市场原因，目前本项目只利用其中1500m2面漆，剩余900m2暂闲置预留，后期使用时将另行申报环保手续），改造后作为废旧铅酸蓄电池和废机油的收集、暂存和周转仓库，即本项目——废旧铅酸蓄电池回收、废机油回收项目。 本项目拟购置相关设备，建成后形成年回收废旧铅酸蓄电池6万吨、废机油4万吨的规模，本项目仅对废旧铅酸蓄电池和废机油进行集中收集、分类暂存和转运，不涉及废旧铅酸蓄电池拆解、破损和废机油的再生处置，其中废旧铅酸蓄电池和废机油的转运均委托有资质运输单位负责。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年 9月 1日起施行）以及中华人民共和国国务院第 682号令《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定和要求，建设项目需要进行环境影响评价工作；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第 44号，2018年 4月28日修正），建设项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业——180 仓储（不含油库、气库、煤炭储存）中有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目”，应该编制环境影响报告表。根据上述要求，现南京开瑞环保科技有限公司委托山东君恒环保科技有限公司编制环境影响评价报告表，我单位经过初步筛选后（表2-1）接受委托，并编制环境影响评价报告表，对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 表2-1 建设项目初步筛选情况一览表 序号 初筛相关内容 建设项目情况 备注 1 选址选线 本项目位于六合经济开发区内，根据项目租赁厂房所在厂区房屋产权证明，本项目厂房所在地块用地性质为工业用地，详见附件5 符合用地性质 2 规模 总投资2000万元，租赁厂房面积共约2400m2（本项目现只利用其中1500m2，剩余900m2暂闲置预留），配套购置设备和专用运输车辆，建成后形成年回收废旧铅酸蓄电池6万吨、废机油4万吨的规模 符合项目备案证 3 性质 新建 4 生态保护红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发【2013】113号）和《南京市生态红线区域保护规划》，项目占地不涉及生态红线保护区 符合生态红线区域保护规划要求 5 产业政策 不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中规定的限制类、淘汰类项目，未列入《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制用地、禁止用地项目目录，故本项目符合国家和地方的产业政策 符合产业政策 6 环境准入 本项目属于【G5949】其他危险品仓储，符合规定中“一、基本要求”的相关规定，不在“二、准入规定”限制范围内，符合《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发【2015】251号）要求 符合环境准入条件 7 《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018版）》（宁委办发【2018】57号） 本项目为危险废物的收集、分类暂存和转运，不属于制造业，不属于南京市及六合区制造业新增项目中禁止和限制类 符合文件要求 8 卫生防护距离设置 本项目无组织排放废气主要为硫酸雾和VOCs，参考GB/T13201-91相关规定，本项目需以厂房为边界设置100m卫生防护距离。根据实地调查，该范围内目前无居民学校、医院等保护目标，今后该范围内不得规划新建住宅、学校、医院等环境敏感保护目标。 符合相关要求 2、项目概况 2.1 建设项目名称、项目性质、建设地点及投资总额 项目名称：废旧铅酸蓄电池回收、废机油回收项目 项目性质：新建 建设地点：六合经济开发区龙兴路8号，南京东岱家具有限公司现有厂区内，建设项目地理位置图详见附图1 建设单位：南京开瑞环保科技有限公司 项目投资：项目投资2000万元，其中环保投资71万元 劳动定员：建成后预计有员工15人，不提供食宿 工作制度：年工作300天，日工作8小时 施工周期：本项目不分期建设，计划于2019年8月底开工，2019年9月底完工 2.2 建设项目内容、规模及产品方案 2.2.1建设内容及规模 本项目租赁南京东岱家具有限公司位于六合经济开发区龙兴路8号南京东岱家具有限公司现有厂区内，面积约2400m2厂房用于废旧铅酸蓄电池和废机油的回收、暂存和转运，由于市场原因，目前本项目只利用其中1500m2面漆，剩余900m2暂闲置预留，项目不涉及废旧铅酸蓄电池和废机油的处置与加工再利用，其中废旧铅酸蓄电池和废机油的转运均委托有资质运输单位负责，项目建成后废旧铅酸蓄电池和废机油年周转能力最大分别是6万吨和4万吨。 2.2.2建设项目产品方案 表2-2 本项目主体工程及产品方案 序号 类别 日周转数量 年周转数量 最大储存量 最终处置单位 1 废旧铅酸蓄电池 165吨/天 6万吨/年 30吨 江苏新春兴再生资源有限责任公司等有资质单位 2 废机油 110吨/天 4万吨/年 30吨 淮安华科环保科技有限公司等有资质单位 3、建设项目回收和贮存情况 建设项目回收和贮存的废旧铅酸蓄电池和废机油的主要来源见表2-3。 表2-3 建设项目回收、运输及来源 类别 名称 来源 是否属于危险废物 废物代码 回收、运输及贮存 废旧铅酸蓄电池 回收的废旧铅酸蓄电池为南京市4S店、汽修厂、蓄电池批发代理商、电动车维修店稍等产生的废旧铅酸蓄电池或锂电池 是 HW49 （900-044-49） 废旧机油 汽修厂、4S店更换下来的废矿物质油等 是 HW08 （900-214-08） 4、建设项目回收和贮存主要危险废物类别 ①废旧铅酸蓄电池 本项目回收、贮存的废铅酸蓄电池主要包括（普通蓄电池、干核蓄电池及免维护蓄电池等），单只规格5-30kg不等，其代表性的废铅酸蓄电池规格见表2-4；铅酸蓄电池成分主要铅 82%、电解液 7%（主要成分为H2SO4和H2O，充足电解液中硫酸重量比35-40%，完全放电后电解液中硫酸重量比10-15%）、塑料、橡胶及其他11%，主要理化性质见下表2-5。 表2-4 项目回收、贮存废铅酸蓄电池主要规格 额电电压（V） 额定容量（Ah） 外形尺寸（mm） 参考 重量 端子 形式 长 宽 高 总高 6 110 281 128 203 206 16.0 F13 6 200 323 178 226 256 30.6 F17 表2-5 废旧铅酸蓄电池理化性质 名称 理化性质 毒性毒理 铅 （Pb） 外观：灰白色质软的粉末，切削面有光泽，延性弱展性强；熔点：327℃；沸点：1620℃；相对密度（水=1）11.34； LD50：70mg/kg（大鼠经静脉）中等毒性；损害造血、神经、消化系统及肾脏。短时接触大剂量可发生急性铅中毒，表现类似重症慢性铅中毒。 硫酸 （H2SO4） 分子量98.08，纯品为无色透明油状液体，无臭，蒸汽压0.13kPa(145.8℃)，熔点10.5℃，沸点：330.0℃，相对密度(水=1)1.83；相对密度(空气=1)3.4，与水混溶，化学性质稳定，为酸性腐蚀品，用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用。 急性毒性：LD50：2140mg/kg(大鼠经口)；LC50：510mg/m³，2小时(大鼠吸入)；320mg/m³，2小时(小鼠吸入)。工作场所空气中有毒物质容许浓度：时间加权平均容许浓度1mg/m³，短时间接触容许浓度2mg/m³。 ②废机油 本项目回收、贮存的废机油主要来源于汽修4S店更换下来的废机油，品牌不尽相同。废机油理化性质见表2-6。 表2-6 机油的理化性质及危险特性表 名称 理化性质 毒性毒理 废机油 液体，不溶于水，闪点＞180℃，密度850-880kg/m3；可燃，无爆炸性 基础原料及成品基础油属难燃物质，其火灾危险性类别为丙 B 类，温度过高可能引起燃烧； 基础原料油及成品油周围有引燃源，超过油液的闪点会引起火灾。废油不注意回收，随便倾倒于排水道、泥土和水中，会造成环境污染 5、建设项目主要生产设备 由于项目只负责废旧电池、废机油的收集、贮存，不涉及电池的拆解、再生加工及废机油再生利用等处置工艺，因此生产设备较为简单，具体见表2-7。 表2-7 本项目主要设备清单 序号 生产单元 设备名称 单位 数量 1 废旧铅酸蓄电池 叉车5t 辆 4 2 塑料框 个 30 3 专用托盘 只 30 4 地磅 台 1 5 废机油 铁桶（200L/个） 个 200（100个备用） 6 托盘 只 30 7 地磅 台 1 6、建设项目平面布局及周边环境概况 周边环境概况：本项目租赁南京东岱家具有限公司位于六合经济开发区龙兴路8号，现有厂区内厂房用于项目建设，该厂区现主要为对外招租各类制造类企业，厂区北侧为虎跃路，隔路为六合区交通事故快速理赔中心；厂区东北侧隔虎跃路为南京金云云母有限公司和爱尔斯环保设备工程公司；厂区东侧隔路为南京大东玩具有限公司；厂区南侧为龙兴路，隔路为南京新顶顶建材有限公司和南京河川建设工程公司；厂区西侧和西南侧为江北机动车检测中心；西北侧为江苏宁城欣昕建设有限公司。经现场踏勘，本项目地块周边300m范围内无居民、学校等环境敏感建筑，建设项目周边环境概况图详见附图2。 平面布局：根据建设单位提供资料，本项目所在厂房面积约2400m2，其中北侧的1500m2为本项目建设范围，南侧900m2暂时闲置，作为预留用房，本项目1500m2厂房内设置了废油装卸区、专用容器放置区、废油暂存区、废油分拣贮存区、废旧铅酸蓄电池分拣打包卸货区、破损和完好电池贮存区以及相关配套的劳保用品区、废液收集池、叉车放置、淋浴和危废暂存区，详见附图3 建设项目厂房车间平面布置图。 7、公用及配套工程 7.1 给排水 给水：本项目供水水源依托租赁厂房所在厂区市政供水管网。 排水：本项目依托出租方厂区内部已落实的“雨污分流”，雨水经开发区内雨水管网收集后排入市政雨水管网；本项目运营期废水主要为员工生活产生的废水，经租赁厂房所在厂区污水管网收集后接入开发区市政管网，接管六合污水处理厂进行深度处理，尾水达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18198-2002）表1中一级A标准后排入滁河。 7.2供电 本项目预计年用电量2万度，供电依托租赁厂房所在厂区供电设备及管网。 7.3暖通系统 本项目车间和仓库设置有排气扇等通风设施。 本项目公用及辅助工程表见表2-8。 表2-8 项目公用及辅助工程 类别 工程内容 设计能力 用途 主体工程 废旧电池贮存区 完好废旧铅蓄电池贮存区 500m2 用于贮存未破损的废旧铅酸蓄电池 破损电池贮存区 200m2 用于贮存破损废旧电池 叉车放置区 20m2 用于叉车停放 专用容器放置区 56m2 用于存放空废旧电池收集容器 地磅1 15m2 废旧电池贮存区内，用于称量废旧电池重量 废旧电池卸货区 55m2 用于废旧电池装卸 分拣打包区 75m2 用于废旧电池分拣 废机油收集贮存区 废机油贮存区 250m2 用于贮存废机油 废油卸载区 70m2 用于废机油的装卸 分拣罐装区 80m2 用于废机油的分拣 地磅2 15m2 废旧机油贮存区内，用于称量废旧机油重量 淋浴房 10m2 用于员工洗浴 办公 10m2 / 储运工程 运输 委托有资质单位转运 本项目委托宿迁市华远物流等有资质的运输企业负责废铅酸蓄电池和废机油的转运工作，包括危废从产生单位转运至本企业以及从本企业向有资质的处置企业转运 公辅工程 给水 510t/a 由六合经济开发区给水管网供给 排水 360t/a 生活污水经厂区管网接管市政污水管网，进入接管六合污水处理厂 供电 2万kWh/a 由六合经济开发区电网提供 暖通 车间和仓库设置有排气扇等通风设施 / 环保工程 废气处理 负压排气系统+活性炭吸附装置+碱液喷淋装置+15m高1#排气筒 风机风量为8000m3/h，该处理装置主要用于处理非正常工况下废旧铅酸电池产生的硫酸雾 抽风系统+活性炭吸附装置+15m高2#排气筒 风机风量为5000m3/h，机油呼吸产生的VOCs 废水处理 依托租赁厂区管网 主要为生活污水 固废处理 10m3废油收集池 收集废机油贮存事故状态下的事故废液 5m3废酸收集池 收集废旧电池贮存事故状态下的事故废液 2个危险废物暂存区，分别为48m2和25m2 分别用于收集贮存废机油和废电池产生的其他危险废物，包括废弃劳保用品、废酸液、废活性炭和废碱液 8、产业政策的相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中规定的限制类、淘汰类项目；未列入《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制用地、禁止用地项目目录；经查，本项目也不属于《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》中禁止和限制类，故本项目符合国家和地方的产业政策。 本项目已于2019年7月11日完成了南京市六合区发展和改革局备案，并取得备案登记代码：2018-320116-59-03-510174，详见附件3，因此本项目符合六合区产业政策要求。 综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策。 9、用地规划的相符性 本项目租赁厂房位于六合经济开发区龙兴路8号，属于南京东岱家具有限公司现有厂区厂房，根据建设单位提供项目所在厂区土地（详见附件5），项目所在地用地属于工业用地，租赁房屋可用作工业用途，本项目建成后主要进行废旧铅酸蓄电池和废机油回收，因此与用地性质相符。 综上所述，本项目用地性质相符，选址合理可行。 10、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）和《南京市生态红线区域保护规划》，本项占地不涉及生态红线保护区，本项目2.5km评价范围生态环境保护目标详见表2-8。 表2-8 生态环境保护目标表 生态环境 环境保护对象 环境保护要求 名称 方位 距离m 范围 城市生态公益林 东南 1800 二级管控区：西以南京化学工业园规划的防护绿地为主体，向东沿四柳河两侧各500米建防护绿带，直到与滁河交汇 二级管控区内禁止从事下列活动：砍柴、采脂和狩猎；挖砂、取土和开山采石；野外用火；修建坟墓；排放污染物和堆放固体废物；其他破坏生态公益林资源的行为 由表2-8可知，本项目用地不在生态红线保护区中。 建设项目与南京市生态红线保护区位置关系图详见附图4。 （2）环境质量底线 根据《南京市2017年质量公报》，项目所在地的大气、水、声环境质量良好。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目用水取自当地自来水，且用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见下表。 表2-9 项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正） 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不在《产业结构调整指导目录（2011年）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发【2013】9号）（修订） 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）（修订），本项目不在《产业结构调整指导目录（2011年）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中 4 《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》 本项目不属于南京市及六合区制造业新增项目中禁止和限制类 5 《市场准入负面清单草案》 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中 由表2-9可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 与《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》相符性分析 根据《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发【2017】30号）： ①本项目不使用燃煤锅炉，不属于化工项目，不在“两减”范围之内； ②本项目位于南京市六合经济开发区龙兴路8号，南京东岱家具有限公司现有厂区内，属于【G5949】其他危险品仓储，符合开发区工业定位； ③本项目不属于太湖流域范围内，且不产生及排放工业废水，生活污水接管六合区污水处理厂；本项目不属于畜禽养殖类项目、不使用涂料、项目不在生态红线范围内； 因此，本项目符合《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发【2017】30 号）要求。 与“六合经济开发区”相符性分析 根据六合经济开发区规划，其产业发展定位为：园区在原有产业（严禁三类污染工业进入，允许发展二类无污染工业，鼓励发展科技先导型、高附加、低能耗、无污染高新技术产业，工业门类以一类工业为主，如电子、通讯、服装、轻纺、新材料等企业，尤其重点引进电子、通讯、新材料等高科技工业）基础上新增新能源电池制造、汽车整车制造、节能环保、装备制造等产业，主要产业定位调整为：一类工业为主，允许发展低污染二类工业，鼓励发展科技先导型、高附加、低能耗、无污染的高新技术产业，严禁三类污染工业进入。 对照已批复的《南京六合经济开发区开发建设规划环境影响报告书》，规划区生态环境准入清单见下表2-10。 表2-10 开发区生态环境准入清单 类别 要求 优先引入 高端装备制造业： ①汽车及零部件：整车及发动机、关键零部件系统设计开发、生产、轻量化材料 应用、自主产权（品牌）的汽车、发动机制造、汽车重要部件的成套设备生产等；新能源汽车及零部件：动力锂电池、充电设备、车联网、汽车内饰及关键零部件、新能源汽车整车等；②高档数控机床:机床附件、智能数控系统、数控机床整机、工业机器人及零部件、伺服电机、驱动器等零部件、3D 打印、机器人本体；③重大成套专用设备：电子和电工机械、化工机械、工程机械、矿山机械及各类机械新产品、科技的研究、开发和设计等； 节能环保产业： ①高效节能通用设备：压缩机及冷凝器等制冷配件、物流冷库与中小型制冷设备、节能环保应用；②高效节能电气机械器材制：节能型发电机及零部件、输变电金具等电气器材；③先进环保设备：城市用泵、污水处理设备、环境监测设备。 高性能产业用纺织品：汽车用纺织品、高端医用防护纺织品等 现代服务业：①现代物流：专项物流、物流增值服务；②检验检测：检验检测服务；③研发设计：服装设计、应用型研发设计；④职业教育：职业教育；⑤行业综合服务：新能源锂电池整体解决方案、汽车后市场服务、污水处理综合解决方案、行业数据信息服务。 禁止引入 高端装备制造业汽车零部件：低固体分、溶剂型等挥发性有机物含量高的涂料；含传统含铬钝化等污染较大的前处理工艺的企业；使用限制类制冷剂生产的企业。 新材料：含化学反应的合成材料生产；含湿法刻蚀等污染较重工艺的光电材料生产企业。 电子信息：硅原料、多晶硅电池片、单晶硅电池片生产企业；印刷线路板生产企业；废气产生量大的芯片制造、电路板生产企业；线路板拆解企业。 ①环境保护综合名录所列高污染、高环境风险产品生产企业； ②其它各类不符合园区定位或国家明令禁止或淘汰的企业； ③纯电镀等污染严重企业，制革、化工、酿造等项目或者其他污染严重的项目； ④废水含高浓度难降解有机物，或工艺废气中含三致、恶臭、有毒有害物质无法 达标排放的，水质经预处理难以满足六合区污水处理厂接管要求的项目； ⑤产生或排放放射性物质的企业，工艺废气中含难处理的、排放致癌、致畸、致突变物质的项目； ⑥排放汞、铬、隔、铅、砷五类重金属废水或废气的企业。 空间管制 要求控制/ 禁止引入 的项目 六合大道沿路街旁绿地：两侧各控制45米绿带； 宁连高速防护绿带：西侧控制20-120米防护绿带； 浦六路防护绿带：西侧控制20-30米防护绿带，东侧控制85米防护绿带； 陆营路西侧水系防护绿带：西侧控制60米防护绿带，东侧控制44米防护绿带。 严格控制临近居民区工业地块企业类型。 禁止布置排放恶臭气体的项目。 污染物排放 总量控制 大气污染物：二氧化硫111吨/年、烟（粉）尘148吨/年、二氧化氮191吨/年、挥发性有机物20吨/年。 废水污染物（最终排入外环境量）：废水量 2181万立方米/年，COD 1091吨/年、氨氮110吨/年、总磷11吨/年，总氮：328t/a。 本项目为其他危险品仓储项目，项目仅对废旧铅酸蓄电池和废机油进行集中收集、分类暂存和转运，不涉及废旧铅酸蓄电池拆解、破损和废机油的再生处置，不属于三类污染工业；且项目营运期废水外排废水为生活废水，水质较为简单；破损废旧铅酸蓄电池产生的极少量硫酸雾和废机油大小呼吸产生的VOCs均采取了可行的废气处理工艺，可做到达标排放；对照上述表格，项目不属于禁止引入项目。 综上所述，本项目符合六合经济开发区相关产业定位。 本项目与相关环保政策相符性 （1）本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013年修改单符合性分析 表2-11 本项目与 GB18597-2001 及修改单符合性对照表 项目 规范要求 本项目具体情况 符合性分析 一般要求 所有危险废物生产者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑改建成危险废物贮存设施 本项目为废旧铅酸蓄电池、废机油收集、贮存项目，废旧铅酸蓄电池和废机油储罐贮存区为原有构筑进行改建成的危险废物贮存设施，设防渗层、有专门的物料收集防泄漏设施 符合 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存 本项目在常温常压下不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物 符合 在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放 本项目外观破损的废旧蓄电池有专门的收集设施和硫酸雾处理设施 符合 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装 本项目不涉及相互反应和半固体危险废物 符合 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间 本项目破损的废旧铅酸蓄电池有专门的收集设施，不涉及直接装载液体或半固体危险废物；废机油的储罐容器存储容积约占总容量的90% 符合 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合相应标准的标签 本项目营运期废旧铅酸蓄电池、废机油进厂、出厂将均按照要求分别粘贴标签 符合 贮存设施设计原则 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置 项目设置截流沟和事故池；设置气体导出口，硫酸雾采用碱洗涤塔处理、VOCs采用活性炭吸附处理 符合 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙 项目贮存场所地面均将做防渗、耐腐蚀处理，确保无裂隙 符合 应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一 本项目的废旧蓄电池、废机油分类存储，并设置在仓库裙角处截流沟防止泄漏扩散 符合 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断基础必须防渗 拆除现有车间地面，整个车间地面、截流沟、事故池壁等采用耐酸环氧树脂，整体防渗系数≤10-10cm/s 符合 堆放 堆放危险废物的高浓度应根据地面承载能力确定 堆放危险废物的高度满足地面承载能力要求 符合 危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集 25 年一遇的暴雨 24小时降水量；危险废物堆放要防风、防雨、防晒，不相容的危险废物不能堆放在一起，从事危险废物贮存的单位，必须得到 有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后方可接受 项目属于室内存放，车间具备防风、防雨、防晒功能；目前本项目处于开展环评工作阶段，待通过验收正式运营后，办理废旧铅酸蓄电池、废机油危险废物收集资质 符合 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册 营运期项目贮存的危险废物进场后进行检验，并登记注册 符合 不得接收未粘贴标签或标签未按规定填写危险废物 本项目不接收未粘贴标签或标签未按规定填写危险废物 符合 每个堆间应留有搬运通道 项目设置安全搬运通道 符合 不得将不相容的废物混合或合并存放 本项目收集的各类废物分类分区存放 符合 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废 物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来演、数量、特性和包装容器的类别、入库日期 营运期公示账台做到明确记录废旧蓄电池、废机油名称、来源、数量、特性 和包装容器的类别、入库日期 符合 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查、发现破损，应及时采取措施清理 企业定期对贮存设施进行检查，发现问题，及时采取措施清理 符合 危险废物贮存设施必须按规定设置警示标志 企业将按照要求设置警示标志 符合 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏 项目库房封闭，四周均设置围墙 符合 危险废物贮存设施应配备通讯设施、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护措施 企业将配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并有应急防护设施 符合 按国家污染物管理要求对危险废物贮存设施进行监测 按照国家污染物管理要求，企业委托有资质环境监测机构等对厂区进行监测 符合 （2）本项目与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析 表2-12 本项目与 HJ2025-2012 符合性对照表 项目 规范要求 本项目具体情况 符合性分析 总体要求 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分类管理制度、安全管理制度、污染防治措施 本项目为废旧铅酸蓄电池、废机油仓储项目，现处于环评阶段，下一步按规定开展验收和危险废物经营申办工作；在收集、贮存、运输废旧铅酸蓄电池、废机油时，根据废旧铅酸蓄电池、废机油收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立废旧铅酸蓄电池、废机油的规章制度和污染防治措施，包括危险 废物分类管理制度、安全管理制度、污染防治措施等 符合 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装盒标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等 本项目建成运营后，建设单位将建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装盒标识、危险废物 运输要求、危险废物事故应急方法等 符合 危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行 本项目建成运营后，将严格执行《危险废物转移联单管理办法》制度 符合 、 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符 合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程 中的事故易发环节应定期组织应急演练 本项目建成运营后，建设单位将编制完善应急预案。应急预案编制参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》， 涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规 定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练 符合 危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：(1)设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发[2006]50 号）要求进行报告。(2)若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。(3)对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。(4)清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。(5)进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具 废旧铅酸蓄电池、废机油收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，建设单位及相关部门拟根据风险程度采取如下措施：(1)设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护 行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发[2006]50 号）要求进行报告。(2)立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。(3)对事故 现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。(4)清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进 行管理和处置。(5)进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具 符合 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。 危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298 进行鉴别 废旧铅蓄电池、废机油特性根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。本项目将严格按上述鉴别的危险特性对废铅酸蓄电池、废机油进行分类、包装并设置相应的标志及标签 符合 收集 危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 本项目建成运营后，将4S店、汽车维修厂等替换下来的废旧蓄铅酸电池和废机油周期、特性、废物管理计划等因素制 定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及 原则、废旧铅酸蓄电池和废机油特性评估、废旧蓄铅酸电池和废机油收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安 排与组织管理等。 符合 危险废物的收集应指定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等 本项目建成后，建设单位将制定详细的操作规程，包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、 安全保障和应急防护等 符合 危险废物的收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护设备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等 废旧铅酸蓄电池、废机油收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护设备，如手套、防护镜、防护服、防 毒面具或口罩等 符合 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他纺织污染环境的措施 本项目建成运营后，建设单位将在废旧铅酸蓄电池、废机油收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防 雨或其他纺织污染环境的措施 符合 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：(1)包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。(2)性质类似的废物可手机到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包 装。(3)危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、 防漏要求。(4)包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。(5)盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。(6)危险废物还应根据 GB12463 的有关要求进行运输包装。 建设单位根据废旧铅酸蓄电池、废机油的数量、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：(1)包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。(2)性质类似的废物可手机到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。(3)危险废物包装应能有效隔 断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。(4)包 装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。(5)盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按 危险废物进行管理和处置。(6)危险废物还应根据 GB12463的有关要求进行运输包装。 符合 危险废物的收集作业应满足如下要求：(1)应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同事要设置作业界限标志和警示牌。(2)作业区域内应设置危险废物收集转运通道和人员通道。(3) 收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。(4)危险废物收集应参照本标准附录 a 填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。(5)收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区环境整洁安全。(6)收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转做它用时，应消除污染，确保其使用安全。 废旧蓄电池、废机油的收集作业满足如下要求：(1)应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。(2)作业区域内应设置危险废物收集转运通道和人员通道。(3)收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。(4)危险废物收集应参照本标准附录 a 填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。(5)收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区环境整洁安全。(6)收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转做它用时，应消除污染，确保其使用安全。 符合 危险废物内部转运作业应满足如下要求：(1)危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。(2)危险废 物内部转运作业应采用专业的工具，危险废物内部转运应参照本标准附 录 B 填写《危险废物场内转运记录表》。(3)危险废物内部转运结束后， 应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 危险废物内部转运作业应满足如下要求：(1)危险废物内部 转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。(2)危险废物内部转运作业应采用专业的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录 B 填写《危险废物场内转运记录表》。(3)危险废物内部转运结束后，应 对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 符合 收集不具备运输包装条件的危险废物时，且无需特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装 收集不具备运输包装条件的危险废物时，且无需特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装 符合 贮存 危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中专贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施；拥有危险废物收集经营许可证的单位用于临时设施废矿物油、废镍铬电池的设施；以及危险废物经营单位所配置的贮存设施 本项目为废旧铅酸蓄电池、废机油的集中性贮存。所对应的贮存设施为：危险废物经营单位所配置的贮存设施 符合 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1 和 GBZ2 的有关要求 工业企业选址应避开自然疫源地；对于因建设工程需要等原因不能避开的，应设计具体的疫情综合预防控制措施 本项目位于六合经济开发区龙兴路8号南京东岱家具有限公司现有厂区厂房内，不属于自然疫源地 符合 工业企业选址宜避开可能产生或存在危害健康的场所和设施，如垃圾填埋场、污水处理厂、气体输送管道，以及水、土壤可能已被原工业企业污染的地区 本项目位于六合经济开发区龙兴路8号南京东岱家具有限公司现有厂区厂房内，避开垃圾填埋场、污水处理厂、气体输送管道，以及水、土壤可能已被原工业企业污染的地区 符合 贮存酸、碱及高危液体物质贮罐区周围应设置泄险沟（堰） 本项目废旧蓄电池贮存区设置截流沟并联通至事故池；废机油储罐区设置围堰并联通至事故池 符合 工业企业厂区平面布置应明确功能分区，可分为生产区、非生产区、辅助生产区。其工程用地应根据卫生要求，结合工业企业性质、规模、生产流程、场地自然条件、技术经济条件等合理布局 本项目总平面布置分为废旧铅酸蓄电池贮存区、破损电池贮存区、废机油储罐区、分拣区、卸货区和办公区等，明确区分了非生产区和辅助区 符合 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施 本项目贮存设施建成运营后，配备通讯设备、照明设施和消防设施 符合 危险废物贮存设施应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存 区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置 本项目贮存的废铅酸电池、废机油进行分区贮 存，每个贮存区域之间设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置 符合 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定 本项目废铅酸蓄电池贮存期限符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定 符合 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录 C 执行 项目建成运营后，建设单位建立危险废物贮存单位将建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内 容应参照本标准附录 C 执行 符合 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录 A设置标志 废旧蓄电池、废机油贮存设施全部根据贮存的废物种类和特性按照 GB18597 附录A设置标志 符合 危险废物贮存设施的关闭应按照 GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行 废旧蓄电池、废机油贮存设施的关闭将严格按照 GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行 符合 运输 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险废物运输资质 本项目建设运营后，建设单位将委托持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，并委托具有交通运输部门颁发的危险废物运输资质的宿迁市华远物流有限公司对本项目收集的废旧铅酸蓄电池和废机油进行转运 符合 危险废物公里运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005年]第9号）、JT617以及JT618 执行 本项目采用公路运输，危险废物公路运输将严格按照按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9号)、JT617以及JT618执行 符合 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照 GB18597 附录 A设置标志，其中医疗废物包装容器上的标志应按 HJ421 要求设置 运输单位承运危险废物时，将在危险废物包装上按照GB18597附录 A 设置标志 符合 危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：(1)装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备。(2)装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。(3)危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物装卸区应设置收集槽和缓冲罐 危险废物运输时的中转、装卸过程将严格遵守如下技术要求： (1)装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当 的个人防护装备。(2)装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。(3)危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物装卸区应设置收集槽和缓冲罐 符合 本项目与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）符合性分析 表 2-13 本项目与 HJ519-2009 符合性对照表 项目 规范要求 本项目具体情况 符合性分析 总体要求 废铅酸蓄电池属于危险废物，从事废铅酸蓄电池收集、贮存、利用的单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定获得经营许可证。禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅酸蓄电池收集、贮存、利用的经营活动 本项目现处于环评阶段，下一步按规定开展验收和危险废物经营申办工作 符合 收集、运输、贮存废铅酸蓄电池的容器应根据废铅酸蓄电池的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效第防止渗漏、扩散，并耐酸耐腐。装有废铅酸蓄电池的容器必须粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签 本项目委托有具有交通运输部门颁发的危险废物运输资质的宿迁市华远物流有限公司废铅酸蓄电池，运输车辆配备耐酸腐蚀的周转箱。在仓库内按照规范要求设置导流沟、事 故等应急措施。装有废铅酸蓄电池的容器必须粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签 符合 转移废铅酸蓄电池的，应执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅酸蓄电池 本项目建设运营后，将严格执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢 弃废铅酸蓄电池。转移时，企业向相关环保行政主管部门报批危险废物转移计划，并填写危险废物转移五联单 符合 收集 从事废铅酸蓄电池收集的单位应向县级以上商务主管部门进行再生资源回收经营者备案登记 根据营业执照，企业具备危险废物经营，废旧物资回收资格 符合 鼓励铅酸蓄电池生产单位利用其销售渠道，推进生产者责任延伸，对废铅酸蓄电池统一集中回收、暂存后送有资质的铅回收企业进行处置，对铅酸蓄电池生产单位，其产品应有回收、再利用标志说明，以确保使用后能够采用有利于环境保护的方式利用或处置 本项目为废铅酸蓄电池收集、贮存，不涉及生产 符合 鼓励由铅酸电池生产企业及再生铅生产企业共同建立国内跨行政区域废铅酸蓄电池的回收体系，推进废铅酸蓄电池的合理收集和处理 本项目为废铅酸蓄电池收集、贮存，不涉及生产 符合 废铅酸蓄电池的收集和运输人员应配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等，防治收集和运输过程中对人体健康可能产生潜在影响 本项目建成运营后，收集和运输人员全部配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等 符合 废铅酸蓄电池收集过程中采取以下防范措施，避免可能引起人身和环境 危害的事故发生。(1)废铅酸蓄电池运输前，传说中应当自行或委托有关 单位进行合理包装，防止运输过程中出现泄漏。不得擅自倾倒、丢弃废铅酸蓄电池中的电解液。(2)废铅酸蓄电池有电解液泄漏的，其泄漏也应贮存在耐酸容器中。(3)拆装后的铅材料应包装后收集 本项目为废铅酸蓄电池收集、贮存项目，收集、贮存均配套有电解液泄漏收集贮存设施，项目不涉及加工、拆解等 符合 收集者不应大量贮存废铅酸蓄电池，暂存库贮存废铅酸蓄电池电池量不应大于30t 本项目库房贮存量最大为30t，符合暂存库要求 符合 废铅酸蓄电池的贮存设施应参照GB18597 的有关要求进行建设和管理。基于废铅酸蓄电池收集和回收的特殊性，可以分为长期贮存和暂时贮存两种方式 废铅酸蓄电池的贮存设施参照 GB18597 的有关要求进行建设和管理 符合 贮存 废铅酸蓄电池的长期贮存设施还应符合以下要求：(1)贮存点应防雨，必须远离其他水源和热源；(2)贮存点应有耐酸地面隔离层，以便于截留和收集废酸电解液；(3)应有足够的废水收集系统，以便溢出的溶液送到酸 性电解液的处理站；(4)应只有一个入口，并且在一般情况下，应关闭此入口以避免灰尘的扩散；(5)应具有空气收集、排气系统；用以过滤空气中的含铅灰尘和更新空气；(6)应设有适当的防火装置；(7)作为危险品贮存点，必须设立警示标志，只允许专门人员进入贮存设施；(8)应设立负压排气系统 本项目租用仓库具有防雨功能，无水源和热源；废铅酸蓄电池贮存区地面铺设耐酸环氧树脂层，设有 2个事故池，共15m3其容积满足要求；废旧蓄电池仓库只有一个入口，在一般情况下，关闭入口以避免灰尘的扩散；项目设有防火栓；项目危险品贮存点设置警示标志，只允许专门人员进入贮存设施；在废铅酸蓄电池存放区设有负压排气系统 符合 废铅酸蓄电池的暂时贮存设施可以销售单位库房作为暂存库，但暂存库 的设计应符合上述安全防护要求，并防止电解液泄漏，严格控制环境污染。禁止将废铅酸蓄电池堆放在露天场地，避免废铅酸蓄电池遭受雨淋水浸 本项目为废旧铅酸蓄电池贮存库，设计符合上述安全防护要求，并防止电解液泄漏，严格控制环境污染。废旧铅酸蓄电池委托具有交通运输部门颁发的危险废物运输资质的宿迁市华远物流有限公司运至项目仓库，直接存放于仓库内 符合 应避免贮存大量的废铅酸蓄电池或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间，暂存时间最长不得超过 60d，长期贮存时最长不得超过1年 本项目废铅酸蓄电池贮存时间不超过1年 符合 运输 运输单位应具有危险货物运输资质和对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理能力 本项目委托的运输单位具有危险货物运输资质和对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理能力，详见附件9 符合 废铅酸蓄电池运输单位应制定详细的运输方案及路线，并制定应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效的减少对环境的污染 本项目委托的危废运输单位均制定有详细的运输方案及路线，并制定应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效的减少对环境的污染 符合 废铅酸蓄电池运输车辆驾驶员和押运人员等必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等 本项目委托的危废运输车辆驾驶员和押运人员等经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等 符合 本项目与《铅酸蓄电池行业准入条件》（2012 年第 18 号）符合性分析 表 2-14 本项目与《铅酸蓄电池行业准入条件》符合性对照表 规范要求 本项目具体情况 符合性分析 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 2 号）第三条规定的各级各类自然保护区、文化保护地等环境敏感区内，以及 土地利用总体规划确定的耕地和基本农田保护范围内，禁止新建、改扩建铅蓄电池及其含铅零部件生产项目 本项目位于六合经济开发区龙兴路8号，不在《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 2 号）第三条规定的各级各类自然保护区、文化保护地等环境敏感区内，以及土地利用总体规划确定的耕地和基本农田保护范围内 符合 项目应按照生产规模配备符合相关管理要求及技术规范的工艺装备和具备相应处理能力的节能环保设施。节能环保设施应定期进行保养、维护，并做好日常运行维护记录。新建、改扩建项目的工程设计和工艺布局设计应由具有国家批准工程设计行业资质的单位承担 本项目为废铅酸蓄电池贮存项目，贮存过程中破损废铅酸蓄电池产生的硫酸雾经碱液洗涤塔处理后经 15m 高的排气筒排放；该项目的工程设计和工艺布局设计拟委托有行业资质的单位承担 符合 本项目与《铅蓄电池生产及再生污染防治技术政策》(2016 年第 82 号)符合性分析 表 2-15 本项目与《铅酸蓄电池行业准入条件》符合性对照表 规范要求 本项目具体情况 符合性分析 铅蓄电池企业原料的运输、贮存和备料等过程应采取措施，防止物料扬撒，不应露天堆放原料及中间产品 本项目为废铅酸蓄电池贮存项目，废铅酸蓄电池收集运输、贮存及转运过程采取有效措施，防止物料扬撒；废铅酸蓄电池贮存于室内，不露天堆放 符合 再生铅熔炼过程产生的硫酸雾应采用冷凝回流或物理捕捉加逆流碱液洗涤等技术进行处理 本项目为废铅酸蓄电池贮存项目，不涉及再生铅熔炼过程，但本项目破损废铅酸蓄电池产生的硫酸雾经碱液洗涤技术进行处理 符合 废铅蓄电池再生过程中产生的铅尘、废活性炭、废水处理污泥、含铅废旧劳保用品（废口罩、手套、工作服等）、带铅尘包装物等含铅废物应送有危险废物经营许可证的单位进行处理 本项目为废铅酸蓄电池贮存项目，不涉及废铅蓄电池再生过程，但本项目产生的废酸液、废碱液等危险废物委托有资质单位处理 符合 （6）本项目与《关于加强危险废物经营单位规范化管理工作的通知》（苏环办[2013]93 号）符合性分析 表 2-16 本项目与苏环办[2013]93 号符合性对照表 规范要求 本项目具体情况 符合性分析 完善档案，建立完整台账。按照《关于做好我省危险废物规范化管理档案资料制作和汇总上报的通知》（苏环办函[2011]29 号）要求完善相关档案资料并分类装订，建立完善的经营记录簿和统计报表，危险废物转移联单及时填报、归档 本项目建成后建立完善的经营记录簿和统计报表，危险废物转移联单及时填报、归档 符合 整顿环境，防范环境风险。生产区域设置雨污分流系统，生产车间地面硬化并经防腐防渗处理，设置事故应急池，配置急救用品、冲洗设备，改造、淘汰陈旧、落后的生产和污染防治设备、设施，取缔简易接管的物料输送方式，严防跑、冒、滴、漏 本项目不产生生产废水，生产车间地面硬化并经防腐防渗处理，设置事故应急池等 符合 规范贮存，防止二次污染。危险废物应入库分类贮存，贮存场所需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），设置危险废物警告标志，设置渗滤液收集系统，地面硬化并经防腐防渗处理.危险废物包装材料应与危险废物相容并粘贴有符合标准、规范填写的危险废物标签。不得接收核准经营许可外种类和数量的危险废物 本项目为废旧蓄电池、废机油分类贮存，且设 置危险废物警告标志、设置防腐防渗处理。危险废物包装材料与危险废物相容并粘贴有符合标准、规范填写的危险废物标签。不接收核准经营许可外种类和数量的危险废物 符合 加强监测，排放稳定达标。建立年度废气、废水监测方案，危险废物焚烧设施应按规定安装烟气在线监测系统并与环保部门联网。污染物不能稳定达标排放的企业应制订整改方案限期整改 本项目制订年度监测计划 符合 本项目与《危险废物处理处置工程环境防护距离技术规范》符合性分析 危险废物处理处置工程环境防护距离标准限值见下表2-17。 表2-17 危险废物处理处置工程环境防护距离标准限值表 由于本项目仅对废旧铅酸蓄电池和废机油进行集中收集、分类暂存和转运，不涉及废旧铅酸蓄电池拆解、破损和废机油的再生处置，因此属于集中贮存类。对照上表，大气环境防护距离须满足距离周边敏感目标300m的要求，根据现状调查和现场踏勘，本项目周边300m范围内无居民、学校和医院等环境保护目标存在，因此符合上述环境防护距离要求；由于项目收集电池属于固态、废机油属于液态，因此地表水环境防护距离须满足100m的要求，根据调查，本项目周边100m范围内无水体存在，且本项目产生废水主要为生活废水，均进入市政管网，因此符合上述环境防护距离要求。 13、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目租赁厂房为南京东岱家具有限公司厂区内现有厂房，南京东岱家具有限公司于2004年进驻六合经济开发区，厂区总占地面积约20000m2，共建设有综合办公楼一栋、生产综合厂房1栋，其他附属用房1栋，建筑面积约12000m2，建成后主要用于招租和自生产，该企业于2004年就年产50万张席梦思项目申报了环保手续，并于2007年10月通过环保验收，现本项目租赁其厂区内限制的厂房用于项目建设，面积约2400m2，在本项目进驻前该厂房一直闲置，故与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题无。

# 三、建设项目所在地自然环境和社会环境简况

1、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.1、地形、地质、地貌： 建设项目所在地位于南京市六合经济开发区龙兴路8号，南京东岱家具有限公司现有厂区内。 六合区在三迭纪之前，地壳长期处于缓慢的升降运动，形成近万米厚的海相夹陆相沉积地层。三迭纪晚期，地壳开始褶皱上升，产生一系列纵向和横向断裂。燕山运动时期，褶皱断裂继续发展，造成舒缓的褶皱和坳陷。喜马拉雅运动时期，部分断裂“复活”，沿深断裂有大规模的岩浆活动，造成新的断陷盆地。历经沧海桑田变迁，加之岩浆活动频繁，使本区地质构造复杂，地层古老而完整。 六合区地貌大部分属宁、镇、扬丘陵区，地面标高在5.0-5.5米之间。由丘陵、岗地、河谷平原和江洲地等地形单元构成，地势北高南低，高差100多米。丘陵、岗地占全区面积76.8%，主要分布在北部和中部地区。平原、圩区主要分布在中南部滁河两岸和沿江地区。区内有低矮山丘113座，其中海拔100米以上的山丘有19座，最高为231米。玄武岩地貌发育良好，景观构造奇特。 1.2、气候气象： 南京地处中纬度大陆东岸，属北亚热带季风气候区，具有季风明显、降水丰沛、春温夏热秋暖冬寒四季分明的气候特征。全市年平均气温15－16℃左右。每年6月中旬至7月中旬，太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交会形成梅雨季，降水量特别丰富。夏末秋初，受沿西北向移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期222～224天，年日照时数1987－2170小时。南京市属季风气候，东夏间风向转换十分明显，秋、冬季以东北风为主，春、夏季以东风和东南风为主。 六合区风向随季节转换，一般春季主导风向为E，冬季主导风向为N、NW，夏季为S、SW，秋季为E、NE。常年主导风向为东风。年平均风速为2.9m/s，各月最大风速在20.0m/s。 1.3、水系水文： 六合境内水资源分布不均，南部低洼圩区，河网密集，水量充沛；北部丘陵山区，地势高亢，水源紧缺。水系分属长江和淮河两大水系，江淮流域面积比为10：1。长江六合段全长29 公里，滁河全长72 公里。还有马汉河、皂河、新篁河、八百河、新禹河、丘子河等52 条次要河流，总长度385 公里，形成四通八达的河网。境内有中小型水库92 座，塘坝34341口。主要水库有泉水水库、金牛水库、龙池水库等。 滁河是长江北岸的一条支流，发源于安徽省肥东县梁园，干流全长265km，南京段长约为116km，由浦口区进入江苏境内，至六合区大河口入长江。流域面积为7900km2，其中六合区面积为1466km2，为保证农田灌溉需要，滁河在六合区三汊湾、红山窑站及其支流划子口、岳子河口等处建有闸坝，形成了一个河槽型的水库。红山窑实测最大排洪流量585m3/s，翻水能力50m3/s，红山船闸一次可通航300t船队，年通航能力300万吨。红山节制闸建成后滁河上游水位常年控制在6.5m以上。 滁河六合段水位正常在6.01m，97%保证率在4.16m左右。300天保证水位5.14m，最低为2.96m。滁河六合段河槽蓄水非汛期0.32亿m3，汛期0.48亿m3，红山窑翻水站1973至2002年翻水量最小491万m3，最大16908万m3。滁河六合区工业用水298.9万m3，农业用水22650万m3，农业用水高峰一般在水稻生长期。 滁河南岸支流皆为入江河道。除大河口入江口外，从上游至下游依次为：驷马山河、朱家山河、马汊河、岳子河、划子口河。滁河六合段北岸主要支流有皂河、八百河、新篁河、新禹河、招兵河、四柳河、骁营河、五一河、红光河等大小河道44条，皆从北岸汇入滁河。流经六合城区的主要支流有八百河、新篁河、新禹河、招兵河等。 建设项目所在地区主要地面水体为滁河六合段，本项目废水预处理达标后尾水均排入滁河。 1.4、矿产、植被、生物多样性： 六合区地处暖温带向亚热带过渡地带，地理区位和气候条件有利于动植物生长，环境多样，动植物种类繁多。 农作物稻、麦、棉、油、麻等20多种，品种齐全，蔬菜10类85个品种；林木以马尾松、杉木等暖性针叶林为主；有10个树种40多个品种果木；庭园花卉亦有40多种：牧草大多为丘陵草丛或疏林类；中药材有沙参、银花等130多种。属国家重点保护的野生植物有翠柏、银杏、银杉、水杉、香樟、油樟、楠木、鹅掌揪、大叶木兰、玉兰、睡莲等多种。 在动物地理区划中，该地区属于动物种类较为丰富的东洋界华中区的东郊平原亚区，其动物属亚热带丛灌草地—农田动物群。动物群中除猪、牛、羊和鸡、鸭、鹅等家畜外，野生动物约有100多种，如野鸡、兔、牙獐等；水产10目22科40多种，龙池鲫鱼，沿江的刀鱼，鲫鱼较为名贵。太湖银鱼也饲养成功，其品味、质量、产量均胜于太湖饲养的银鱼。同时，由于引入外地生物的优种和繁育交配促进了地方特种的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方的物质资源。属国家级保护的野生动物有白暨豚、河狸、隼科、锦鸡、鸳鸯、虎蚊蛙等。 2、《南京江北新区NJJBa030-060单元控制性详细规划》 根据规划，本项目位于六合经济开发区，六合经济开发区属于南京江北新区NJJBa030-060单元。 （1）区位及规划范围 规划区位于江北新区雄州组团西部，六合城市中心西南。规划范围东至宁连路-雍六高速-六合大道，南至大厂-化工园隔离绿地，西至宁淮城际铁路，北至滁河。规划面积为25.04平方千米，其中NJJBa030单元20.00平方千米，NJJBa060单元5.04平方千米。 （2）总体特征 江北新区先进制造业集聚区之一，江北新区典型的产城融合转型示范区。 （3）用地现状概况 现状总用地约为2504.24公顷，包括建设用地和非建设用地。其中以建设用地为主，约1363.56公顷，占总用地面积的54.42%。现状城市建设用地1256.47公顷，约占总用地面积的50.17％。 （4）功能定位与规模 本规划所在地区的总体定位为南京江北新区产城一体化发展的现代化产业新城。 人口规模：本规划的人口规模是15万人。 用地规模：本规划的总用地面积2504.24公顷，其中，城市建设用地面积为2334.84公顷。 （5）规划结构 规划形成“两心、两轴、三廊、六组团”的空间布局结构。“两心”为龙池地区中心和龙池湖绿心。“两轴”为六合大道城市发展轴和龙华路城市发展轴。“三廊”为滁河绿廊、中部生态隔离廊道、南部生态隔离廊道。“六组团”包括1个综合服务组团、3个生活组团和2个综合产业组团。 （6）土地利用规划 规划城市建设用地2334.84公顷，占规划总用地面积的93.23%。其中，居住用地面积436.47公顷，占城市建设用地的18.69%；公共管理与公共服务设施用地面积790.22公顷，占城市建设用地的3.39%；商业服务业设施用地面积226.75公顷，占城市建设用地的9.71%；工业用地面积581.08公顷，占城市建设用地的24.89%；绿地与广场用地面积516.86公顷，占城市建设用地的22.14%。 （7）公共服务设施规划 ①城市公共服务设施规划 规划文化设施用地7.41公顷，为设置的区级文化休闲设施及六合规划展览馆，主要有3处。体育用地用地0.35公顷，为规划社区级体育场馆。医疗卫生用地5.39公顷，均为综合医院用地。宗教用地0.24公顷，为滁河边一处现状教堂。商业服务业设施用地226.75公顷，其中，商业用地185.17公顷，主要为六合大道沿线的集中商业以及各个居住社区内部的商业设施；商务用地35.55公顷，为零散分布的商务、办公用地；娱乐康体用地0.62公顷，商办混合用地2.43公顷，为现状龙池湖南侧一处商办用地。 ②社区公共服务设施规划 本规划按照“居住社区——基层社区”两级社区组织结构模式，共规划居住社区4个、基层社区27个。 规划形成4个居住社区。七里社区居住用地面积82.86公顷，东、北至滁河，南至龙华西路，西至浦六路；滁河社区居住用地面积127.56公顷，东至宁连路，南至龙池湖，西、北至滁河；龙池社区居住用地面积109.64公顷，东至六合大道，南至龙中西路，西至龙泉路，北至龙池湖；白果社区居住用地面积91.12公顷，东至雍六高速，南至农场河路，西至六合大道，北至龙池湖。此外陆营基层社区居住用地面积15.68公顷，东至六合大道，南至乙烯路，西至陆营路，北至纬四路。 规划形成27个基层社区中心，其中12个基层社区中心独立占地，3个基层社区中心结合居住社区中心设置，1个基层社区中心结合商业用地设置，11个基层社区中心不独立占地。 ③中小学教育设施规划 规划中小学共8所，初中3所（含1所九年一贯制学校），其中一所为新建18班七里中学；小学5所（均为新建），按70生/千人配置，其中36班小学2所，48班小学3所。规划幼儿园15所（3所为现状），9班幼儿园3所，12班幼儿园8所，15班幼儿园 2所，18班幼儿园2所。 （8）城市空间景观规划 规划划景观结构为“一心两轴三廊多点”。“一心”为龙池湖绿心；“两轴”：六合大道景观轴线，龙华路景观轴线。“三廊”：滁河绿廊，长芦-雄州 绿廊，大厂-雄州绿廊。“多点”为门户节点及城市地标建筑节点。 （9）绿地系统规划 规划公园绿地227.44公顷，人均公园绿地面积15.16平方米。防护绿地用地面积为286.83公顷。规划1处城市广场，用地面积2.59公顷，为龙池湖广场。 （10）综合交通规划 ■ 道路系统 规划道路分为快速路、主干路、次干路、支路四个等级。规划路网密度为6.02千米/平方千米。 ■ 公共交通 轨道交通14号线新增轨道站点1处。新增常规公交场站6处，并围绕轨道站点、公共设施、居住小区周边增加公共自行车租赁点。 ■ 配套交通设施 规划11处社会公共停车场，占地面积为4.62公顷，提供泊位约1540个。规划新建5处加油加气站。 ■ 慢行系统 规划划分4类慢行区域，慢行主导发展区为沿滁河绿带和环龙池湖地区，倡导休闲健身慢行，注重环 境品质打造，强化慢行设施建设。慢行鼓励发展区为龙池地区中心，保障慢行空间，加强与轨道站点、公交站点接驳，管制停车。慢行均衡发展区为规划居住片区，保障慢行安全通达，实施交通稳静化措施。慢行一般发区为规划工业片区，保障慢行交通连续性。 （11）市政工程规划 ■ 给水工程 规划范围由远古水厂统一供水，水厂规模为50万立方米/日，水源为长江。保留现状六合大道、白果路供水主干管，管径为 DN500—DN800；保留现状龙华东路、时代大道供水次干管，管径为 DN400—DN600，其他规划主道路下敷设DN200-DN600给水管。 ■ 污水工程 规划保留现状龙杨路、白果南路、龙华路d1000污水主干管；保留现状d400-d600污水支管。规划沿道路敷设d400-d600的污水管道，规划污水就近排入现状d1500和d600污水管道，污水最终排入六合污水处理厂。 ■ 雨水工程 保留现状3座泵站，扩建2座泵站，新建4座泵站，总规模61.86立方米/秒。规划沿道路敷设d600-d1500雨水管道，雨水就近排入附近水体。 ■ 供电工程 规划新建1座220千伏雄西变，主变容量为3*240兆伏安，位于浦六快速路与灵岩大道东南角防护绿地内，占地约2公顷。 规划新建5座110千伏变电站：小史变，位于浦六路与乙烯路交叉口的西南角，占地约0.38公顷；龙杨变，位于长芦-雄州隔离绿廊防护绿地内，占地约0.45公顷；潘圣变，位于龙扬路与龙须湖路路交叉口的西侧，占地约0.48公顷；龙瑞变，位于七里桥路东段北侧滁河沿线，占地约0.43公顷；荣圣变，位于七机场快速路西侧滁河沿线，占地约0.40公顷。每座规划新建变电站主变容量3×80兆伏安预留，总变电容量达1200兆伏安。 ■ 通讯工程 规划电话总容量为9.69万门，按1：1.1放线比放线，则线路容量约为10.67万门。 保留现状电信交换机房1座，新建电信交换机房3座，总装机容 量为10万门。规划8座模块局，采用附设式，每座模块局需配套的机房建筑面积约100－150平方米左右。 保留规划范围内 2 座邮政局，分别为龙池邮政支局和沪江邮政支局。新建2座邮政支局，3座邮政所，为规划范围提供用邮服务。 广播电视建设必须立足于高起点、高标准，逐步实现由模拟逐步过渡到数字电视信号传送。 ■ 燃气工程 预测天然气需求量约2352.5万标立方米/年。其中，居民用户约1041.7万标立方米/年，公建用户约 347.2万标立方米/年，CNG 汽车加气约271.6标立方米/年，工业用气量约580万标立方米/年。 以天然气为主要气源，液化石油气为辅助气源。天然气气源来自西气东输和川气东送，通过江北天然气门站，经雄州高中压调压站调压后向规划范围供气。 ■ 环卫工程 规划新设置3座垃圾中转站，每座设计转运能力为50吨/日。规划设置公共厕所均为独立建设，占地面积为60～170平方米。 ■ 管线综合规划 管线沿道路敷设，原则上给水管、电力管、雨水管位于路东和路北；污水管、电信管、燃气管位于路西和路南。 工程管线交叉敷设时，自地表面向下的顺序一般为：弱电管线、电力管线、燃气管线、给水管线、雨水管线、污水管线。 ■ 管线防灾规划 消防工程：规划设置2座普通一级消防站。其中一座位于白果路与陈营路交叉口西南侧，占地面积0.5公顷，另一座位于陆营路西侧，占地面积0.45公顷。 防洪工程：规划近期防洪标准达到50年一遇，远期达到100年一遇。滁河堤防城区段达50年一遇，堤防等级为1级，设计洪水位10.47米，堤防标高12.11米。 人防工程：按战时60%人口留城、人均1.5平方米面积的标准修建人防掩蔽工程。按人均0.2平方米面积、70%的留城人口标准建设人防配套工程。地下空间开发应当与人防工程建设相结合。 抗震工程：按7度设防，生命线工程及重要公共服务设施设防标准按8度设防。避震疏散场所人均有效避难面积不小于1平方米，服务半径不大于500米，确保步行10分钟之内可以到达。

# 四、环境质量状况

建设项目所在地区域及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 根据2017年南京市环境质量状况公报，建设项目所在区域质量状况如下： 1、大气环境质量现状 建设项目所在地环境空气质量功能区划为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《2017年南京市环境状况公报》：全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为264天，同比增加22天，达标率为72.3%，同比上升6.2个百分点。其中，达到一级标准天数为62天，同比增加6天；未达到二级标准的天数为101天（其中：轻度污染83天，中度污染 15天，重度污染2天，严重污染1天），主要污染物为PM2.5和O3。全年各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为40μg/m3，超标0.14倍，同比下降16.7%；PM10年均值为76μg/m3，超标0.09倍，同比下降10.6%；NO2年均值为47μg/m3，超标0.18倍，同比上升6.8%；SO2年均值为16μg/m3，达标，同比下降11.1%；CO日均浓度第95百分位数为1.5毫克/立方米，达标，较上年下降16.7%；O3日最大8小时值超标天数为58天，超标率为15.9%，同比增加0.6个百分点。 2、地表水环境质量现状 建设项目受污水体为滁河，根据南京市水环境功能区划，滁河为Ⅳ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。根据《2017年南京市环境状况公报》：滁河南京段总体水质为Ⅲ类，水质良好。与上年相比，水质持平。 3、声环境质量现状 根据南京市噪声环境功能区划，本项目区域环境噪声功能区划为2类。根据《2017年南京市环境状况公报》：全市区域噪声监测点位539个。城区，区域环境噪声均值为53.7分贝，同比下降0.2分贝；郊区，区域环境噪声为53.7分贝，同比下降0.1分贝；全市交通噪声监测点位243个。城区，交通噪声均值为68.2分贝，同比下降0.1分贝；郊区，交通噪声均值为67.3分贝，同比下降0.7分贝；全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为97.3%，同比持平；夜间噪声达标率为94.6%，同比上升8.0个百分点。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目环境保护目标详见表4-1和4-2，建设项目 300米周边环境概况见附图2。 表4-1 环境空气保护目标 名称 坐标 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） E N / / / / / / / / 表4-2 其他环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 水环境 滁河 北 880 / Ⅳ类 声环境 项目厂界外1米 / / / 2类区 生态环境 无 / / / /

# 五、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量标准 项目所在地主要水体为滁河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，具体标准值见下表，其中SS参照《地表水资源标准》（SL63-94）中的相应标准，单位：mg/L（除注明外）。 表5-1 《地表水环境质量标准》摘要 单位：mg/L除pH外 参数 标准 pH COD SS 氨氮 总磷 石油类 地表水环境质量Ⅳ类标准 6-9 30 60 1.5 0.3 0.5 2、环境空气质量标准 本项目所在地空气质量功能区为二类区，评价范围内的环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，VOCs和硫酸雾环境空气质量参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的相应标准，具体标准值见表5-2（单位：mg/Nm3）。 表5-2 环境空气质量标准 标准 污染物 浓度限值 取值时间 年平均 日平均 1小时平均 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 SO2 0.06 0.15 0.50 NO2 0.04 0.08 0.20 PM10 0.07 0.15 － 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 标准 VOCs 0.6（8小时） 硫酸雾 － 0.1 0.3 3、区域环境噪声标准 根据《南京市声环境功能区划分调整方案》<宁政发[2014]34号>中声环境功能区的划分，本项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体取值见表5-3。 表5-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区 标准值dB（A） 依据标准 昼间 夜间 2类 60 50 《声环境质量标准》 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 本项目不设食堂，无油烟废气产生；生产过程中废气主要废机油“大、小”呼吸产生的有机废气，以VOCs计，排放浓度参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2和表5中其他行业排放标准；破损铅酸电池电解液泄漏时排放的硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中浓度限值，具体标准值见下表5-4。 表5-4 废气排放标准单位：mg/m3 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放限值（mg/m3） VOCs 80 15 2.0 2.0 硫酸雾 45 15 1.5 1.2 2、废水排放标准 本项目运营期生产过程无废水产生，废水主要为生活污水，经开发区市政管网收集后接管六合污水处理厂进行深度处理，尾水排入滁河；非正常工况下产生的综合废水由企业收集至厂内应急事故池后委托有资质单位收集处置。 项目废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，NH3-N、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，六合污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A标准，详见表5-5。 表5-5 废水排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目 接管标准 标准来源 尾水排放标准 标准来源 pH 6～9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 6～9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准 COD ≤500 ≤50 SS ≤400 ≤10 LAS ≤20 ≤0.5 NH3-N ≤45 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） ≤5(8) TP ≤8 ≤0.5 3、噪声排放标准 施工期环境噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，具体取值见下表。 表5-6 建筑施工场界环境噪声限值 昼间dB（A） 夜间dB（A） 70 55 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表5-7 运营期噪声排放标准 执行标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 昼间dB（A） 夜间dB（A） 2类标准 60 50 4、固体废物评价标准 一般工业固体废物的暂存执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改清单）；危险废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）中标准。 |
| 污染物排放情况 | 表5-8 污染物排放情况一览表 单位：t/a 种类 污染物名称 产生量 削减量 接管考核量 进入环境量 废气 有组织 VOCs 0.2412t/a / 0.0241t/a 硫酸雾 2.6532kg/a / 0.1327kg/a 无组织 VOCs 0.0268t/a 0 / 0.0268t/a 硫酸雾 0.0268kg/a 0 / 0.0268kg/a 废水 生活污水 废水量 270 0 270 270 COD 0.108 0 0.108 0.014 SS 0.095 0 0.095 0.0027 NH3-N 0.010 0 0.010 0.0013 TP 0.0013 0 0.0013 0.0001 LAS 0.0008 0 0.0008 0.0001 固废 生活垃圾 2.25 2.25 / 0 废劳保用品 0.27 0.27 / 0 喷淋废液 0.001 0.001 / 0 废酸液 0.42 0.42 / 0 废活性炭 0.9648 0.9648 / 0 废旧铅酸蓄电池 60000 60000 / 0 废机油 20000 20000 / 0 本项目废气中有组织排放VOCs和硫酸雾均作为总量控制因子，其中VOCs申请量为0.0241t/a、硫酸雾申请量为0.1327kg/a，均向当地环保部门申请总量；本次改扩建新增生活污水进入六合区污水处理厂处理，水污染物总量控制因子排放指标在污水处理厂内部平衡，企业不再另行申请；本项目固废排放量为0，无需申请总量。 |

# 六、建设项目工程分析

6.1 施工期工程分析 本项目使用厂区内现有厂房进行改造建设，本项目进驻前该厂房一直闲置，施工期无须重新装修，主要为设备的调试和安装，污染主要为施工人员生活废水、电锤和电钻等设备安装和调试产生噪声以及生活垃圾等。 6.2 营运期工程分析 6.2.1 收集及贮存方式和流程 本项目只负责废旧铅酸蓄电池和废机油的收集、贮存，不涉及电池的拆解、再生加工及废机油再生利用等处置工艺，项目收集及贮存方式： （1）总体要求 ①收集、运输、贮存废铅酸蓄电池和废机油的容器应根据废铅酸蓄电池和废机油的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防治渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅酸蓄电池和废机油的容器必须粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签； ②转移废铅酸蓄电池、废机油时，应执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破损、丢弃废铅酸蓄电池、废机油。 （2）废旧铅酸蓄电池、废机油收集要求 本项目从南京市范围内的电池销售回收、汽车维修企业等单位将废铅酸蓄电池和废机油收集而来，项目委托具有交通运输部门颁发的危险废物运输资质的宿迁市华远物流有限公司将其运输至贮存仓库。收集过程应该以无害化的方式运行，采取以下方式措施，避免可能引起人身和环境危害事故的发生。 ①废电池、废机油收集和运输人员应配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等，防止收集和运输过程对人体健康可能存在的潜在影响； ②废旧电池运输前，合作单位应当自行进行合理包装，放入专用不锈钢内衬PE材质周转箱，防止运输过程出现泄漏，不得擅自倾倒、丢弃废铅酸蓄电池中的电解液； ③废铅酸蓄电池发现有电解液渗漏的，其渗漏液和破损电池根据类别存放于专用的不锈钢内衬PE材质破损电池暂存箱内，改专用暂存箱均张贴标识。 本项目收集部分由本项目委托具有交通运输部门颁发的危险废物运输资质的宿迁市华远物流有限公司前往各单位进行收集。现场检验，对于以破损和废旧铅酸蓄电池拟将其转载于特定耐酸、耐腐蚀且加盖的塑料框内，运输过程密封，同时按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）的要求，粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签；对于外形完好的废铅酸蓄电池，拟将其放置于暂存箱中码整齐，用塑料薄膜捆好并密封，粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签；在这一过程中，收集和运输人员将配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等，同时严禁运输过程中擅自倾倒、丢弃废铅酸蓄电池中的电解液 塑料框、暂存箱：耐酸、耐腐蚀，可加盖密封，不与硫酸发生反应，同时具备抗折、抗老化、承载强度大、拉伸、压缩、撕裂、温度高、色彩丰富等特点 （3）废旧铅酸蓄电池收集、贮存和处置情况 ①厂外收集 由各生产点进行收集，项目委托具有交通运输部门颁发的危险废物运输资质的宿迁市华远物流有限公司负责收集范围内废旧电池的集运。相关车辆配备专用防渗容器（回收箱、托盘及金属外框加固的塑料槽等），运输至本厂内卸货备存。收集过程中，相关操作人员首先检查废电池外观，并在电池上张贴标签，注明来源、规格、完好情况等信息。完好的直接摆放在托盘内装车，由破损的单独存放在密闭塑料槽内再行装车，防止电解液泄漏。 ②厂内卸货 收集车辆返厂后过磅称重记录，然后根据装卸区工况有序进厂。车辆进入装卸区停车位后，用叉车卸货。将完好的，有破损的废电池按规格分区堆放，并进行登记。卸货后车辆换装空的托盘及密闭容器有序离厂。 ③厂内贮存方式 厂内废旧电池贮存区分2个分区贮存，废旧铅酸蓄电池最大贮存量为30吨，电池摆放在金属回收箱内，区域顶部设集气罩进行加强集气，废气接净化装置，实行分类隔离储存，按所存储物品种类划分物品存放专区，并配有统一明显站立标示牌。废旧电池暂存区分防爆桶存放区和电池槽存放区，电池槽为防漏PVC材料。 ④具体流程 图6-1 废旧电池收集、贮存和处置具体操作流程 （4）废机油收集、贮存和处置情况 ①厂外收集：项目首先对各地比较零散的废油产生单位提供专用储存废油的空桶，待储存到一定量后，公司委托具有交通运输部门颁发的危险废物运输资质的宿迁市华远物流有限公司将储存桶进行回收，并提供新的储存桶给产生单位。废油产生单位较零散，运输路线不固定。 按照《道路危险货物运输管理规定》的要求，转运路线确定的总体原则为：禁止在饮用水水源保护区和准保护区水域运输国家规定禁止通过内河运输的危险化学品，装载危险货物的车辆不得在居民聚居点、行人稠密地段、政府机关、名胜古迹、风景游览区停车。 ②厂内装卸：若收集来的废机油在桶中，车辆开入到装卸区，将桶装废机油搬运至贮存库。根据资料，废机油性质稳定，抗挥发性强。 ③厂内贮存方式：收集来的废机油储存到一定量后，及时委托有资质单位派厢式货车到厂区内接收。废机油到资质单位处置场所的运输由资质单位负责。项目整个经营过程为废油桶的密封装卸和转运过程，不涉及生产加工。项目采用油桶储存，且油桶设于厂房内部，不会收阳光直射，因此减少了呼吸损耗。 ④具体流程 图6-2 废机油收集、贮存和处置具体操作流程 6.2.2运营期产物环节分析： （1）废水：本项目生产工艺过程无生产废水产生和排放，废水主要为员工生活污水； （2）废气：本项目生产过程废气主要来自于破损废旧铅酸电池产生的硫酸雾、废机油大、小呼吸损耗过程产生的VOCs； （3）固体废弃物：本项目营运期主要固体废弃物主要为生活垃圾、废劳保用品、废气处理喷淋废碱液、废旧铅酸蓄电池泄漏的废酸液、废活性炭以及本项目回收的废旧铅酸蓄电池和废机油。 （4）噪声：本项目不对回收的废机油进行处理加工、废旧蓄电池实施拆解及再生加工，因此项目运行过程中产生的噪声主要为汽车运输噪声、装卸过程噪声以及风机噪声。 6.2.2.1运营期废水 本项目营运期电池贮存区地面不进行清洗，防渗托盘、周转桶不需要进行清洗，防渗托盘、周转桶在处置单位进行擦拭即可回用，油罐区、装卸区、含油废物储存区滴落的废机油使用抹布进行擦拭，其余区域地面进行简单清扫即可不进行清洗，因此本项目营运期用水主要为员工生活用水和淋浴用水。 （1）员工生活用水 本项目建成后预计有员工15人，均不住宿，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014修订）》，企业非住宿员工按50L/人·d计，则生活用水年用水量为225t/a，产物系数以0.8计，则废水量为180t/a。 员工淋浴用水 企业卫生间配备淋浴，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014修订）》中参照“大众浴室”用水定额，每人每次用水50L，企业使用淋浴的人数为15人，使用天数约为150天/年，由此计算淋浴用水量为112.5t/a，产污系数以0.8 计，则淋浴废水产生量为 90t/a。 综上所述，本项目用水量为337.5t/a，废水产生量为270t/a，废水主要为员工生活产生的废水，经租赁厂房所在厂区污水管网收集后接入开发区市政管网，接管六合污水处理厂进行深度处理，尾水达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18198-2002）表1中一级A标准后排入滁河。建设项目营运期废水产生情况及排放情况见表6-1。主要水污染物“三本帐”见表6-2。 图6-3 建设项目水平衡图 （单位：t/a） 表6-1 建设项目营运期废水产生及排放情况 污染源 废水量 t/a 污染物 名称 产生情况 治理 方式 接管情况 排放情况 排放 去向 浓度 mg/L 产生量 t/a 浓度 mg/L 接管量 t/a 浓度 mg/L 接管量 t/a 生活废水 270 COD 400 0.108 / 400 0.108 50 0.014 接入六合污水处理厂，尾水排入滁河 SS 350 0.095 350 0.095 10 0.0027 NH3-N 35 0.010 35 0.010 5 0.0013 TP 5 0.0013 5 0.0013 0.5 0.0001 LAS 3 0.0008 3 0.0008 0.5 0.0001 表6-2 建设项目主要水污染物“三本帐” 污染物名称 产生量（t/a） 削减量（t/a） 接管量（t/a） 排入环境量（t/a） COD 0.108 0 0.108 0.014 SS 0.095 0 0.095 0.0027 NH3-N 0.010 0 0.010 0.0013 TP 0.0013 0 0.0013 0.0001 LAS 0.0008 0 0.0008 0.0001 6.2.3.2运营期废气 （1）硫酸雾 在严格遵守相关操作规范及包装设施的情况下，基本不产生电池泄漏液，考虑到其他特殊情况，收集的电池中有小部分为破损废铅酸蓄电池，根据行业统计经验数据，此类破损的发生频率平均为10次/月，即年发生120次。破损废铅酸蓄电池在每个收集点放入塑料框内，覆盖、覆膜密封后，用专用车辆运至仓库，直接贮存于破损铅酸蓄电池存放区内。正常情况下，库房内不会产生硫酸雾。 本环评假设单个废铅酸蓄电池所含电解液完全泄漏作为源强，根据工程概况，项目单个托盘废旧电池贮存量最大为459kg，假设相应电池电解液泄漏量为100%，则发生泄漏时硫酸溶液泄漏量为32.13kg，每次事故事件按照20min计，根据《环境统计手册》中推荐的硫酸雾统计公示，硫酸雾挥发量计算如下： Gz=M（0.000352+0.000786V）P·F 式中，Gz：液体的蒸发量，kg/h； M：液体的分子量；硫酸分子量98。 V：蒸发液体表面上的空气流速，m/s，一般取0.2-0.5，本报告取0.3m/s。 P：相应于液体温度下的空气中的蒸气分压力，mmHg，项目电解液浓度约为40%，温度为20℃，经查P=9.84mmHg。 F：液体蒸发面的表面积（m2），取1.0； 计算可知，液体挥发量Gz约为0.567kg/h，则硫酸雾挥发量为0.067kg/h（完全放电后电解液中硫酸重量比按12%估算），则年产生硫酸雾挥发量为2.68kg/a。 项目破损废旧电池贮存区内设置换气装置，送风风量为7500m3/h，排风装置风量为8000m3/h，其余风量为自然补充，保证仓库内微负压，且项目产生硫酸雾时车间为封闭状态，项目硫酸雾经微负压收集后（收集效率99%），通过碱液喷淋（处理效率95%）最终由15m排气筒排放（编号为1#），则有组织产生量为2.6532kg/a，有组织排放量为0.1327kg/a；仅有极少量的硫酸雾通过出入口无组织散逸，则无组织散逸量为0.0268kg/a。 （2）机油呼吸废气 本项目营运期间的大气污染物主要是烃类散逸气体，主要来自废机油装卸、储存过程中呼吸损耗，以VOCs计。 本项目废机油采用专用容器收集、贮存，在油桶顶部设有呼吸孔，当装卸油品或环境温度变化时，就会引起油桶的大呼吸或小呼吸损耗。前者是与桶中液面变化有关的损耗，后者是与温度变化引起的蒸发空间的热胀冷缩有关的损耗。 相关计算参数及计算结果如下。 根据《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2000），油桶呼吸气排放量计算模型。 式中：LDW—油桶的大呼吸蒸发损耗量（m3/a）； KT—周转因子（无量纲），项目储油桶周转次数N=Q/V（其中Q为油桶年周转量m3/a，V为油桶容积m3）；当N＞36时，KT=（180+N）/6N、当N≤36时，KT=1； K1—油品系数，基础油为润滑油，取0.75； PY—油品平均温度下的蒸汽压（kPa）； μY—油蒸汽摩尔质量（g/mol）； K—单位换算常数，K=51.6； V1—泵送液体入罐量（m3）。 式中：LDS—油桶的小呼吸蒸发损耗量（m3/a）； K2—单位换算系数，取3.05； K3—油品系数，取0.58； P—油桶内油品本体温度下的蒸汽压（kPa）； Pa—当地大气压kPa（A）； H—平均蒸汽空间高度（m），取0.3m； △T—大气温度的平均日温差（℃），取5℃。 FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1-1.5之间；取1.2。 C1—用于小直径罐的修正系数。当D≥9.14m时，C1=1；当1.83m＜D＜9.14m时，C1=a+bd+eD2+fD3（a=8.2626×10-2；b=7.3631×10-2；e=1.3099×10-3；f=1.9891×10-6）。 具体情况见表6-3。 表6-3 项目营运期机油废气排放情况一览表 序号 污染物 产生环节 排放量（t/a） 最大排放速率（kg/h） 1 VOCs 大呼吸过程 0.18 0.025 2 小呼吸过程 0.088 0.012 3 综合 0.268 0.037 由表6-3可知，本项目产生的机油呼吸废气量约为0.268t/a，经车间抽风系统收集，收集效率为90%，则有组织废气收集量为0.2412t/a，收集后的废气通过管道经活性炭吸附装置（去除效率90%）处理后通过15m高排气筒排放（编号为2#），因此废气排放量为0.0241t/a；无组织废气排放量为0.0268t/a。 （3）粉尘 本项目废旧铅酸蓄电池装卸区在室内，装卸过程由于车辆进出容易产生一定的扬尘，同时废电池表面有时会累积少量尘土，在搬运过程中易容易产生扬尘。但一般此类粉尘产生量不大，且由于装卸区在室内，粉尘主要集中在厂房内，企业加强车间内部保洁，地面灰尘及时清扫，定期用吸尘器清洁地面，则粉尘对外环境影响不大，本环评不做定量分析。 （4）事故期铅尘 本项目废铅酸蓄电池一般采用单层码放，叉车转移过程中操作高度较低，不存在高空坠落等可能，而且蓄电池内部结构紧凑。即使因机械故障或操作失当导致废铅酸蓄电池坠地或受外部温度等影响，一般不会导致电池完全破损。电池外壳破裂过程主要有少量硫酸雾挥发，且极板受电解液影响，具有一定粘性，受外力压迫导致破裂主要成块/渣状，及时收集后基本不会产生铅扬尘，收集后与废铅酸蓄电池一起回收处理。因此，本环评不做定量分析。 本项目无组织大气污染物产生及排放情况见表6-4。 表 6-4本项目无组织大气污染物产生及排放情况表 污染源 污染源 名称 排放速率（kg/h） 排放量（kg/a） 面源面积（m2） 面源高度（m） 破损废铅酸蓄电池贮存区 硫酸雾 0.000004 0.0268 1960 10 废机油贮存区 VOCs 0.0037 26.8 本项目有组织大气污染物产生及排放情况见表6-5。 表6-5 本项目有组织大气污染物产生及排放情况表 污染源 风量m3/h 污染物 名称 产生状况 治理措施 去除率% 排放状况 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 kg/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 kg/a 破损废铅酸蓄电池贮存区 8000 硫酸雾 0.046 0.0004 2.6532 碱洗 涤塔 95 0.0023 0.00002 0.1327 废机油贮存区 3000 VOCs 11.19 0.0335 241.2 活性炭 吸附 90 1.07 0.0033 24.1 6.2.3.3噪声 本项目不对回收的废机油进行处理加工、废旧蓄电池实施拆解及再生加工，因此项目运行过程中产生的噪声主要为汽车运输噪声、装卸过程噪声约 85dB（A），车辆运行噪声约70～80dB（A），风机噪声约 80～85dB（A）。 6.2.3.3固体废弃物 本项目营运期主要固体废弃物主要为生活垃圾、废劳保用品、废气处理喷淋废碱液、废旧铅酸蓄电池泄漏的废酸液、废活性炭以及本项目回收的废旧铅酸蓄电池和废机油。 （1）一般固废 ①生活垃圾：项目定员15名，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，全年300天预计产生此类固废2.25t/a，委托环卫部门定期清运。 （2）危险废物 ②废劳保用品：本项目运行过程中员工装卸废旧蓄电池、废机油需穿戴劳保用品，主要为防腐手套、防护服等平均每月更换一次，每套按照1.5kg计算，则废劳保用品产生量约0.27t/a，属于危险废物，危废编号为HW49（900-041-49），本项目已委托江苏新春兴再生资源有限责任公司等有资质单位处置。 ③废气处理喷淋液：项目废旧铅酸电池贮存区破损铅酸电池产生硫酸雾废气经收集后通过碱液喷淋方式进行处理后经排气筒排放，废气治理装置采用5%-10%的氢氧化钠溶液作为吸收液，根据同行业数据，1吨10%氢氧化钠溶液可中和约0.4吨30%硫酸溶液，本项目硫酸雾有组织产生量为2.6532kg/a，则本项目废气处理喷淋废液产生量约0.001t/a，属于危险废物，危废编号为HW49（900-041-49），由企业收集暂存后委托有资质单位处置。 ④废酸液：建设项目废铅酸蓄电池在装卸、储存过程中，可能会造成蓄电池的破损， 废铅酸蓄电池内酸液外泄形成泄漏液。根据建设单位提供资料，本项目回收废旧铅酸蓄电池内电解液的含量约为 7%，本项目贮存废铅酸蓄电池6万 t/a， 涉及中转电解液4200t/a。破损率取 0.01%，则废酸液产生量为 0.42t/a，属于危险废物，危废编号为HW31（421-001-31），本项目已委托江苏新春兴再生资源有限责任公司等有资质单位处置。 ⑤废活性炭：项目正常工况下机油呼吸产生的有机废气经活性炭吸附装置处理后达标排放，该过程会产生一定量的废活性炭。本项目活性炭吸附装置主要采用活性炭颗粒，废气处理设施活性炭颗粒与有机废气比约为3:1。本项目有机废气主要成分为VOCs，吸附的有组织产生有机废气总量为0.2412t/a，则本项目理论需要新活性炭的使用量为0.7236t/a，年产生废活性炭量约为0.9648t/a，属于危险废物，危废编号为HW49（900-041-49），委托有资质单位集中处置。 ⑥废铅酸蓄电池：本项目回收废铅酸蓄电池共60000t/a，属于危险废物，危废编号为HW49（900-044-49），在厂内暂存后拟全部委托江苏新春兴再生资源有限责任公司处置。 ⑦废机油：本项目回收废机油40000t/a，属于危险废物，危废编号为HW08（900-214-08），在厂内暂存后拟委托淮安华科环保科技有限公司等有资质单位处置。 本项目固废实际产生情况和固体废物分析结果汇总表见表6-6、表6-7。 表6-6 本项目固废实际产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（单位） 种类判断 固体 废物 副产品 判断依据 1 生活垃圾 员工生活 固 生活垃圾 2.25t/a √ × 《固体废物鉴别导则（试行）》 2 废劳保 用品 生产 固 手套等 0.27t/a √ × 3 喷淋废液 废气处理 液 NaOH 0.001t/a √ × 4 废酸液 生产 液 电解液 0.42t/a √ × 5 废活性炭 废气处理 固 废活性炭 0.9648t/a √ × 6 废旧铅酸蓄电池 生产 固 铅酸电池 60000t/a √ × 7 废机油 生产 液 矿物油 40000t/a √ × 表6-7 固体废物分析结果汇总表 序号 固废名 称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物 类别 废物代码 估算产生量 1 生活垃圾 一般废物 员工生活 固 生活垃圾 国家危险废物名录 / 99 / 2.25t/a 2 废劳保 用品 危险废物 生产 固 手套等 T/In HW49 900-041-49 0.27t/a 3 喷淋废液 危险废物 废气处理 固 NaOH C HW49 900-041-49 0.001t/a 4 废酸液 危险废物 生产 电解液 T HW31 421-001-31 0.42t/a 5 废活性炭 危险废物 废气处理 废活 性炭 T/In HW49 900-041-49 0.9648t/a 6 废旧铅酸蓄电池 危险废物 生产 铅酸电池 T/In HW49 900-044-49 60000t/a 7 废机油 危险废物 生产 矿物油 T HW08 900-214-08 40000t/a

# 七、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 污染物名称 | 产生量 | 产生 浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放 浓度mg/m3 | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破损废铅酸蓄电池贮存区 | 硫 酸 雾 | 无组织 | 0.0268kg/a | / | / | / | 0.0268kg/a | 大气 |
|  |  |  | 有组织 | 2.6532kg/a | 0.046 | 0.0002 | 0.0023 | 0.1327kg/a | 微负压收集后通过碱液喷淋由15m排气筒排放 |
|  | 废机油贮存区 | VOCs | 无组织 | 0.0268t/a | / | / | / | 0.0268t/a | 大气 |
|  |  |  | 有组织 | 0.2412t/a | 11.19 | 0.0033 | 1.07 | 0.0241t/a | 收集后经活性炭吸附装置由15m高排气筒排放 |
| 水 污 染 物 | 污染物名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/l | 产生量t/a | 排放浓度mg/l | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活废水 | COD | 270 | 400 | 0.108 | 400 | 0.108 | 接管市政污水管网，进入六合区污水处理厂 |
|  |  | SS |  | 350 | 0.095 | 350 | 0.095 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 35 | 0.010 | 35 | 0.010 |  |
|  |  | TP |  | 5 | 0.0013 | 5 | 0.0013 |  |
|  |  | LAS |  | 3 | 0.0008 | 3 | 0.0008 |  |
| 固体 废物 | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 一般 固废 | 生活垃圾 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 环卫清运 |
|  | 危险废物 | 废劳保用品 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 拟委托江苏新春兴再生资源有限责任公司处置 |
|  |  | 废旧铅酸蓄电池 | 60000 | 60000 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废酸液 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.9648 | 0.9648 | 0 | 0 | 拟委托有资质单位处置 |
|  |  | 喷淋废液 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废机油 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 拟委托淮安华科环保科技有限公司等有资质单位处置 |
| 噪声 | 本项目不对回收的废机油进行处理加工、废旧蓄电池实施拆解及再生加工，因此项目运行过程中产生的噪声主要为汽车运输噪声、装卸和废气处理装置风机噪声，经加设减震、隔声措施和距离衰减后，预计投入使用后，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响： 无 |

# 八、环境影响分析

8.1 施工期环境影响分析 本项目使用厂区内现有厂房进行改造建设，本项目进驻前该厂房一直闲置，施工期无须重新装修，主要为设备的调试和安装，污染主要为施工人员生活废水、电锤和电钻等设备安装和调试产生噪声以及生活垃圾等。 （1）施工期废水环境影响分析 施工期产生的生活废水经租赁厂房所在厂区现有污水处理装置处理后，排入市政污水管网，由于本项目产生的生活污水的水量较小，且产生时间仅限于施工期间，时间较短，对水环境基本无影响。 （2）施工期声环境影响分析 施工期的噪声污染源主要为电锤﹑电钻等设备产生，声源强度在65～95dB（A），会造成局部时段边界噪声超标，因此，项目应该加强管理，严格执行《南京市环境噪声污染防治条例》等有关管理制度，将噪声降低到最低水平；并尽量避免夜间施工。 （3）施工期固体废物影响分析 施工期的固体废物主要是生活垃圾，由环卫部门统一清运处理，卫生填埋。故项目施工期间产生的固废不会对周边环境产生影响。 8.2 营运期环境影响分析 8.2.1地表水环境影响分析 本项目依托出租方厂区内部已落实的“雨污分流”，雨水经开发区内雨水管网收集后排入市政雨水管网；本项目运营期废水主要为员工生活产生的废水，约270t/a，经租赁厂房所在厂区污水管网收集后接入开发区市政管网，接管六合污水处理厂进行深度处理，尾水达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18198-2002）表1中一级A标准后排入滁河。 综上所述，本项目对当地水环境无影响，不会改变项目所在地的水环境现状。 8.2.2大气环境影响分析 （1）有组织排放废气情况分析 ①硫酸雾：项目破损废旧电池贮存区内设置换气装置，排风装置风量为8000m3/h，其余风量为自然补充，保证仓库内微负压，且项目产生硫酸雾时车间为封闭状态，项目硫酸雾经微负压收集后（收集效率99%），通过碱液喷淋（处理效率95%）最终由15m排气筒排放（编号为1#），则有组织产生量为2.6532kg/a，有组织排放量为0.1327kg/a。 ②VOCs：经源强计算，本项目废机油贮存区产生的机油呼吸废气量约为0.268t/a，经车间抽风系统收集，收集效率为90%，则有组织废气收集量为0.2412t/a，收集后的废气通过管道经活性炭吸附装置（去除效率90%）处理后通过15m高排气筒排放（编号为2#），因此废气排放量为0.0241t/a。 表8-1 本项目有组织废气产生及排放汇总表 污染源名称 排气量 m3/h 污染物名称 产生状况 治理 措施 去除率％ 排放状况 执行标准 排放源参数 排放方式 浓度 mg/m3 速率 kg/h 年产生量t/a 浓度mg/m3 速率 kg/h 年排放量t/a 浓度 mg/m3 速率kg/h 排气筒编号 高度 m 直径m 破损废铅酸蓄电池贮存区 8000 硫酸雾 0.046 0.0004 2.6532 碱洗 涤塔 95 0.0023 0.00002 0.1327 45 1.5 1# 15 0.6 连续 废机油贮存区 3000 VOCs 11.19 0.0335 241.2 活性炭 吸附 90 1.07 0.0033 24.1 80 2.0 2# 15 0.6 连续 由上表知，本项目破损废铅酸蓄电池贮存区产生硫酸雾经收集和碱液喷淋处理后排放量为0.1327kg/a，排放浓度为0.0023mg/m3，排放速率为0.00002kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“硫酸雾最高允许排放浓度45mg/m3、最高允许排放速率1.5kg/h（15m高排气筒）”的要求，可达标排放；废机油贮存区产生的机油呼吸废气VOCs经收集和活性炭吸附装置处理后排放量为0.0241t/a，排放浓度为1.07mg/m3，排放速率为0.0033kg/h，满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2其他行业VOCs废气有组织最高允许排放浓度80mg/m3、排放速率2.0kg/h（15m高排气筒）的要求。 综上所述，本项目改扩建后新增有组织排放废气经处理后均可达标排放，对周边环境影响较小。 （2）无组织排放废气情况分析 根据源强分析，本项目破损废旧电池贮存区硫酸雾无组织排放量为0.0268kg/a，废机油贮存区机油呼吸产生VOCs无组织排放量为0.0268t/a，两种废气排放量均较小，由于本项目为收集、贮存和转运，因此废气产生和排放时间按7200h/a计，则厂区无组织排放硫酸雾排放速率为0.000004kg/h、无组织VOCs排放速率为0.0037kg/h，经车间加强机械通风后无组织排放，硫酸雾排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（1.2 mg/m3），无组织排放VOCs废气可满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织排放监控浓度限值要求（VOCs：2.0mg/m3）。 表8-2 本项目改扩建后全厂无组织排放废气面源参数表 编号 名称 面源长度m 面源宽度m 面源有效排放高度m 年排放小时数h 排放 工况 污染物排放速率kg/h 1 破损废铅酸蓄电池贮存区 53 37 10 7200 连续 硫酸雾 0.000004 2 废机油贮存区 VOCs 0.0037 （3）大气环境影响评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级划分方法，选择对项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用 AERSCREEN 估算模式预测，计算结果见表 8-5和8-6。 ①评价因子和评价标准筛选 表8-3 评价因子和评价标准表 评价因子 评价时段 标准值 评价标准 硫酸雾 1小时 0.3mg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 标准 VOCs 8小时平均 0.6mg/m3 ②估算模型参数 表8-4估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数（城市人口数） 45万 最高环境温度 43℃ 最低环境温度 -10℃ 土地利用类型 城市 区域湿度条件 1 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率（m） 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km 3000 海岸线方向/º -9.0 ③污染源估算模式结果 表8-5 大气环境影响评价等级计算结果（有组织） 污染源位置 污染物 最大地面浓度（mg/m3） 占标率Pi（%） 1#排气筒 硫酸雾 7E-07 0.00023 2#排气筒 VOCs 0.0002388 0.0199 表8-6 大气环境影响评价等级计算结果（无组织） 污染源位置 污染物 最大地面浓度（mg/m3） 占标率Pi（%） 车间 面源高度10m，长53m，宽37m 硫酸雾 1.2E-06 0.0004 VOCs 0.001135 0.09458 根据表8-5和8-6结果，本项目各污染源的污染物最大落地浓度占标率均小于1%，Pmax<1%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目为大气三级级评价，不需要进一步预测与评价。 （4）大气防护距离计算 大气防护距离计算结果见下表8-7。 表8-7 大气环境防护距离计算参数及计算结果表 污染物 名称 污染源位置 面源有效高度（m） 面源面积（m2） 污染物产生量（kg/h） Cm （mg/m3） 大气防护距离（m） 硫酸雾 车间 10 1960.93 0.00004 0.3 无超标点 VOCs 0.0037 0.6 无超标点 根据表8-7中计算结果，本项目无组织排放的颗粒物大气防护距离无超标点。 8.2.3声环境影响分析 本项目实际生产运营过程中各主要固定声源为风机、汽车运输噪声，其声级值、控制措施见表8-8。 表8-8 项目运营期主要产噪设备一览表 污染源 运行规律 治理前噪声dB（A） 主要治理措施 治理后噪声dB（A） 风机 连续运行 80dB（A） 基础减震，安装消声器 70dB（A） 汽车运输 及装卸 间歇运行 80dB（A） 减速，禁止鸣笛、轻拿轻放 70dB（A） 本项目运营期噪声主要来源于废气处理设施（例如风机）、汽车运输及装卸噪声， 主要通过以下措施降噪： 1、风机设置隔声罩，隔声罩降噪效果可以达到15dB（A）以上，隔声罩上设置有通风散热口，为保证隔声效果，散热口安装通风进出口消声器，风机出口消声器可以降噪20dB（A）左右；因此采用上述措施后，风机达到25dB（A）设计降噪量是完全可行的。 2、高噪声设备尽量与场界保持一定的距离，能够保证场界噪声达标。 3、运行车辆加强检修，避免因车辆发生故障而导致噪声增大 通过采取减振、隔声和消声等治理措施后，本项目的噪声源可降噪25～30dB（A），再经距离衰减后，对该区域声环境质量的影响较小，各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周边环境影响较小。 8.2.4固体废物环境影响分析 本项目营运期主要固体废弃物主要为生活垃圾、废劳保用品、废气处理喷淋废碱液、废旧铅酸蓄电池泄漏的废酸液、废活性炭以及本项目回收的废旧铅酸蓄电池和废机油。其中生活垃圾委托环卫部门定期清运；废劳保用品、废旧铅酸蓄电池以及泄漏的废酸液、喷淋废液、废活性炭、废机油均属于危险废物，暂存于厂内危废暂存间内、分类贮存，定期委托有资质单位收集处置。本项目固体废物产生及治理情况见表8-10。 表8-10 建设项目固体废物利用处置方式 序 号 固体废物 名称 属性 产生 环节 废物 类别 废物代码 产生量 （t/a） 利用处置 方式 利用处置 单位 1 生活垃圾 一般 固废 生活 / / 2.25 环卫清运 环卫部门 2 废酸液 危险 废物 生产 HW31 421-001-31 0.42 安全处置 已委托江苏新春兴再生资源有限责任公司处理 3 废劳保用品 生产 HW49 900-041-49 0.27 4 废旧铅酸蓄电池 生产 HW49 900-044-49 60000 5 废机油 生产 HW08 900-214-08 40000 拟委托淮安华科环保科技有限公司等有资质单位处置 6 废碱液 废气处理 HW35 900-352-35 0.001 拟委托有资质危废单位处理 7 废活性炭 废气处理 HW49 900-041-49 0.9648 危险废物临时存储场所应满足以下要求： ①危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集，同时，应根据《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）其危险特性在容器上张贴警示标识，容器必须盖紧，并放置在阴凉通风处。收集、贮存废机油，必须按照废机油特性分类进行，分为废汽油机油、废柴油机油和废柴油通用机油；禁止混合收集、贮存、运输和废机油性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 ②不相容的危险废物应分开存放，堆放区必须有隔离间隔断，每个堆间应有搬运通道。 ③应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。 ④基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2m以上的高密度聚乙烯或者其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。 ⑤衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统，渗滤液进入应急水池处理。 ⑥厂区道路等进行硬化处理，储区设置防火堤（又称围堰），要求防火堤无外泄废机油的孔径或通道。 ⑦贮存废机油的场所应配备消防设备。 ⑧对废机油油桶、油桶及桶装油品库、运输车辆等，必须设置危险废物识别标志。 固废防治管理要求： 采取了上述措施后，建设方还应采取以下措施加强管理，尽量减少或消除固体废物对环境的影响： ①对已产生的危险废物，应及时送至专门的危险废物暂存场地进行贮存，禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。 ②危险固废在转移时必须按照《江苏省危险废物管理暂行办法》执行，按规定填写转移报告单，报送危险废物移出地和接受地的环境保护行政主管部门。 ③建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ④建设单位为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 本项目固体废物综合处置率达100%，在落实好危险固废安全处置的情况下，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响。 8.2.5地下水环境影响分析： 本项目厂房按照危废暂存要求进行改造。储存区：地面与墙角用坚固防渗材料修建， 废铅酸蓄电池贮存区和废机油储罐区进行防腐防渗处理，使渗透系数不大于10-10cm/s。 本项目为废旧铅酸蓄电池及废机油暂存项目，不涉及电池的拆解及再生加工和废机油的处理加工等处置过程，无具体的生产工艺，不会产生生产性废水，且废旧铅酸蓄电池存放于专业仓库内，废机油储存于专业储油桶内，均采用专用贮存设施，且企业严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术政策》（HJ519-2009）等相关规定要求进行贮存区域的装修和管理， 项目仓库内设置泄漏液收集系统（设置截流沟、事故池），阻断可能引起地下水污染的途径，可确保重点防渗区域防渗系数小于10-10cm/s。 因此本项目在落实并加强污染物防治措施的基础上，在正常运行工况下，不会对附件地下水环境造成明显不利影响。 8.2.6土壤环境影响分析： （1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ649-2018-2018），土壤环境影响评价工作等级判定见表8-11。 表8-11 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价 根据上表，本项目判定如下： ①本项目租赁南京东岱家具有限公司现有生产厂房用于项目生产，不涉及土建，厂房占地面积1500m2，属于小型（≤50hm2）占地规模。 ②本项目行业代码为G5949 其他危险品仓储，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ649-2018-2018）附录A 表A.1，属于环境和公共设施管理业中的其他类，因此属于Ⅳ类项目。 ③对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ649-2018-2018）中污染影响型项目，本项目位于六合经济开发区，周边300m范围内不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地，也不存在居民、学校、医院、养老院、疗养院等土壤环境敏感目标，因此属于不敏感类别。 综上所述，本项目可不开展土壤环境影响评价。 （2）影响分析 项目为废旧铅酸蓄电池和废旧机油回收、贮存项目，不涉及加工和再生，不会产生生产性污染物，且废旧电池、废旧机油存放于专业仓库内，并采取了较为完善的防渗措施，防渗措施为在已有的库房地面防渗层上，铺设厚度不小于2mm的HDPE防渗层，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s，并采用环氧树脂防腐；并建有现对应的废液收集池，铺设厚度不小于2mm的HDPE防渗层，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s，并采用环氧树脂防腐，基本消除了对土壤污染的可能性，因此项目的建设不会对土壤环境造成影响。 土壤与地下水保护措施评述： 土壤、地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，土壤地下水的污染环境管理应采取主动的预防保护和被动的防渗治理相结合。根据本项目厂区危废贮存车间可能产生的主要污染源，制度土壤、地下水环境保护措施，进行环境管理。如不采取合理的防治措施，废水中的污染物有可能渗入地下水，从而影响土壤、地下水环境。本项目土壤、地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、渗入、扩散、应急响应进行控制。 ①源头控制措施 本项目尽可能从源头上减少污染物排放，严格按照国家相关规范要求，对进工艺、管道、设备、原辅材料储罐、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最大程度；管线敷设尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。 本项目废旧蓄电池、废机油储罐贮存车间地面及墙裙采用防渗防腐涂料，并在储罐区四周设置围堰。 ②分区控制措施 按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中的有关要求，一般企业分区防渗分一般污染防治区、重点污染防治区。本项目仓库所涉区域均作为重点防渗区要求。具体详细情况见表8-12所示。 表 8-12 地下水污染防渗区一览表 防渗 分区 天然包气带 防污性能 污染控制 难易程度 污染物类型 防渗技术要求 重点防 渗区 弱 易—难 重金属、持久性有机污染物 等效黏土防渗层 Mb≥6.0， 防渗系数 K≤1×10-7cm/s 中—强 难 一般防渗区 弱 易—难 其他类型 等效黏土防渗层 Mb≥6.0， 防渗系数 K≤1×10-7cm/s 中—强 难 中—强 易 重金属、持久性有机污染物 渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要来自事故排放和工程防渗透措施不规范，企业需做好以下几方面工作： ①做好事故安全工作，将污染物泄漏环境风险事故降到最低。仓库内设置导流沟，一旦发生电解液或废机油泄漏，泄漏液经导流沟收集进入事故池，收集的泄漏液委托有资质单位处置，不得排入开发区污水管网或者随意外排。 ②车间区域必须进行严格的地面和墙面防腐处理，仓库地面、池体均需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求采取防渗、防腐防酸措施（基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）。 ③加强管理维护工作 A.加强检查，防水设施及地埋管道要定期检查，防渗漏地面、导流沟要定期检查， 防止出现地面裂痕，并及时修补。 B.制度相关的防水、防渗漏设施及地面的维护管理制度。 本项目分区防渗划分见表8-13及附图5。 表 8-13 本项目分区防渗及防渗措施一览表 项目 防渗分区 防渗部位 区域名称 仓库 重点污染防治区 车间仓库地面、事故池、导流沟 基础防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s） 办公室和淋浴区 非污染防治区 办公室和淋浴区地面 地面硬化 总之，企业要加强污染物源头控制措施，切实做好建设项目的事故风险防范措施， 做好厂区内的地面硬化、防渗并加强维护，则对土壤、地下水环境影响不大。 8.2.7运输环境影响分析： 本项目所贮存废物属危险废物，全部采用公路运输，有资质的押运人员运输，并且使用特殊标志专业运输车辆转运路线确定的总体原则为：转运车辆运输途中应避免经过医院、学校和居民区等人口密集区域。 运输单位具备有危险废物道路运输经营许可证，在正常操作运输情况下，发生交通事故概率较低，但在暴雨、阴雨天、台风、大雾及冬季下雪路面结冰等恶劣天气下，交通事故发生概率会随之上升，当发生翻车等事故致使废旧电池散落时，运输单位应立即组织人员及时对散落地面的电池重新收集，对落入水体的电池要及时打捞；当废旧机油泄漏运输单位应立即组织人员及时对泄漏机油区设置围堰防止溢流，同时进行收集，使用惰性材料吸附，尽可能将环境影响将至最低。 8.2.8环境风险分析 本项目环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在风险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 8.2.8.1风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目涉及的有害物质理化性质、毒理性及物质危险性见表8-14。 表8-14 本项目涉及的危险物质理化性质表 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒理性质 铅 原子量 207.19，银灰色金属，不溶于水，溶于硝酸、热的浓硫酸、碱液。熔点 327.5℃，沸点 1749℃，相对密度 11.34 不可燃 LD50：70mg/kg（大鼠经静脉） 硫酸 分子量 98.08，无色透明油状液体。能与水以任何比例相溶，98.3%的硫酸比重为 1.84，熔点 10.49℃，沸点 338℃，340℃时分解 不可燃 LD50：2140mg/kg（大鼠经口）； LC50：510mg/m3，2小时(大鼠吸入) 320mg/m3，2小时(小鼠吸入) 废机油 液体，不溶于水，闪点＞180℃， 密度 850-880kg/m3 可燃，无爆炸性 基础原料及成品基础油属难燃物质， 其火灾危险性类别为丙B类，温度过高可能引起燃烧；基础原料油及成品油周围有引燃源，超过油液的闪点会引起火灾。废油不注意回收，随便倾倒于排水道、泥土和水中，会造成环境污染 8.2.8.2源项分析 （1）重大危险源辨识 根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），对该项目进行重大危险源辨识。 单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的表中规定的临界量，若等于或超过临界量，则应视为重大危险源；单元内存在的危险物质为多品种时，按下式计算，若满足下面公式，则划分为重大危险源。 q1/Q1+ q2/Q2+qn/Qn≥1 式中：q1，q2···qn—每种危险物质实际存在量（t）；Q1，Q2，Qn—与各种物质相对应的生产场所或贮存区的临界量（t）。 本项目环境风险评价因子为铅、硫酸、废机油，项目在正常运行过程中不涉及铅、硫酸及废机油的产生，主要来自事故情况，电解液为10%-15%的含硫酸溶液，不属于发烟硫酸，故本项目所涉及的物料均不属于重大危险源辨识物质，故判定不存在重大危险源。 （2）环境风险评价等级判定依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），分级判据见表8-15。 表8-15 判据工作级别 剧毒危险性物质 一般毒性危险物质 可燃、易燃危险性物质 爆炸危险性物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 本项目涉及化学品属一般毒性物质，不够成重大危险源，根据风险评价工作等级划分，本项目环境风险评价工作级别为二级。 （3）区域敏感性 本项目位于六合经济开发区龙兴路8号，周边主要为工业企业，项目所在地敏感程度属于不敏感。 （4）事故源项及事故影响分析 1）环境风险类型识别 本项目不涉及生产，风险主要来自运输及贮存过程。 ①一次电池风险类型 本项目不对废旧蓄电池进行再分类、拆解以及再生加工等。项目回收的电池均为完整铅酸蓄电池，电池经项目委托具有交通运输部门颁发的危险废物运输资质的宿迁市华远物流有限公司收集后运至本项目贮存区。如不慎在储运过程中对电池造成了损伤，其风险主要体现在电解液的泄漏，及部分极板受外力影响形成铅渣/块。因此，本项目要求加强管理，将完整电池和损伤电池分类存放，不得将泄漏液体排入下水道或排入环境中，并采用防爆桶等进行暂存，防止电解液向外环境泄漏；散落的铅渣/块及时清理收集，避免其固化产生扬尘。在此前提下，项目发生电解液泄漏、极板散落的风险较小。 ②二次电池风险类型 二次电池风险主要体现在电池的燃爆。 电池爆炸的原因大致有：i电池本身原因。由于电池内部缺陷，电池本身在不充电、不放电的情况下爆炸；ii充电过程。电池在特殊的温度、湿度以及接触不良等情况或环境下可能瞬间放电产生大量电流。引发自燃或爆炸；iii短路。这种可能性较小；iv在高温条件下或易燃物品旁，可能引起爆炸。 由于本项目收集的都是废旧铅酸蓄电池，收集暂存过程不存在充放电，因此就本项目而言，发生爆炸的原因主要是电池本身原因及外在高温引起的，通过对爆炸蓄电池形成原因分析及统计，发现 95%以上的爆炸是由于使用过程中存在一定缺陷造成，极少部分是由于蓄电池自身品质因数造成的。且通过对国内外有关电池爆炸的事件进行统计可得出，发生爆炸的电池基本都是锂离子电池。本项目不收集、暂存锂离子电池，且项目不涉及电池生产、拆解、充电等过程，因此，在遵守相关规范的情况下，发生爆炸的风险极小。 ③废机油装卸过程风险 在物料装卸过程中，如作业人员违规操作、管理失误或汽车本身缺陷等原因，造成废油大量泄漏，如果周围存在明火、汽车排气管未带阻火器出现故障而出现火花，可能导致火灾爆炸事故。 ④废机油储存过程风险 本项目废油为专门的铁桶储存。可能造成物料泄漏的常见原因有：储存设施的设计、制造、使用、管理、维护不到位，储存管理欠缺，超压引起容器或管道的泄漏、爆裂，材质不当而产生腐蚀，均有可能造成物料泄漏，引起中毒、化学灼伤或火灾爆炸等事故。 ⑤运输 就本项目而言，运输风险主要体现在人工转运或交通事故过程造成车辆倾覆、油罐破损、废电池包装破损，继而使电池或废机油散落到环境中，进入水体、土壤，从而对环境造成危害。 2）环境风险事故影响分析 ①废铅酸蓄电池泄漏环境风险事故影响分析 电池在正常寿命期和正常使用的情况下，一般不会出现漏液，但如果受外环境影响， 如温度、压力、湿度等发生变化或者恶劣假冒电池，则可能出现电池外壳的破损，内部酸性或碱性液体外漏，或部分极板受破坏形成铅渣/块。 从项目建设内容来看，每次回收电池均为完整的蓄电池，经专门的车辆运送，一般不会对电池造成损伤，回收中少数发生破损的电池均贮存在防腐防渗的容器中，因此并不会给环境造成较大的影响。一般铅酸蓄电池用的是1.24-1.31g/cm3浓度的稀硫酸，挥发性不强，事故时用石灰覆盖，并引入事故应急池。贮存区及事故应急池地面硬化并做防腐蚀和防渗处理，则污染物不会进入土壤及地下水。要求企业加强管理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》 （HJ519-2009）的相关规定进行建设、管理营运，在此前提下，不会对周围环境造成影响。 ②废机油泄漏环境风险事故影响分析 本项目设有200个废机油储存铁桶（其中100个备用），单个储存容积为200L（即0.2m3）。项目废机油最大存储量按90%计算。对铁桶采取防护围堰进行封闭，防护围堰的设置应符合有关规范的要求，其中围堰应有足够的容量。本项目在铁桶周围设置一个容积为20m3的围堰，围堰应使用不透水材料加固；围堰应该进行检查和维修；尽量避免因维修而对围堰造成缺口；围堰内排放管道上要应用闸阀，闸阀的全关全开操作范围应给予保证。要求企业加强管理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（B18597-2001）和《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）的相关规定进行建设、管理运营。在此前提下，不会对周围环境造成影响。 ③火灾爆炸次生/伴生事故环境影响分析 本项目废铅酸蓄电池在运输过程中使用专用防渗漏防爆容器，根据实际运行情况， 能起到很好的防护作用，即使个别电池发生爆炸也可以将危害控制在专用防渗漏防爆容器内，不会对周围环境产生影响。项目电池暂存场所是具有良好避雨、消防措施的仓库， 电池转运周期较短，只要管理人员加强日常维护、巡视，发现问题马上解决，仓库发生火灾、泄漏的风险较小。 机油属于易燃物品，在运送过程中可能产生泄漏，遇明火可能发生火灾、爆炸事故。此外，雷电和静电淤积也可引起机油燃烧，物料发生火灾时将放出大量辐射热，同时还散发出大量的浓烟，浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒。因此浓烟对火场周围人员的生命危害程度远超过火灾本身，并对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏。另外，燃烧时的强烈热辐射还可能造成新的火灾和爆炸事故。 8.2.8.3风险防范措施 （1）运输过程风险防范 ①本项目只负责废机油和废旧铅酸蓄电池的回收、贮存，其再生加工利用均由有资质单位处置，在危险废物收集运输过程中，需由专用危险废物运输车辆运送，本项目拟委托有资质单位——宿迁市华远物流有限公司负责运送。 ②在装车运输前，废机油应检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流；对回收的废旧铅酸蓄电池外壳进行检查，确保外壳不存在破损请况，若废旧蓄电池外壳有破损，应对蓄电池进行单独包装后再装车运输。 ③危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装危险废物的容器，包括槽车不得用来盛装其他物品。而车辆必须是专用车，不能再任务紧急、车辆紧张的情况下使用其他车辆担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来负担，从人员上保障危险品运输过程中的安全。 ④废旧铅酸蓄电池运输过程中，应携带耐酸容器，以便发生事故时能对泄漏的电解液进行收集。 ⑤装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴《危险货物包装标志》 （GB190-2001）规定的危险物资标记，包括标记的粘贴要正确、牢固。 （2）贮存过程风险防范 1、贮存过程中泄漏事故的风险防范措施 ①铅酸蓄电池贮存按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）及 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行防渗、防腐改造，贮存区域四周设导流沟，截流沟与事故应急池相连，使事故情况下的电解液可以纳入事故应急池内。 ②贮存区的铅酸蓄电池存放在专用周转箱内。 ③暂存前应检查废旧蓄电池外壳是否完整，若存在破损，应对蓄电池进行单独包装后贮存，同时在放入贮存区前应放空电池电量。 ④企业应加强管理，每天安排人员对贮存区进行巡查，杜绝废机油储罐区的“跑、冒、滴、漏”现象。一旦发生泄漏事故，立即用木屑进行覆盖，然后对木屑进行收集，作为危险废物委托处理。若泄漏量较大时，利用围堰暂存泄漏的废机油，并用软管连接围堰和油罐车，将废机油泵入油罐车，运往有资质的单位处理。若发现存在电解液泄漏时，立即组织人员对泄漏的电解液进行收集转移至耐酸容器内，并对塑料容器和受到污染的蓄电池进行擦洗，擦洗产生的废抹布和电解液一并委托有资质单位处置。 ⑤废机油罐区严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）的贮存要求设计，储存区应设置围堰。应严格按照《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）等标准规范执行，围堰应有足够的容量，应使用不透水材料加固；围堰应该进行检查和维修；尽量避免因维修而对围堰造成缺口；油罐应采用“弱顶”结构，利于爆炸事故时泄压。 2、贮存过程中火灾事故的风险防范措施 ①废旧铅酸电池和废机油贮存区旁边禁止有热源和明火，禁止员工在厂内吸烟。 ②贮存区必须设有明显的标志。 ③项目贮存区的消防设施、用电设施等必须符合国家规定的安全要求，采用冷光源及防爆工具。 ④废旧铅酸电池贮存区保持干燥、通风良好，避免长时间处于高湿环境；且按电池的指示标识及堆码要求摆放，严禁堆层超过限度。 ⑤废旧电池贮存区配备干粉灭火器和消防沙。如发生较小面积的燃烧，使用消防沙直接覆盖燃烧或爆炸的电池；如果发生大面积的燃烧，使用干粉灭火器灭火，严禁使用水灭火。 ⑥管理人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ⑦若发生火灾时，可能造成废旧铅酸蓄电池中电解液的泄漏，项目贮存区内应配备熟石灰，中和泄漏的硫酸。 ⑧当仓库发生火灾时，开启事故应急池，使消防废水全部进入事故应急池。 ⑨事故结束后事故池内的废水应处理达标后排放。 ⑩要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》等。 （3）事故应急池的设置 ①废机油事故应急池（车间内，地下式） 国家环保总局下发《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2005]152号），要求落实国务院领导关于深刻总结松花江污染事件经验教训。国家安监总局、环保总局也联合发文《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化【2006】10号），要求完善事故状态下防范环境污染的措施。 为了确保企业在事故状态下的各类废水不流入附近水体，对该厂区的事故应急池容量进行估算。事故应急池的总容量应考虑该区域初期雨水量、事故状态下的消防用水量、油桶泄漏的物料并扣除围堰内可暂存的物料量等方面的因素。 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值； V1——收集系统范围内发生事故的一个桶装废机油的物料量，200L； V2——发生事故的废机油的消防水量，m3； Q消——发生事故的废机油使用的给水流量，m3/h，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2012），每个贮存区设1个消防水枪。单枪水量为10L/s； t消——对应历时，h，根据同类型调查，15分钟即可冲洗完毕； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本环评取100L； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，无生产废水，取0； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；室内贮存，取0； 由以上估算可知，项目应配备的废机油泄露液事故收集池的容量不应小于9.1m3，根据设计，项目设置1个容积为10m3事故废油收集池，可满足泄漏事故应急要求，当发生事故时，水污染排入事故池，作为危废委外处置。 ①废铅酸蓄电池事故应急池（车间内，地下式） 根据中石化《水体污染防控紧急措施设计导则》，仓储区环境突发事件污水处理系统应能容纳一次性消防用水量和初期雨水存储，计算事故排水储存事故池容量： 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值； V1——收集系统范围内发生事故的一个废铅酸蓄电池物料量，本次环评以平均16kg计，废铅酸蓄电池规格为长：281mm、宽：128mm、高：203mm，电解液按酸蓄电池容积的85%计，电解液的体积为6.2L，事故情况下发生一个废铅酸蓄电池泄露，按最不利情况考虑，且完全泄漏。泄漏量为6.2L。； V2——发生事故的废铅酸蓄电池的消防水量，m3； Q消——发生事故的废铅酸蓄电池使用的给水流量，m3/h，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2012），每个贮存区设1个消防水枪。单枪水量为10L/s； t消——对应历时，h，根据同类型调查，5分钟即可冲洗完毕； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本环评取0； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，取0.16； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；室内贮存，取0； 由以上估算可知，项目应配备的废电池泄露液事故收集池的容量不应小于3.26m3，根据设计，项目设置1个容积为5m3事故废液收集池2，可满足泄漏事故应急要求，当发生事故时，水污染排入事故池，作为危废委外处置。 8.2.8.4应急预案 （1）根据《环境风险评价导则》要求，建设项目生产过程中可能发生的事故，需要制定应急预案，各关键岗位要熟悉该应急预案内容，在事故发生时第一时间启动应急预案。并组织人员按应急预案方案进行演习。 （2）本项目应急预案包括可能发生的事故岗位、事故类型、事故大小、事故发生原因、控制事故的措施、事故的危害及后果等，针对不同的事故制定完整有效的应急预案，包括启动应急预案领导小组、人员的组织、调动、使用的设备、来源、降低、控制和消除事故危害的程度、后果反馈、事故的总结及上报等。 （3）事故发生时，应急管理人员应各司其职，检查事故发生原因，按照应急预案的要求和操作内容，争取在最短的时间内启动应急预案，减少损失。 （4）发生严重事故时，必须及时疏散人群，组织人员抢救，尽量缩小事故影响范围。 （5）立即向单位领导、当地政府和环境主管部门汇报。 （6）企业应单独编制突发环境事件应急预案，并在当地环境主管部门备案。 8.2.9环境管理与监测计划 8.2.9.1环境管理 本项目为危废收集、贮存项目，对照《关于印发《危险废物规范化管理指标体系》的通知》（环办【2015】99号），本项目环境保护管理制度对照落实情况如下表8-13。 综合表内所述，本项目作为危险废物收集、贮存项目，应结合相关危险废物收集、贮存、转运要求，制定切实可行的环境管理制度，对涉及的危险废物进行全过程记录管理，及时向相关环保主管部门报告。 表8-16 本项目环境保护管理治理落实 项目 检查内容 达标标准 本项目概况 经营许可证制度 1.从事收集、贮存、利用和处置危险废物经营活动的单位，依法申请领取了危险废物经营许可证。 具有与其经营范围相对应的环保部门颁发的危险废物经营许可证，且具备相应的资质。 A、项目委托具有危险废物运输资质的单位从事本项目废旧电池、废机油运输工作；B、针对本项目废旧电池、废机油收集贮存过程编制了本环评报告；C、本项目不从事废旧电池拆解处置和废机油再生利用工作；D、项目废旧电池、废机油及其他危险废物贮存场所防腐防渗符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。 2.领取危险废物收集经营许可证的单位，应当与处置单位签订接收合同，并将收集的危险废物在90个工作日内提供或者委托给处置单位处置。（仅适用于持危险废物收集经营许可证的单位）。 签订了符合要求的合同，并能在90个工作日内将危险废物转移给上述单位。 本项目针对危险废物废旧电池与江苏新春兴再生资源有限责任公司签订了相关处置合同，并能在90个工作日内将危险废物转移给上述单位；本项目危险废物废机油拟委托淮安华科环保科技有限公司处理，并且其他危险废物均承诺与有资质单位签订相关处置合同，并定期收集处置。 3.按照危险废物经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。 严格按照危险废物经营许可证规定从事经营活动。 本项目环评通过环保部门审批后，拟申领相关废旧电池、废机油收集贮存的经营许可证。 识别标识制度 4.危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。 依据《危险废物贮存污染控制标准》附录A、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》所示标签设置危险废物（含医疗废物）识别标志。 本项目拟针对收集、贮存、运输废旧电池、废机油及其他各类危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。 5.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 管理计划制度 6.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施。 制定了危险废物管理计划；内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。 本项目为新建项目，针对废旧电池和废机油收集、贮存过程制定了相关危险废物管理计划。 7.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。 报环保部门备案；及时申报了重大改变。 申报登记制度 8.如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 如实申报（可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报、环境统计中一并申报）；内容齐全；能提供证明材料，证明所申报数据的真实性和合理性，如关于危险废物产生和处理情况的日常记录等。 本项目为拟建项目，项目建成后应向环保主管部门如实申报危险废物种类、贮存及转移量，如发生重大改变，应及时申报。 9.申报事项有重大改变的，应当及时申报。 及时申报了重大改变。 转移联单制度 10.按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中接受单位栏目，并加盖公章。 按照实际接收的危险废物，如实填写危险废物转移联单。 本项目主要从事废旧电池、废机油收集、贮存工作。项目废旧电池委托江苏新春兴再生资源有限责任公司定期收集处置，该公司拥有徐州市环境保护局颁发的危险废物经营许可证，其核准经营范围：处置、利用废铅蓄电池、阴极射线管（HW49，900-044-49）41万吨/半年；铅渣、铅尘、含铅污泥（HW31，384-004-31），废铅板、废铅膏、酸液（HW31，421-001-31），含铅废气包装物、废劳保（HW49，900-041-49）1.5万吨/半年，具备年处置6万吨废铅酸电池的能力。废机油拟委托淮安华科环保科技有限公司等有资质单位定期收集处置，其中淮安华科环保科技有限公司拥有江苏省生态环境厅批准并颁发的危险废物经营许可证，专门从事危险废物收集、贮存、处置等综合性经营活动，具备年处置量为21000吨的能力，本项目部分废机油委托其处理，部分委托其他有资质单位处置，确保4万吨/年的处理能力。 11.转移联单保存齐全，并与危险废物经营情况记录簿同期保存。 当年截止检查日期前的危险废物转移联单齐全。 12.需转移给外单位利用或处置的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。 利用处置过程产生但不能自行利用处置的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。 13.利用处置过程产生不能自行利用处置的危险废物应与有相应资质的危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。 有与持危险废物经营许可证的单位签订的合同。 应急预案制度 14.参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》（原环保总局公告2007年第48号）制定了意外事故的防范措施和应急预案。 尚未编制意外事故应急预案。 本项目为新建项目，建设单位应依据相关要求委托编制突发环境事故应急预案，并报当地环保部门备案，同时定期组织应急演练。 15.向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。 在当地环保部门备案。 16.按照预案要求每年组织应急演练。 项目为新建项目尚未组织应急预案演练。 贮存设施 17.贮存期限不超过1年；延长贮存期限的报经相应环保部门准。 危险废物贮存不超过一年；超过一年的经相应环保部门批准。 本项目为拟建项目，废旧电池、废机油及其他危险废物贮存不超过一年，同时贮存仓库内分类贮存，废铅酸蓄电池、废机油及其他危险废物分区贮存，不混放。 18.分类收集、贮存危险废物，未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物，装载危险废物的容器完好无损。 做到分类贮存。装载危险废物的容器和包装物无破损、泄漏和其他缺陷。 19.未将危险废物混入非危险废物中贮存。 做到分类贮存。 利用处置设施 20.按照有关要求定期对利用处置设施污染物排放进行环境监测，并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》、《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》等相关标准要求。 监测频次符合要求，有定期环境监测报告，并且污染控制符合相关标准要求。 本项目为拟建项目，本报告已制定了相关环境监测报告，并提出了污染控制的相关要求。 21.填埋危险废物的经营设施服役期届满后，危险废物经营单位应当对填埋过危险废物的土地采取封闭措施，并在划定的封闭区域设置永久性标记。 对封场的填埋场采取封闭措施，设置了永久性标记。 / 运输安全要求 22.危险废物（医疗废物除外）入厂时进行特性分析。 对所接收的性质不明确的危险废物进行危险特性分析。 项目仅为废旧电池和废机油的收集贮存项目，不收集贮存其他危险废物 23.定期对处置设施、监测设备、安全和应急设备、以及运行设备等进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，应对环境监测和分析仪器进行校正和维护。 定期对相关设施进行检查和维护，且运行正常。 本项目建成后应定期对相关设施进行检查和维护。 24.按照培训计划定期对危险废物利用处置的管理人员、操作人员和技术人员进行培训。 制定培训计划，并开展相关培训。单位负责人、相关管理人员和从事危险物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危废分类收集、运输、暂存、利用和处置的正确方法和操作程序。 本项目危险废物运输过程委托委托具有交通运输部门颁发的危险废物运输资质的宿迁市华远物流有限公司，针对相关人员制定了培训计划。 记录和报告经营情况制度 25.参照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》（环境保护部公告2009年第55号）建立危险废物经营情况记录簿，如实记载收集、贮存、处置危险废物的类别、来源去向和有无事故等事项。 建立了经营情况记录簿，能如实记载危险废物经营情况。 本项目为拟建项目，项目建成后应针对收集、贮存的危险废物建立相关的经营记录簿，如实记录危险废物的收集、贮存、转运情况，并定期向环保部门报告，记录簿应保存10年以上。 26.按照危险废物经营许可证及环保部门的要求，定期报告危险废物经营活动情况。 每年定期向环保部门报告危险废物经营情况。 27.将危险废物经营情况记录簿保存10年以上，以填埋方式处置危险废物的经营情况记录簿应当永久保存。 符合保存时限要求。 8.2.9.2 监测计划 8.2.9.2.1营运期监测计划 A.污染源监测 （1）废气监测 根据废气污染物有组织和无组织排放情况在排气筒及厂界设置采样点。 在厂区内各排气筒废气采样每季度选一日取样一次，根据排放性质，监测因子选取：硫酸雾和VOCs等。 厂界无组织废气每季度监测一次，监测因子为硫酸雾和VOCs等。 （2）废水监测 本项目生活污水经租赁厂区污水管网达接管标准后排入六合区污水处理厂集中处理。在厂区清下水排放口及厂区总污水排放口各设置一个监测点。清下水排放口每季度监测1次，监测项目为pH、COD、氨氮；总污水排放口每年监测1次，监测项目为废水量、pH、COD、SS、氨氮、总磷、LAS。 （3）噪声监测 定期对厂内高噪声设备和厂界进行噪声监测，每季度1次，每次一天，昼、夜各1次，监测因子为等效A声级。 B.环境质量监测 大气质量监测：在厂区下风向设2-3个监测点，每季度测一次，监测因子为SO2、NO2、PM10、VOCs、硫酸雾等。 声环境质量监测：在东、西、南、北厂界各布设1个点，每季度测一次，每次连续监测2天，每天昼夜各测一次。 若企业不具备上述污染源及环境质量的监测条件，须委托有关环保部门进行监测，对所监测的数据连同污染防治措施的落实和运行情况编制阶段报告和年度报告，定期上报当地有关环保部门。 8.2.9.2.1事故应急监测计划 为及时有效的了解企业事故对外界的影响，便于指挥和调度，发生较大污染事故时，可委托高邮市环境监测站进行环境监测，具体监测方法和事故类型如下： （1）化学品的泄漏 在泄漏当天风向的下风向，布设2～4个监测点，1～2个位于项目厂界外100米处，其余设在下风向的环境敏感点附近，监测直至事故影响消除为止。 （2）废气处理设施非正常排放 在非正常排放的当天风向的下风向布设2～4个监测点，1～2个位于预测最大落地浓度附近，其余位于其下风向的敏感点附近，监测直至事故影响消除为止。

# 九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 破损废铅酸蓄电池贮存区 | 硫酸雾 | 无组织 | 车间通风 | 满足《大气污染物综合排放标准》和天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》要求 |
|  |  |  | 有组织 | 微负压收集后通过碱液喷淋由15m排气筒排放 |  |
|  | 废机油贮存区 | VOCs | 无组织 | 车间通风 |  |
|  |  |  | 有组织 | 收集后经活性炭吸附装置由15m高排气筒排放 |  |
| 水 污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP和LAS | 经租赁厂房所在厂区污水管网接入开发区市政污水管网 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 生活区 | 一般固废 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 不外排，不产生二次污染，对当地环境基本无危害 |
|  | 生产区 | 危险废物 | 废劳保用品 | 拟委托江苏新春兴再生资源有限责任公司等有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废旧铅酸蓄电池 |  |  |
|  |  |  | 废酸液 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 拟委托有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 喷淋废液 |  |  |
|  |  |  | 废机油 | 拟委托淮安华科环保科技有限公司等有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 生产区 | 本项目不对回收的废机油进行处理加工、废旧蓄电池实施拆解及再生加工，因此项目运行过程中产生的噪声主要为汽车运输噪声、装卸和废气处理装置风机噪声，经加设减震、隔声措施和距离衰减后，预计投入使用后，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 维持现有生态体系的功能 |
| 三同时验收内容 根据本项目建设的情况，项目的主要环保设施包括废水处理、废气处理、防噪处理及固废分类收集等，其“三同时”验收内容见下表。 三同时验收一览表 项目名称 年加工生产涂装设备40套项目 类型 排放源 （编号） 污染物名称 防治措施 （建设数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资 （万元） 完成 时间 大气污染物 破损废铅酸蓄电池贮存区 硫酸雾 微负压收集装置1套、碱液喷淋装置1套 达标排放 10 与建设项目同 时设计、同时 施工、同时运行 废机油贮存区 VOCs 废气收集装置1套、活性炭吸附装置1套 达标排放 10 水污染物 生活污水 COD、SS、氨氮、TP和LAS / 达标排放 / 噪声 生产设备 噪声 隔声降噪，合理布局 达标排放 1 固废 一般固废 生活垃圾 环卫清运 零排放 0.5 危险废物 废劳保用品 拟委托江苏新春兴再生资源有限责任公司等有资质单位处置 50 废旧铅酸蓄电池 废酸液 废活性炭 拟委托有资质单位处置 喷淋废液 废机油 拟委托淮安华科环保科技有限公司等有资质单位处置 绿化 依托现有厂区 / 环境管理 （机构、监测能力等） / / 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） 雨污分流 / “以新带老”措施 / / 总量平衡具体方案 本项目生活污水进入六合污水处理厂处理，水污染物总量控制因子排放指标在污水处理厂内部平衡，企业不再另行申请；废气、废水在六合区内平衡；本项目固废排放量为0，无需申请总量。 / 区域解决问题 / / 环保投资合计 71.5 由上表可知：本项目环保投资约71.5万元，占项目总投资2000万元的3.58%。 |

# 十、结论和建议

10.1结论 南京开瑞环保科技有限公司拟投资2000万元，租赁南京东岱家具有限公司位于六合经济开发区龙兴路8号厂区内已建厂房，面积约2400m2（由于市场原因，目前本项目只利用其中1500m2面漆，剩余900m2暂闲置预留，后期使用时将另行申报环保手续），改造后作为废旧铅酸蓄电池和废机油的收集、暂存和周转仓库，即本项目——废旧铅酸蓄电池回收、废机油回收项目。 本项目拟购置相关设备，建成后形成年回收废旧铅酸蓄电池6万吨、废机油4万吨的规模，本项目仅对废旧铅酸蓄电池和废机油进行集中收集、分类暂存和转运，不涉及废旧铅酸蓄电池拆解、破损和废机油的再生处置，其中废旧铅酸蓄电池和废机油的转运均委托有资质运输单位负责。 （1）产业政策的相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中规定的限制类、淘汰类项目；未列入《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制用地、禁止用地项目目录；经查，本项目也不属于《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》中禁止和限制类，故本项目符合国家和地方的产业政策。 本项目已于2019年7月11日完成了南京市六合区发展和改革局备案，并取得备案登记代码：2018-320116-59-03-510174，详见附件3，因此本项目符合六合区产业政策要求。 综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策。 （2）用地规划的相符性 本项目租赁厂房位于六合经济开发区龙兴路8号，属于南京东岱家具有限公司现有厂区厂房，根据建设单位提供项目所在厂区土地（详见附件5），项目所在地用地属于工业用地，租赁房屋可用作工业用途，本项目建成后主要进行废旧铅酸蓄电池和废机油回收，因此与用地性质相符。 综上所述，本项目用地性质相符，选址合理可行。 （3）“三线一单”相符性分析 ①生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）和《南京市生态红线区域保护规划》，本项占地不涉及生态红线保护区。 ②环境质量底线 根据《南京市2017年质量公报》，项目所在地的大气、水、声环境质量良好。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目用水取自当地自来水，且用水量不大，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 （4）实现达标排放和污染防治措施 ①废气：本项目破损废铅酸蓄电池贮存区产生硫酸雾经微负压收集和碱液喷淋处理后排放量为0.1327kg/a，排放浓度为0.0023mg/m3，排放速率为0.00002kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“硫酸雾最高允许排放浓度45mg/m3、最高允许排放速率1.5kg/h（15m高排气筒）”的要求，可达标排放；废机油贮存区产生的机油呼吸废气VOCs经收集和活性炭吸附装置处理后排放量为0.0241t/a，排放浓度为1.07mg/m3，排放速率为0.0033kg/h，满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2其他行业VOCs废气有组织最高允许排放浓度80mg/m3、排放速率2.0kg/h（15m高排气筒）的要求。 根据源强分析，本项目破损废旧电池贮存区硫酸雾和废机油贮存区机油呼吸产生VOCs无组织排放量排放量均较小，由于本项目为收集、贮存和转运，经车间加强机械通风后无组织排放，硫酸雾排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（1.2 mg/m3），无组织排放VOCs废气可满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织排放监控浓度限值要求（VOCs：2.0mg/m3）。 本项目无需设置大气防护距离。 ②废水：本项目依托出租方厂区内部已落实的“雨污分流”，雨水经开发区内雨水管网收集后排入市政雨水管网；本项目运营期废水主要为员工生活产生的废水，约270t/a，经租赁厂房所在厂区污水管网收集后接入开发区市政管网，接管六合污水处理厂进行深度处理，尾水达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18198-2002）表1中一级A标准后排入滁河。 综上所述，本项目对当地水环境无影响，不会改变项目所在地的水环境现状。 ③噪声：通过采取减振、隔声和消声等治理措施后，本项目的噪声源可降噪25～30dB（A），再经距离衰减后，对该区域声环境质量的影响较小，各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周边环境影响较小。 ④固体废弃物：本项目营运期固体废弃物主要为生活垃圾、废劳保用品、废气处理喷淋废碱液、废旧铅酸蓄电池泄漏的废酸液、废活性炭以及本项目回收的废旧铅酸蓄电池和废机油。其中生活垃圾委托环卫部门定期清运；废劳保用品、废旧铅酸蓄电池以及泄漏的废酸液已委托江苏新春兴再生资源有限责任公司处理；喷淋废液、废活性炭均属于危险废物，暂存于厂内危废暂存间内、分类贮存，定期委托有资质单位收集处置；废机油属于危险废物，暂存于厂内危废暂存间内、分类贮存，拟委托淮安华科环保科技有限公司等有资质单位处置。 综上所述，本项目对所排放的污染物均采取了污染控制措施，可做到污染物达标排放。 （6）地区环境质量不降低 项目实施后由于污染物发生量及排放量较小，不会改变周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。 （7）总量控制 项目实施后总量控制因子及建议指标如下： ①大气污染物排放总量 VOCs：0.0241t/a；硫酸雾：0.1327kg/a，均向六合区环保局申请总量，由六合区环保主管部门根据实际排污情况，在六合区总量指标内审核批准后执行。 ②水污染物排放总量 废水量：270t/a。 纳管考核量为：COD 0.108t/a、SS 0.095t/a、NH3-N 0.010t/a、TP 0.0013t/a、LAS0.0008t/a。 环境排放量为：COD 0.014t/a、SS 0.0027t/a、NH3-N 0.0013t/a、TP 0.0001t/a、LAS0.0001t/a。 水污染物总量纳入六合区污水处理厂总量范围内，不单独核算总量，该项指标为本项目环境外排量。 ③工业固体废弃物排放总量 固体废弃物排放量为零，不申请总量。 （8）清洁生产分析 本项目采用国内较成熟简单的生产工艺，原辅材料在获取过程中对生态环境影响较小，三废得到有效处理，本项目基本符合清洁生产的原则要求。 （9）排污口规范化设计 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》【苏环控（97）122号】要求：建设项目排污口必须进行规范化设置，并按规范设置环保图形标志牌。本项目不另设雨、污水排口，全部依托租赁厂区现有，位于东侧龙兴路上；项目设有两个排气筒，排气筒高度均为15m，一个位于破损废旧铅酸蓄电池贮存区（1#）、一个位于废机油贮存区（2#），排口均在厂房楼顶。 （9）总结论 通过对本项目的环境影响评价分析，认为本项目符合国家和地方的产业政策；符合清洁生产原则；项目选址符合六合经济开发区的规划要求和土地使用性质；建设单位对预期产生的主要污染物采取了可行的污染治理措施，能够实现达标排放，对项目所在地区环境质量和生态的影响不显著；满足总量控制要求。 因此，本项目从环境保护角度分析是可行的。 10.2建议 （1）加强废气处理设施管理，确保废气达标排放。 （2）为了在发展经济的同时保护好当地环境，厂方应增强环境保护意识，提倡清洁生产，从生产原料，生产工艺和生产过程全方位着手采取有效措施，节约能源和原材料、减少污染物的排放。 （3）企业在生产过程中要严格管理，按照环保要求落实各项环保措施，认真执行“三同时”制度，从严控制各种污染物，确保有关污染物达标排放，固体废物得到妥善处理。 （4）企业应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。 上述结论是在建设单位确定的生产工艺方案和规模基础上得出的，若建设单位改变工艺方案、生产规模，则应另向有关部门申报，并重新进行环境影响评价。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 经 办 人： 审核人： 签发人： 公 章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附件 1 委托书 附件 2 声明 附件 3 江苏省投资项目备案证 附件 4 厂房租赁协议 附件 5 租赁厂房房屋产权证明 附件 6 企业营业执照 附件 7 租赁厂区大环评 附件 8 租赁厂区大环评验收意见 附件9 危废运输单位营业执照及危废经营许可证 附件10 废劳保、废酸液和废旧铅酸电池危废处置协议 附件11 废机油处置单位营业执照及危废经营许可证 附件12 企业危废处置承诺书 附图 1 建设项目地理位置图 附图 2 建设项目周围概况图 附图 3 建设项目厂房车间平面布置图 附件 4 建设项目与南京市生态红线保护区位置关系图 附图 5 建设项目车间防渗分区图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

本项目

废旧铅酸蓄电池

社会产生点收集称重

有资质单位运送

进厂称重

厂内装卸

厂内暂存

第三方有资质单位车辆转移

运送至第三方有资质单位

废机油

运输进厂

搬运

运输出厂

运送至第三方有资质单位

装卸

分拣

分类堆放

贮存

小部分

大部分

337.5

六合污水处理厂

尾水排入滁河

损耗67.5

270

新鲜用水

生活用水