建设项目环境影响报告表

项目名称：年产水处理环保设备35套和二氧化钛光催化网2万平米项目

建设单位：南京灿友嘉环境科技有限公司（盖章）

编制日期：2019年5月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产水处理环保设备35套和二氧化钛光催化网2万平方米项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南京灿友嘉环境科技有限公司 |
| 法人代表 | 孙倩 | 联系人 | 张传友 |
| 通讯地址 | 南京市六合区时代大道96号8号厂房 |
| 联系电话 | 13337804416 | 传真 | — | 邮政编码 | 210000 |
| 建设地点 | 南京市六合区时代大道96号8号厂房 |
| 立项审批部门 | 南京市六合区发展和改革委员会 | 批准文号 | 六发改备[2019]174号 |
| 建设性质 | 新建√扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C3591环境保护专用设备制造 |
| 占地面积 （平方米） | 800 | 建筑面积 （平方米） | 800 | 绿化面积 （平方米） | 50 |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中环保投资（万元） | 45 | 环保投资占总投资比例（%） | 2.25 |
| 评价经费 （万人民币） | — | 预计投产日期 | 2019.10 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 详见第2页“原辅材料及主要设备” |
| 水及能源消耗量 名称 消耗量 名 称 消耗量 水（m3/a） 1101.6 燃油（t/a） - 电（万kWh/a） 10 燃气（Nm3/a） - 燃煤（吨/a） — 蒸汽（m3/a） - 废水（工业废水□、生活废水√）排水量及排放去向 建设项目实行雨污分流，雨水经雨水管网收集后就近排入附近水体。 建设项目生活污水与设备试压废水882t/a经管网排入市政管网，由六合区污水处理厂集中处理，尾水排放浓度达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入滁河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无 |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1。 表1 建设项目主要原辅材料表 序号 名称 年用量 重要组分、规格 包装方式、存储位置及最大量 来源及运输情况 1 标准管材 2000米 管材 仓库存储、200米 外购、汽运 2 管件 3000只 -- 仓库存储、200只 外购、汽运 3 阀门 800只 -- 仓库存储、100只 外购、汽运 4 紧固螺栓等零配件 400kg -- 仓库存储、100kg 外购、汽运 5 委托外部加工好各处理单元的部分非标配件 35套 -- 仓库存储、5套 外购、汽运 6 委托外部加工好的高频电源 35套 -- 仓库存储、5套 外购、汽运 7 壳体 35套 -- 仓库存储、5套 外购、汽运 8 二氧化钛 2400kg -- 仓库存储、1000kg 外购、汽运 9 水处理膜 20000平米 -- 仓库存储、10000平米 外购、汽运 10 焊料 1t -- 仓库存储 外购、汽运 2、主要原辅材料理化性质 建设项目主要原辅材料理化性质见表2。 表2 建设项目主要原辅材料理化性质 名称 分子式 CAS号 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 二氧化钛 TiO2 13463-67-7 白色粉末，质地柔软的无嗅无味的白色粉末，遮盖力和着色力 ，溶点1560～1580℃。不溶于水、稀无机酸、有机溶剂、油，微溶于碱，溶于浓硫酸。遇热变黄色，冷却后又变白色。 未见文献报道 未见文献报道 3、主要设备 建设项目主要生产设备使用情况见表3。 表3 建设项目主要生产设备表 序号 设备名称 规格型号 数量 单位 备注 1 成套安装流水线 — 1 台 / 2 气动安装工具 — 1 套 / 3 电动安装工具 — 1 套 / 4 流水线高、低压实验设备 — 1 套 / 5 无油静音空气压缩机 — 1 台 / 6 塑料板材雕刻机 XD-3000 1 台 / 7 室内吊装设备 MH-1T 1 台 / 8 电焊机 -- 2 台 / 9 工业烘箱 — 2 台 / |

工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 南京灿友嘉环境科技有限公司成立于2018年2月，主要从事年产水处理环保设备35套和二氧化钛光催化网2万平方米项目。 现根据市场需求，南京灿友嘉环境科技有限公司拟投2000万元在南京市六合区时代大道96号8号厂房进行年产水处理环保设备35套和二氧化钛光催化网2万平方米项目，建设内容为：利用现有生产用房800平方米，购置成套安装流水线、气动、电动安装工具，高、低压试验水泵，空压机，雕刻机，室内吊装设备等生产设备。项目建成后全厂形成年产膜处理系统集成5套、电化学处理系统集成10套、膜过滤设备10套、污水固液分离设备10套、二氧化钛光催化网2万平米的生产规模。建设项目预计2019年10月建成投产。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及《建设项目环境保护管理条例》、《中华 人民共和国环境影响评价法》的有关规定，企业委托我单位编制环境影响评价报告表， 对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 2、项目概况 项目名称：年产水处理环保设备35套和二氧化钛光催化网2万平方米项目 项目性质：新建 建设地点：南京市六合区时代大道96号8号厂房 建设单位：南京灿友嘉环境科技有限公司 投资总额：项目投资2000万元，环保投资45万元，占总投资的2.25% 劳动定员：本项目预计30人，不设置食堂。 工作制度：一班制，每班8小时，年工作日为300天。 3、工程内容 建设项目主体工程经济技术标及产品方案见表4、5。 表4 建设项目经济技术指标一览表 序号 项目 数量 1 规划用地面积 800m2 2 总建筑面积 800m2 其中 厂房 800m2 3 容积率 0.95 4 建设密度 78% 5 绿化率 10% 表5 建设项目产品方案表 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 设计能力 年运行时数（h） 生产车间 膜处理系统集成 5套 2400 电化学处理系统 10套 2400 膜过滤设备 10套 2400 污水固液分离设备 10套 2400 二氧化钛光催化网 20000平米 2400 4、产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中鼓励类、限制和淘汰类项目，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）及《关于修改（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中的限制类、淘汰类及能耗 限额项目；对照《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号），本项目符合南京市建设项目环境准入暂行规定的要求。因此，本项目符合当前国家的产业政策要求。 5、相关规划相符性 （1）用地规划相符性 本项目所在地为工业用地，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目，属于允许建设项目。因此，本项目符合相关用地规划。 （2）生态规划相符性 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），建设项目不位于生态红线保护区内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》的相关要求。 根据《江苏省生态红线区域保护规划》和《南京市生态红线区域保护规划》（2014版），距离最近的生态红线区域为城市生态公益林，位于本项目的约1750m 处，不在江苏省生态红线区域名录的一级管控区和二级管控区范围内，与当地生态规划相符。本项目与南京市生态红线关系图详见附图 4。 （3）与“三线一单”的相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评 【2016】150 号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评）管理，落实‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单’（一下简称‘三线一单’）约束”，本项目与“三线一单”的相符性分析如下： ①与生态红线区域保护规划相符性 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），建设项目不位于生态红线保护区内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》的相关要求。 对照《江苏省生态红线区域保护规划》和《南京市生态红线区域保护规划》（2014版），距离最近的生态红线区域为城市生态公益林，位于本项目约1750m 处，不在江苏省生态红线区域名录的一级管控区和二级管控区范围内，不会导致辖区内重要生态功能保护区生态服务功能下降。 ②环境质量底线相符性 根据2017年南京市环境质量状况公报，项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，地表水满足《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求，声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。建设项目实施后，“三废”处理达标后排放，对周边环境产生影响较小，不会改变周边环境功能区划要求，从环境的角度来说建设的建设与周围环境是相容的，符合相应的规划功能要求。 ③资源利用上线相符性 本项目运营期所利用的资源主要为水资源、电能。项目所在地水资源丰富且本项目用水量较小，约1101.6t/a，项目所在地供水设施可满足用水需要；项目年用电量约10万 kw·h，项目所在地供电设施可满足用电需要。因此，本项目符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明。具体见表6。 表6 建设项目与国家及地方产业政策等相符性分析一览表 序号 要求 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订 本项目属于轻质材料制造，经查《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订，项目产品、所用设备及工艺均不属于其限制及淘汰类，符合该文件要求 2 《江苏省工业和信息产业结 构调整指导目录（2012年本）》（修订） 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年 本）》（修订），项目不在其限制及淘汰类，符合该文件的要求 3 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》 经查《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》，项目不在其限制及淘汰类，符合该文件的要求 4 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁 止用地项目目录（2012 年本）》中 5 《江苏省限制用地项目目录 (2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013 年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013 年本)》中。 6 《市场准入负面清单草案》 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 7 《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发（2015）251号） 经查，本项目符合《南京市建设项目环境准入暂行规定》相关规定 8 《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》 经查，本项目不属于《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》中禁止和限制类 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》、《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发（2015）251号）要求，本项目符合“三线一单”要求。 （4）与《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号）相符性分析 该项目符合2016年12月1日中共江苏省委江苏省人民政府印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知(苏发[2016]47号)。 （5）与江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案相符性分析 本项目主要从事年产水处理环保设备35套和二氧化钛光催化网2万平方米项目，因此，本项目符合江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的要求。 6、公用工程 （1）给水 建设项目自来水用量为1101.6t/a，主要为生活用水，生产用水（设备试压用水），来自市政自来水管网。 （2）排水 建设项目厂区内采取“雨污分流”，雨水经雨水管网收集后排入周边小河。 建设项目生活污水与设备试压废水882t/a经管网排入市政污水管网，由六合区污水处理厂集中处理，尾水排放浓度达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入滁河。 （3）供电 建设项目用电量10万kWh/a，由市政电网提供。 建设项目公用及辅助工程一览表见表7。 表7 建设项目公用及辅助工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 生产车间 800m2 / 贮运工程 运输 - 汽运 仓库 20m2 储存原材料、成品及半成品 公用工程 给水 1101.6t/a 来自当地市自来水管网 排水 882t/a 市政污水管网 供电 10万度/年 来自当地电网 环保工程 废气处理 喷涂、烘干废气 集气罩+旋风除尘器处置+15m排气筒排放 风机风量6000m3/h，去除效率为90% 焊接废气 集气罩收集后焊烟净化器处理，车间内无组织排放 去除效率为90% 废水处理 管网建设 依托租赁方，满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求 雨、污接管口 噪声治理 降噪量25dB 选用低噪声设备，减振底座，厂界噪声达标排放 固废处置 一般工业固废暂存场所20m2 满足要求 8、职工人数及工作制度 建设项目新增职工30人，工作班制实行一班8小时，年工作300天。 9、厂区平面布置 建设项目位于南京市六合区时代大道96号8号一楼的闲置厂房，厂房西侧为1#生产车间，2#车间位于厂房东侧，3#、4#车间位于厂区东南角，东侧从南到北依次为2#、3#办公室，1#办公室位于1#车间的东侧。厂房平面布置图见图3。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、自然环境概况 南京地处长江下游的宁镇丘陵山区，北纬31°14″～32°37″，东经118°22″～ 119°14″，总面积 6597 平方公里。南京东连富饶的长江三角洲，西靠皖南丘陵，南接太湖水网，北接辽阔的江淮平原。境内绵延着宁镇山脉西段，长江横贯东西，秦淮河蜿蜒穿行。全市平面位置南北宽、东西窄，南北直线距150km，中部东西宽50-70km，南北两端东西宽约30km。 六合区是江苏省会南京市的北大门，北接安徽省天长市，东邻江苏省扬州市，南临长江“黄金水道”，属长江下游“金三角”经济区，是“天赐国宝、中华一绝”雨花石的故乡，中国民歌《茉莉花》的发源地。古老文明的六合，2000 多年前就见诸史端，历史悠久，经济繁荣，民风淳朴。 本项位于六合经济技术开发区时代大道96号，建设项目地理位置见附图1。建设项目周围环境状况示意图见附图2。 2、气候气象 六合地处中纬度大陆东岸，属北亚热带季风气候区，具有季风明显、降水丰沛、春温夏热秋暖冬寒四季分明的气候特征。全市年平均气温15-16℃左右。每年6月中旬到7月中旬，太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交会形成梅雨季，降水量特别丰富。夏未秋初，受沿西北移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期222～ 224 天，年日照时数1987～2170小时。六合区属季风气候，东夏间风向转换十分明显，秋、冬季以东北风为主，春、夏季以东风和东南风为主。六合区风向随季节转换，一般春季主导风向为 E，冬季主导风向为N、NW，春季为S、SW， 秋季为E、NE。常年主导风向为东风。年平均风速2.5m/s，各月最大风速在20m/s。 3、水文特征 六合境内水资源分布不均，南部低洼圩区，河网密集，水量充沛；水系分属长江和淮河两大水系，江淮流域面积比为10：1。长江六合段全长29公里，长江全长1272公里。还有马汉河、皂河、新篁河、八百河、新禹河、丘子河等52 条次要河流，总长度 385 公里，形成四通八达的河网。境内有中小型水库92 座，塘坝34341口。主要水库有泉水水库、金牛水库、龙池水库等。长江南京六合段位于南京东北部，系八卦洲北汊江段，全长约21.6公里，其间主要支流为马汊河。大厂江段水面宽约350~900 米，最窄处在南化公司附近，宽约350米，平均 河宽约624米，平均水深8.4米，平面强度呈一个向北突出的大弯道。本河段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。 涨潮水流有托顶，存在负流。根据南京下关潮水位资料统计（1921－1991），历年最高水位10.2米（吴淞基面，1954.8.17），最低水位1.54米，年内最大水位变幅7.7米（1954），枯水期最大潮差别1.56米(1951.12.31），多年平均潮差0.57米。长江南京段的水流虽受潮汐影响，但全年变化仍为径流控制调节，其来水特征可用南京上游的大通水文站资料代表。大通历年的最大流量为92600m3/s，多年平均流量为28600m3/s。年内最小月平均流量一般出现在1月份，4月开始涨水，7月份出现最大值。大厂镇江段的分流比随上游来流大小而变化，汛期的分流比约18%左右，枯水期约15%。本江段历年来最大流量为1.8万 m3/s，最小流量为0.12m3/s。滁河西起安徽省肥东境内，东至六合区东沟大河口入长江，跨皖苏两省，全长72公里，是长江南北水陆交通的重要枢纽之一。该河六合境内流经11个乡镇，长73.4公里。滁河最高洪水位10.47米，最低枯水位4.7米。目前该河段河面宽200－300米，达到十年一遇标准。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，滁河雄州段功能为工业农业用水，水环境功能区划目标为Ⅳ类。 滁河由东向西流过开发区北侧，并且弯入开发区北侧中部。 4、地形地貌地质 六合区在三迭纪之前，地壳长期处于小缓慢的升降运动，形成近万米厚的海相夹陆相沉积地层。三迭纪晚期，地壳开始褶皱上升，产生一系列纵向和横向断裂。燕山运动时期，褶皱断裂继续发展，造成舒缓的褶皱和坳陷。喜马拉雅运动时期，部分断裂“复活”，沿深断裂有大规模的岩浆活动，造成新的断陷盆地。历经沧海桑田变迁，加之岩浆活动频繁，使本区地质构造复杂，地层古老而完整。 六合区地貌大部分属宁、镇、扬丘陵区，地面标高在5.0-5.5米之间。由丘陵、岗地、河谷平原和江洲地等构成，地势北高南低，高差达100多米。丘陵、 岗地占全区面积76.8%，主要分布在北部和中部地区。平原、圩区主要分布在中南部滁河两岸和沿江地区。区内有低矮山丘113 座，其中海拔100米以上的山丘有19座，最高为231米。玄武岩地貌发育良好，景观构造奇特。 5、生态环境 六合地处暖温带向亚热带过渡地带，地理区位和气候条件有利于动植物的生长，环境多样，动植物种类繁多。农作物稻、麦、棉、油、麻等20多种，品种齐全，蔬菜10类85个品种；林木以马尾松、杉木等暖性针叶林为主；有10个树种40多个品种果木；庭院花 卉亦有40多种：牧草大多为丘陵草丛或疏林类；中药材有沙参、银华等130多种。属国家重点保护的野生植物有翠柏、银杏、银杉、水杉、香樟、油樟、楠木、鹅掌揪、大叶木兰、玉兰、睡莲等多种。在动物地理区划中，该地区属于动物种类较为丰富的东洋界华中区的东郊平原亚区，其动物属亚热带丛灌草地—农田动物群。野生动物约100多种，水产10月22科40多种。同时，由于引入外地生物的优种和繁育交配促进了地方特种的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方物质资源。属国家级保护的野生 动物有白暨豚、河狸、隼科、锦鸡、鸳鸯、虎蚊蛙等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、 六合区概况 1、社会经济状况 2017 年全年实现地区生产总值690 亿元，同比增长11.5%；公共财政预算收入 （含驻区企业下放数）62.72亿元，下降 1.1%；社会消费品零售总额 270 亿元，增长15%；完成全社会固定资产投资680亿元，增长11.9%；城乡居民收入分别达37180元和16230 元，增长12%和13%。 2、农业 2017年，全区农业工作围绕率先基本实现农业现代化目标和农业增效、农民增收的中心任务，在经济形势复杂多变、农产品价格波动频繁、自然灾害频发、生产成本不断攀升的挑战下，实施品种创新、技术创新、装备创新、制度创新，促进现代农业规模化发展， 推动全区农业转型升级。全区新增金牛湖、雄州农业园区2 个，园区总数增至 11 个。 展现江苏省六合现代农业产业园区、龙袍现代循环农业园区、龙池现代农业示范园示范形象，发挥辐射功能。冶山、马鞍、金牛湖、雄州现代农业园区申报市级农业示范园区，其中冶山、马鞍、雄州3个园区获市农委批复并挂牌。 3、工业 2017年，全区实现工业总产值 1631.1亿元，比上年增长12.8%。493家规模以上工业企业实现总产值1571.1 亿元，比上年同期增长14.2%。其中：轻工业总产329.9 亿元，增长14.1%，重工业总产值1241.2 亿元，增长3.9%，轻重工业比21：79。年底，全区有10亿元以上工业企业22家，实现产值656亿元，比上年下降2.5%，占全部规模以上工业产值的比重为 44.1%。全区规模以上工业全年产值销售率97.8%。 4、 交通 六合区拥有公路、铁路、水运、空运、管道等多种便捷的运输条件。宁连(南京/连云港)高速、宁通(南京/南通)高速、宁淮(南京/淮安)高速、宁蚌(南京/蚌埠)高速在境内通过。 宁启铁路在六合设有客货站，境内还有三条铁路专用线和一条窄轨铁路。 长江南京港是江海型的内河大港，距长江口 437 公里，水运外通海洋，内联长江众多支流和京杭大运河；扬子公司、南钢、南热、南化、DNCC 均建有自己的货运码头， 可停泊1000 吨至20000 吨级的各种船舶，水运相当便利。 南京是国家输油、气干线到达城市，主要油气运输管道为“西气东输” 天然气管道、 鲁宁输油管线（年输油能力 2000 万吨/年） 和甬－沪－宁输油管线（全年输 油能力 2500 万吨/年）。 5、 教育文化 六合区的文化教育有记载的，始建于唐懿宗咸通年间，即公元 860 年的六合文庙（学府） 即为明证，它是全国仅存的 22 座孔庙、文庙和夫子庙之一， 除了建于公元前 478 年（鲁哀公十七年）的山东曲阜孔庙和建于618年（唐武德元年）的江西萍乡文庙这两处外，六合文庙始建年代位列第三，且规模也列为前五位。它更是南京夫子庙重建之样板。六合区通过进一步撤并学校、加大教育支出等多举措发展教育，教育水平发展到了相对高位的阶段。 6、 文物保护 六合境内有入选“新金陵四十八景” 的国家 AA 级地质公园桂子山景区、冶山国家矿山公园，以“三群一湖”为代表的六合国家地质公园是江苏省第二家、全市首家国家级地质公园，国家 3A 级旅游风景区国家水利风景区、省级森林公园金牛湖风景区，国家 2A 级旅游风景区平山森林公园、国家 2A 级灵岩山风景区等。六合还有全国爱国主义教育基地，达浦生纪念馆；江苏省文物保护单位，六合文庙、万寿宫；南京市文物保护单位，长芦崇福禅寺、长江路清真寺、南门清真寺；南京市爱国主义教育基地，竹镇市抗日民主政府、桂子山烈士陵园等。 二、 六合经济开发区： 1.社会经济概况 2016 年，六合经济开发区认真贯彻落实中央和省市区委决策部署，围绕“迈上新台阶， 建设新六合”总体布局，坚持稳中求进、转中谋变、改中求好总体思路，主动适应新常态，统筹推进各项工作，经济社会保持了平稳健康发展态势。 2.教育 六合经济开发区具有丰富的人力资源。南京48所高等院校及百家一流研究中心，为企业提供了各类高层次的人才，六合当地相对低廉的劳动力成本为企业发展提供了有利条件。 3.交通运输 （1）公路 六合经济开发区内主干道两横两纵，宽38米；次干道八横八纵，宽26米。并连通宁通、宁淮、宁连高等级公路及南京长江二桥连接线。 与苏中、苏北相连接的宁通、宁连、宁淮高等级公路穿区而过，与苏南、上海相连接的雍六高速、长江二桥连接线在这里交汇，并向四周延伸，实现了“城内成网、 城外成环、交通便捷、四通八达”的立体交通框架，从根本上改变了江北交通运输的分布格局， 使南京江北和江南的交通运输更加方便快捷。 （2）铁路 南京的铁路处于华东第一通道的咽喉区域，南京长江大桥和华东地区最大的电气化、 机械化的现代化货物列车编组站，沟通了大江南北的铁路和公路网，津浦、沪宁、宁铜、皖赣 4 条铁路干线交汇于此，连接着全国各主要铁路干线和各大中城市，成为连接华中、 华东、 华北地区的重要铁路枢纽。 六合经济开发区距铁路南京火车站30分钟车程；在建中的宁启铁路从六合境内穿过，2004年4月即可通车使用。 （3）航空 六合经济开发区距华东地区较大的客货两用国际机场——南京禄口国际机场50分钟车程。南京禄口国际机场已开通航线 64 条，辐射国内 41 个主要城市和香港地区。 随着机场口岸对外开放，陆续开通了韩国、泰国、新加坡、美国等国际航线及澳门、 台湾等地区航线，并将逐渐开通欧洲航线，将成为国内重要干线机场和华东地区的主要货运机场。 （4）港口 六合经济开发区距南京长江新生圩外贸港口25分钟车程，半径 250公里境内还有张家港、上海港、宁波北仑港等国际货运港口。东距上海吴淞口347公里，经长江入海， 可与世界各大洲相连，辟有至美国、日本、香港、欧洲、东南亚等共十几条国际航线。 （5）地铁 南京地铁S8号线南起泰山新村站，经过桥北地区、浦口沿江、大厂、六合，北至金牛湖站，途径浦口区和六合区。线路总长 45.2 千米；共设置 17 座车站，其中地下站 6 座，高架站11座。 4.基础设施 （1）供电 六合经济开发区内用电由华东一级电网供应，现有110KV变电站1座，4 万KVA、10万KV出线16门。 区内工业用电电价平均约为0.698元/kwh， 照明0.52元/kwh。 （2）通讯 六合经济开发区内邮电分局程控电话装机容量3万门，已开通国际互联网络，可提供电报、传真、移动通讯等多项服务。 （3）供水 六合经济开发区内日供水10万吨，工业用水价为3.1元/立方米，生活用水2.5元/立方米。 （4）排水 六合经济开发区内排水管网已经建成，接口标高为6.5米。 （5）供气 国家“西气东输工程”已在区内设立天然气分输站，价格约 3.69 元/立方米。 （6）集中供热 工业热源：化工园热电厂做为六合经济开发区内工业用地集中供热热源。 分布式能源站：在商业集中地区设置分布式能源站供应系统，用于满足特殊用户对电、冷、热、汽多种终端能量供应需求，实现对能源的高效利用。 （7）污水处理系统 六合经济开发区属六合污水处理系统，六合污水处理厂规模为16万立方米/日，尾水达一级A标准，排至滁河。 （8）垃圾中转站 六合经济开发区内垃圾中转站2座，其中龙华路垃圾中转站，位于龙华路污水泵站内，另外一座为地斗式垃圾中转站。 5.南京市六合经济开发区控制性详细规划及城市设计 （1）近期规划 六合经济开发区总规划面积50平方公里， 现已完成28平方公里“八通一平”，形成电动汽车产业、环保装备产业、新能源电气产业、都市型工业及商贸物流业五大支柱产业。 六合经济开发区已初步形成“一心，三园，五大产业”的基本格局。“一心”即龙池湖行政商务中心、“三园”即北部人文生态居住园，中部新型工业化产业园，南部商贸物流园。最终将建成具有鲜明产业特色的六合新城区和忠诚服务于大城市、 大产业、 大企业的生态创新型开发区，全力争创国家级开发区。 （2）远期规划 开发区严格遵循科学规律，融南京主城区发展战略和六合区城市发展规划于一体， 按照建设现代化江北新城区、高科技园区的定位，坚持高起点、高标准、严要求的原则，精心规划设计，体现城市特色，完善配套功能，层次鲜明清晰，有序合理开发。 开发区总体规划的目标：把六合经济开发区建设成为一个具有鲜明特色的国际化、 现代化、生态型的江北新市区；一个以高新技术产业、高科技企业、高科技人才为支撑的经济园区；一个与国际惯例接轨、与国际市场经济接轨的创业园区；一个人与自然和谐共生的城郊休闲旅游生态园区；一个人居环境清洁优雅、文化气息浓郁、充满生机活力的文化园区。从而勾勒出以高科技和现代先导产业为主体、融山、水、城、林于一体、功能齐全、设施配套的高科技花园新城、知识创新基地的宏伟蓝图。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 根据2017 年南京市环境质量状况公报，建设项目所在区域质量状况如下： 1、大气环境质量现状 建设项目所在地环境空气质量功能区划为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《2017 年南京市环境状况公报》：全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为264天，同比增加22天，达标率为72.3%，同比上升6.2个百分点。其中，达到一级标准天数为62天，同比增加6天；未达到二级标准的天数为101天（其中：轻度污染83天，中度污染15天，重度污染2天，严重污染1天），主要污染物为PM2.5和O3。全年各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为40μg/m3，超标0.14 倍，同比下降16.7%；PM10年均值为76μg/m3，超标0.09 倍，同比下降10.6%；NO2年均值为47μg/m3，超标0.18 倍，同比上升6.8%；SO2 年均值为16μg/m3，达标，同比下降11.1%；CO日均浓度第95百分位数为1.5 毫克/立方米，达标，较上年下降16.7%；O3日最大8小时值超标天数为58天，超标率为15.9%，同比增加0.6个百分点。 2、地表水环境质量现状 建设项目附近水体为滁河，根据南京市水环境功能区划，滁河为Ⅳ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。根据《2017 年南京市环境状况公报》：滁河南京段总体水质为Ⅲ类，水质良好。与上年相比，水质持平。 3、声环境质量现状 根据南京市噪声环境功能区划，本项目区域环境噪声功能区划为3类。根据《2017年南京市环境状况公报》：全市区域噪声监测点位539个。城区，区域环境噪声均值为 53.7分贝，同比下降0.2分贝；郊区，区域环境噪声为53.7分贝，同比下降0.1分贝； 全市交通噪声监测点位243个。城区，交通噪声均值为68.2分贝，同比下降0.1分贝； 郊区，交通噪声均值为67.3分贝，同比下降0.7分贝；全市功能区噪声监测点位28个。 昼间噪声达标率为97.3%，同比持平；夜间噪声达标率为94.6%，同比上升8.0个百分点。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目周边情况，建设项目环境空气保护目标见表8，其余主要环境敏感目标见表9，环境敏感目标及周边500m范围情况见附图2。 表8 环境空气保护目标 环境要素 名称 经纬度 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址位置 相对厂界距离/m 经度 纬度 大气 恒利园 118.7974 32.3036 居民区 人群 二类区 ES 681 表9 建设项目主要环境敏感目标表 环境 要素 保护目标 与本项目 相对方位 距离/m 规模 环境功能 地表水 滁河 N 2700 小型 《地表水环境质量标（GB3838-2002）Ⅳ类标准 声环境 厂界 厂界外200m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 生态 城市生态公益林 E 175 二级保护区 水土保持

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体数值见表10。 表10 环境空气质量标准限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（mg/Nm3） 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 日平均 0.15 1小时平均 0.50 NO2 年平均 0.04 日平均 0.08 1小时平均 0.20 PM10 年平均 0.07 日平均 0.15 PM2.5 年平均 0.035 日平均 0.075 TSP 年平均 0.2 日平均 0.3 O3 日最大8小时平均 0.16 1小时平均 0.2 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 2、地表水环境 本项目生活废水排到六合区污水处理厂处理，达标尾水排入滁河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（江苏省水利厅、江苏省环境保护厅，2003年3月），滁河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。见表11。 表11 地表水环境质量标准限值 (单位：mg/L，pH无量纲) 水体 类别 pH COD SS TP（以P计） 氨氮 石油类 高锰酸 指数 滁河 Ⅳ 6-9 ≤30 ≤25 ≤0.3 ≤1.5 ≤0.5 ≤10 *注：SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准。 3、声环境 建设项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体见表12。 表12 声环境质量标准限值 类 别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 喷涂、焊接、烘干废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及无组织排放监控浓度限值，具体限值见表13。 表13 大气污染物排放标准 污染物 最高允 许排放 浓度 最高允许排放 速率（kg/h） 无组织排放 监控浓度限值 标准来源 排气筒 （m） 二级 监控点 浓度限值（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及无组织标准 2、废水排放标准 建设项目废水主要为职工生活污水及设备试压废水。生活污水及设备试压废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后，接入南京六合区污水处理厂进行深度处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入滁河，具体取值见表11。 表14 水污染物排放标准 类别 序 项目 标准 标准来源 接管标准 1 pH（无量纲） 6-9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准； 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 表1中B级标准 2 COD 500 3 SS 400 4 氨氮 45 5 TP 8 排放标准 1 pH（无量纲） 6-9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 2 COD 50 3 SS 10 4 氨氮 5（8） 5 TP 0.5 注：1)括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≦12℃时控制指标。 3、噪声排放标准 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表15。 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） 类 别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2类 60 50 4、固废标准 本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求，危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准要求。 |
| 总量控制 指标 | 建设项目营运期污染物排放总量见表16。 表16 全厂污染物排放情况一览表（单位：t/a） 种类 污染物名称 产生量 削减量 接管量 排放量 废气 有组织 喷涂颗粒物 0.04 0.0364 / 0.0036 烘干颗粒物 0.004 0.00364 / 0.00036 无组织 喷涂颗粒物 0.00036 0 / 0.00036 烘干颗粒物 0.000036 0 / 0.000036 焊接烟尘 0.00152 0 / 0.00152 废水 废水 882 0 882[1] 882[2] COD 0.350 0 0.350[1] 0.044[2] SS 0.177 0 0.177[1] 0.009[2] NH3-N 0.022 0 0.022[1] 0.004[2] TP 0.004 0 0.004[1] 0.0004[2] 固废 生活垃圾 9 9 / 0 除尘灰 0.2 0.2 / 0 废焊渣 0.01 0.01 / 0 注：[1]为排入六合区污水处理厂的接管量； [2]参照六合区污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 建设项目新增废气污染物排放总量：颗粒物0.00396t/a，在南京市六合区总量范围内平衡，无组织颗粒物0.00192t/a，仅作为考核量； 建设项目新增生活污水达接管要求后排入六合区污水处理厂处理，接管考核量为：废水量882t/a、COD 0.350t/a、氨氮0.022t/a；进入环境量：废水量882t/a、COD 0.044t/a、氨氮0.004t/a。 固废均得到有效处置。 |

建设项目工程分析

建设项目工艺流程简述： 1、产品工艺流程 此工艺流程包括：膜处理系统集成、电化学处理系统、膜过滤设备、污水固液分离设备工艺流程（四种设备工艺流程相同）。 工艺流程简述： （1）根据设计施工图拟定采购计划，按采购计划采购配套的部分成套设备和标准管材、管件、阀门、紧固螺栓等零配件、水泵、风机等通用设备，同时按采购计划委托外部加工各处理单元的部分非标配件、壳体、电气自控系统等； （2）将采购来的管材、管件、零配件、非标件、壳体、撬块等按装配图要求，进行焊接，该工序会产生噪声（N）、焊渣（S）和烟尘（G）；然后用螺栓或胶接的方式组装到撬块上，再接入电气自控系统，集成成套的水处理设备单元。该工序会产生噪声（N）。 （3）再经厂内试压、试漏检验、初步调试结束，该工序会产生噪声（N），检验合格产品进入产品库。 2、二氧化钛催化网生产过程 本项目喷涂液体由水和二氧化钛（水：二氧化钛=4:6）组成，每平米水处理膜用200g喷涂液体，喷涂过程在集气罩内进行，该工序会产生粉尘（G），之后经过烘箱进行烘干，该工序会产生粉尘（G），最后检验合格，作为成品出库。 喷涂设备清洗：本项目喷涂设备定期清洗，用水量为1t/a，该部分清洗废水直接回用于喷涂液体配置过程，不外排。

主要污染工序： 运营期污染源分析 1、废气 建设项目废气主要为焊接废气、二氧化钛光催化网喷涂、烘干废气。 ①焊接废气 焊接过程中产生焊接烟尘中含有MnO2、Fe2O3等成分，焊接烟尘产生量与焊接方法及焊材的规格和用量有关，该项目焊材发尘量为5~8g/kg，取最大发尘量8g/kg。焊材使用量为1t/a。项目焊接时间约为1200h/a，则本项目焊接烟尘产生量约为0.008t/a，项目设置操作平台，焊接烟尘经集气罩收集，通过焊烟净化器处理后，车间内无组织排放；焊烟净化器废气收集效率90%，焊烟净化器处理效率达90%，则处理后粉尘排放量约为0.00072t/a，速率约0.0006kg/h；未被收集的10%的焊接烟尘约为0.0008t/a，通过车间无组织排放，排放速率为0.0007kg/h。即项目焊接烟尘总排放量为0.00152t/a，总排放速率为0.0013kg/h。 烟尘以无组织形式通过屋顶天窗排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准要求(颗粒物≤1.0mg/m3)。 ②二氧化钛光催化网喷涂废气 喷涂液体由二氧化钛和水组成，每平方米用150-200g液体，年喷涂2万平方米，年用量为4000kg液体，废气主要为颗粒物，产生量按1%计，即40kg/a，废气经经集气罩收集后经旋风除尘器处理后通过15m排气筒排放。集气罩对废气的收集效率在90%以上，旋风除尘器的净化效率不低于90%，经处理后，项目废气污染物有组织排放量为3.6kg/a，污染物产生时间5h/d，则排放速率为2.4kg/h，风机风量为6000m3/h，则污染物排放浓度为0.4mg/m3，远小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。 少量未被集气罩收集的废气通过车间门窗无组织排放，无组织排放量为0.36kg/a，废气无组织排放量很少，不会对厂界环境造成大的不利影响，颗粒物的无组织排放监控浓度限值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求无组织排放要求。 ③二氧化钛光催化网烘干废气 烘干废气产生量按0.01%计，即4kg/a，废气经通风橱收集+旋风除尘器+15m排气筒排放。集气罩对废气的收集效率在90%以上，旋风除尘器的净化效率不低于90%，经处理后，项目废气污染物有组织排放量为0.36kg/a，污染物产生时间5h/d，则排放速率为0.24kg/h，风机风量为6000m3/h，则污染物排放浓度为0.04mg/m3，远小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。 少量未被集气罩收集的废气通过车间门窗无组织排放，无组织排放量为0.036kg/a，废气无组织排放量很少，不会对厂界环境造成大的不利影响，颗粒物的无组织排放监控浓度限值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求无组织排放要求。 建设项目大气污染物核算汇总表详见表17、18、19。 表17大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量 一般排放口 1 1#排气筒 颗粒物 0.44 2.46 0.00396t/a 一般排放口合计 颗粒物 0.00396t/a 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.00396t/a 表18 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 -- 焊接 颗粒物 集气罩+焊烟净化器 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 1.0 0.00152t/a 2 1# 喷涂 颗粒物 集气罩+旋风除尘器+15m排气筒（一套） 1.0 0.00036t/a 烘干 0.000036t/a 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.00192t/a 表19 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量 1 颗粒物 0.00588t/a 2、废水 建设项目总用水量为1101.6t/a，主要为生活用水，生产用水（设备试压用水）来自市政自来水管网。 （1）设备试压用水 本项目设备试压用水，试压用水20t/a，损耗量为2t/a，废水量为18t/a（每年定期一次排放废水，其余时间设备试压用水循环使用），排放废水与生活污水一起排入管网，再经管网排入六合区污水处理厂；主要污染物及浓度分别为COD 200mg/L、SS 200mg/L。 （2）生活废水 本项目共有职工30人，人均生活用水量按120L/人·天计，年工作300天，则生活用水量为1080t/a。生活污水排放系数按0.8计，则生活污水排放量为864t/a。主要污染物及浓度为COD 400mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L、总磷4mg/L。 （3）二氧化钛喷涂液体配制用水 建设项目使用的二氧化钛喷涂液体需要用水配制，将二氧化钛和水按比例6:4用自来水配制成喷涂液体，二氧化钛总用量约为2.4t/a，则用水量为1.6m3/a，其中1m3/a为喷涂设备清洗废水，其余0.6m3/a为自来水。该部分水大部分在烘干过程蒸发为水蒸气，小部分进入产品。 （4）喷涂设备清洗废水 建设项目喷涂设备需要定期清洗，喷涂设备清洗水用量为1m3/a，清洗废水直接回用于喷涂液体配置过程，不外排。 建设项目用排水平衡图见图2。 建设项目主要水污染物排放状况见表20。 表20 建设项目废水产生及排放情况 废水来源 废水量（t/a） 污染物名称 产生情况 处理 方法 排放情况 排放去向 浓度（mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量（t/a） 生活污水 864 COD 400 0.346 化粪池 废水量：882t/a COD 396 mg/L，0.350t/a SS 200mg/L，0.177t/a 氨氮25mg/L，0.022t/a 总磷 4mg/L，0.004t/a 达接管要求后排入六合区污水处理厂 集中处理，尾水处理达标后排入滁河 SS 200 0.173 氨氮 25 0.022 TP 4 0.004 设备试压废水 18 COD 200 0.004 SS 200 0.004 3、噪声 噪声污染状况见表21。 表21 建设项目全厂主要噪声源一览表 序号 主要设备 名称 数量 单台设备 噪声级 （dB（A）） 所在车间（工段）名称 距最近厂界位置 治理 措施 隔声、降 噪效果 （dB（A）） 1 成套安装流水线 1 75 车间 W，30 减振、厂房隔声 25 2 气动安装工具 1 80 W，30 25 3 电动安装工具 1 70 W，30 25 4 流水线高、低压实验设备 1 80 W，30 25 5 无油静音空气压缩机 1 70 W，30 25 6 塑料板材雕刻机 1 85 E，10 25 7 室内吊装设备 1 85 W，30 25 8 电焊机 2 75 W，30 25 4、固体废物 建设项目产生的固体废物主要有废焊渣、除尘灰及生活垃圾。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，对建设项目生产过程中产生的各类固体废物进行分析。 （1）属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）规定，对本项目产生副产物（依据生产来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质）种类进行判定，同时按照《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）进行属性判定，结果见下表。 ②生活垃圾：本项目职工定员30人，生活垃圾产生量按1kg/人·天计，约为9t/a。生活垃圾由环卫部门定期外运，统一处理； ③ 废焊渣：根据建设单位提供的资料，建设项目废焊渣产生量约0.01t/a，属于一般工业固体废物； ④除尘灰：根据建设单位提供的资料，建设项目除尘灰产生量约0.2t/a，属于一般工业固体废物； 表22 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 除尘灰 废气处理 固 -- 0.2 √ / 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330 -2017） 2 生活垃圾 职工生活 固 纸、塑料 9 √ / 3 废焊渣 生产 固 -- 0.01 √ / 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），建设项目产生的副产物均属于固体废物。 （2）固体废物产生情况汇总 建设项目固体废物产生情况汇总见表23。 表23 建设项目固体废弃物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性 鉴别方法 危险特性 废物代码 产生量（t/a） 1 废焊渣 一般固废 生产 固 金属 / / / 0.01 2 生活垃圾 一般固废 职工生活 固 纸、塑料 / / 99 9 3 除尘灰 一般固废 废气处理 固 粉末 / / / 0.2

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前浓度和量 | 处理后浓度和量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 喷涂 | 颗粒物 | 26.667mg/m3，0.04t/a | 0.4mg/m3，0.0036t/a | 15m排气筒至大气环境 |
|  |  | 烘干 | 颗粒物 | 2.667mg/m3，0.004t/a | 0.04mg/m3，0.00036t/a |  |
|  | 无组织 | 喷涂 | 颗粒物 | 0.00036t/a | 0.00036t/a | 大气环境 |
|  |  | 烘干 |  | 0.000036t/a | 0.000036t/a |  |
|  |  | 焊接 |  | 0.00152t/a | 0.00152t/a |  |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 水量 | 864t/a | 废水量：882t/a COD396 mg/L,0.350t/a SS 200mg/L,0.177t/a 氨氮25mg/L,0.022t/a总磷 4mg/L，0.004t/a | 设备试压废水和生活污水经化粪池处理后一起接入六合区污水处理厂 |
|  |  | COD | 400 mg/L，0.346t/a |  |  |
|  |  | SS | 200 mg/L，0.173t/a |  |  |
|  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.022t/a |  |  |
|  |  | TP | 4mg/L，0.004t/a |  |  |
|  | 设备试压用水 | 水量 | 18t/a |  |  |
|  |  | COD | 200 mg/L，0.004t/a |  |  |
|  |  | SS | 200 mg/L，0.004t/a |  |  |
| 电离电磁辐射 | 无 |
| 固体 废物 | 废焊渣 | 0.01t/a | 收集后外售 |
|  | 除尘灰 | 0.2t/a | 收集后外售 |
|  | 生活垃圾 | 9t/a | 环卫清运 |
| 噪声 | 建设项目高噪声设备主要是安装工具、压缩机、吊装设备、雕刻机，单台设备噪声值为75-85dB（A），经过减振、厂房隔声和距离衰减后可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 建设项目利用现有厂房生产，故施工期环境影响主要为设备调试过程产生的一些机械噪声，预测源强峰值可达85dB（A）左右。为控制设备调试期间的噪声污染，施工方应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪声污染，减轻对厂界周围声环境的影响。由于设备调试期的影响较短暂，随着安装调试的结束，施工期环境影响随即停止。所以施工期环境影响较小。 运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 建设项目废气主要为焊接废气、二氧化钛光催化网喷涂、烘干废气。 ①焊接废气 焊接过程中产生焊接烟尘中含有MnO2、Fe2O3等成分，焊接烟尘产生量与焊接方法及焊材的规格和用量有关，该项目焊材发尘量为5~8g/kg，取最大发尘量8g/kg。焊材使用量为1t/a。项目焊接时间约为1200h/a，则本项目焊接烟尘产生量约为0.008t/a，项目设置操作平台，焊接烟尘经集气罩收集，通过焊烟净化器处理后，车间内无组织排放；焊烟净化器废气收集效率90%，焊烟净化器处理效率达90%，则处理后粉尘排放量约为0.00072t/a，速率约0.0006kg/h；未被收集的10%的焊接烟尘约为0.0008t/a，通过车间无组织排放，排放速率为0.0007kg/h。即项目焊接烟尘总排放量为0.00152t/a，总排放速率为0.0013kg/h。 烟尘以无组织形式通过屋顶天窗排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准要求(颗粒物≤1.0mg/m3)。 ②二氧化钛光催化网喷涂废气 喷涂液体由二氧化钛和水组成，每平方米用150-200g液体，年喷涂2万平方米，年用量为4000kg液体，废气主要为颗粒物，产生量按1%计，即40kg/a，废气经集气罩收集+旋风除尘器+15m排气筒排放。集气罩对废气的收集效率在90%以上，旋风除尘器的净化效率不低于90%，经处理后，项目废气污染物有组织排放量为3.6kg/a，污染物产生时间5h/d，则排放速率为2.4kg/h，风机风量为6000m3/h，则污染物排放浓度为0.4mg/m3，远小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。 少量未被集气罩收集的废气通过车间门窗无组织排放，无组织排放量为0.36kg/a，废气无组织排放量很少，不会对厂界环境造成大的不利影响，颗粒物的无组织排放监控浓度限值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求无组织排放要求。 ③二氧化钛光催化网烘干废气 烘干废气产生量按0.01%计，即4kg/a，经集气罩收集+旋风除尘器+15m排气筒排放。集气罩对废气的收集效率在90%以上，旋风除尘器的净化效率不低于90%，经处理后，项目废气污染物有组织排放量为0.36kg/a，污染物产生时间5h/d，则排放速率为0.24kg/h，风机风量为6000m3/h，则污染物排放浓度为0.04mg/m3，远小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。 少量未被集气罩收集的废气通过车间门窗无组织排放，无组织排放量为0.036kg/a，废气无组织排放量很少，不会对厂界环境造成大的不利影响，颗粒物的无组织排放监控浓度限值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求无组织排放要求。 旋风除尘器： 旋风除尘器是由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成。旋风除尘器结构简单，易于制造、安装和维护管理，设备投资和操作费用都较低，已广泛用于从气流中分离固体和液体粒子，或从液体中分离固体粒子。在普通操作条件下，作用于粒子上的离心力是重力的5~2500倍，所以旋风除尘器的效率显著高于重力沉降室。利用这一个原理基础成功研究出了一款除尘效率为百分之九十以上的旋风除尘装置。在机械式除尘器中，旋风式除尘器是效率最高的一种。它适用于非黏性及非纤维性粉尘的去除，大多用来去除5μm以上的粒子。 （2）环境影响预测与评价 1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分： 表25 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表26 点源排放参数 污染源 污染物名称 排气筒高度(m) 废气量 (m3/s) 废气温度 (K) 出口内径 (m) 源强 (kg/h) 喷涂、烘干 颗粒物 15 1.4 298 0.3 2.64 表27 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拨高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 1 喷涂烘干颗粒物 118.79122 32.307433 45.69 10 5 0 15 600 100% 0.00066 2 焊接颗粒物 118.79111 32.307455 45.69 15 10 0 3.3 1200 100% 0.0013 ④项目参数 估算模式所用参数见表28。 表28 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 43.2 最低环境温度/℃ -12.7 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ⑤评级工作等级确定 正常工况下有、无组织废气预测结果见表29、30。 表29 有组织污染物预测结果一览表 距离 (m) 颗粒物 浓度 (ug/m3) 占标率 (%) 100 0.8220 0.0411 200 0.6720 0.0381 300 0.6851 0.0375 400 0.6121 0.0364 500 0.5955 0.0352 600 0.5614 0.0301 700 0.5345 0.0702 800 0.4936 0.0201 900 0.4987 0.0201 1000 0.4755 0.0221 最大落地浓度 0.8220 出现距离 100 占标率 0.0411 经预测，本项目生产过程颗粒物有组织下风向最大地面浓度为 0.82ug/m3，占标率为0.0411%。评价范围内未出现超标点；污染物最大落地浓度占比率较低，对周围大气环境影响较轻。 表30 无组织污染物预测结果一览表 颗粒物 最大贡献浓度（ug/m3） 0.024 厂界监控浓度限值（ug/m3） 1000 占标率（%） 0.012 颗粒物 最大贡献浓度（ug/m3） 0.0025 厂界监控浓度限值（ug/m3） 200 占标率（%） 0.0016 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为喷涂排放的颗粒物，Pmax值为0.012%，Cmax为0.024µg/m3，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 2）大气环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不进行进一步预测与评价。 （3）大气环境防护距离 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）确定大气环境防护距离。根据导则推荐的大气环境防护距离计算公式计算本项目大气环境防护距离，计算参数见表31。 表31 大气环境防护距离计算参数表 污染源 污染物 名称 浓度限值(mg/m3) 无组织排放速率（kg/h） 面源面积（m2） 面源高度（m） 计算结果（m） 喷涂烘干废气 颗粒物 1.0 0.00066 50 3.3 无超标点 焊接废气 颗粒物 1.0 0.0013 150 3.3 无超标点 经过计算，全厂各污染物到达厂界无组织浓度限值均满足相关限值要求，厂界内无超标点，采用推荐模式计算的大气环境防护距离没有超出厂界外的范围，因此建设项目不设置大气环境防护区域，满足环境控制要求。 2、水环境影响分析 (1)等级评定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中的水污染影响型建设项目评价等级确定中 5.2.2.2 说明：“间接排放建设项目评价等级为三级 B。”项目建设项目生活污水与设备试压废水882t/a经管网排入市政污水管网，由六合区污水处理厂集中处理，尾水排放浓度达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入滁河。 因此，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 (2)可行性分析 建设项目厂区实施“清污分流、雨污分流”，雨水经雨水管网排入周边小河，建设项目废水主要为员工生活污水排入厂内处理后接管排入市政管网，最终排入六合区污水处理厂集中处理，达标尾水排入滁河。 本项目生产车间、成品库为一般防渗区，经水泥混凝土浇筑后，防渗层防渗系数小于1×10-7cm/s，办公室及一般空地为简单防渗区，地面底部做基础防渗做一般硬化，能有效防止废水下渗污染。 南京市六合区污水处理厂于2006年3月31日由南京市六合区发展和改革委员会批准立项，污水处理厂设计规模9万吨/日，占地面积7.56公顷，拟分三期建设，其中一期4万吨/日，目前还有9316.7m3/d余量，本项目废水量882t/a，占一期规模余量的9.50%，本项目废水主要为生活污水和设备试压用水，水量较小，水质简单，各类污染物浓度低于接管标准，不会对污水处理厂造成冲击。 图3 六合区污水处理厂工艺流程图 六合区污水处理厂收水范围为整个雄州组团，包括六合经济开发区南、北区、滁北老城区、滁南片区、雄州工业园区在内的五大片区的污水，服务面积38.75平方公里，本项目位于六合经济开发区，在六合区污水处理厂一期规模的接管范围内，目前项目附近的市政污水管网已铺设完成，因此，本项目废水排入六合区污水处理厂是可行的。 建设单位应按江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》设置雨、污水排口，同时应在排污口设置明显排口标志。 综上，本项目产生的废水经有效治理后，地表水环境影响是可接受的。 3、声环境影响分析 建设项目主要噪声源为安装工具、压缩机、雕刻机、吊装设备等，单台设备噪声级为70-85dB（A）。建设单位拟对高噪声设备采取厂房隔声、设备减振等降噪措施，降噪效果达25dB（A）以上。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： （1）声环境影响预测模式 式中：—— 预测点r处A声级，dB(A)； —— 处A声级，dB(A)； —— 倍频带衰减，dB（A）。 （2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值()计算公式： 式中：—— 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； —— 声源在预测点产生的A声级，dB(A)； —— 预测计算的时间段，s； —— 声源在时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级()计算公式： 式中：—— 预测点的背景值，dB(A)； （4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：—— 几何发散衰减； —— 噪声合成点与噪声源的距离，m； —— 预测点与噪声源的距离，m。 （5）声环境影响预测结果 选择东厂界、南厂界、西厂界和北厂界进行噪声影响预测，建设项目各预测点噪声预测结果见表32。 表32 建设项目噪声影响预测 测点编号与测点位置 预测值 [dB（A）] 执行标准 是否达标 昼 夜 昼 夜 东厂界 49.8 60 50 达标 达标 西厂界 53.2 60 50 达标 达标 南厂界 44.7 60 50 达标 达标 北厂界 47.6 60 50 达标 达标 由上表可知，建设项目高噪声设备经减振、隔声和距离衰减后，对影响较大的东、西、南、北厂界的噪声贡献值分别为49.8dB(A)、53.2dB(A)、44.7dB(A)、47.6 dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，即：昼间噪声值≤60dB(A)，夜间噪声值≤50dB(A)。 建设项目噪声对周围环境的影响值较小，噪声防治措施可行。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要有主要有废焊渣和生活垃圾、除尘灰。其中生活垃圾委托环卫清运，废焊渣、除尘灰做废品外售。 一般工业固废堆场具体要求如下： ①贮存场所建设类型与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存场所需采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存场所内，贮存场所周边设置导流渠。 ④设置渗集排水设施。 一般工业固废不得露天堆放，加强入库固废管理，禁止混入生活垃圾，建设单位应建立一般固废档案管理制度，详细记录贮存的一般工业固废种类、数量、去向，长期保存，以便查阅。 本项目产生的固废，均得到回收利用与妥善处置，最终固废零排放，对周边环境以及环境保护目标无影响。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）的规定，土壤环境影响分为生态影响和污染影响，土壤环境生态影响是指人为因素引起土壤环境特征变化导致其生态功能变化的过程或状态。土壤环境污染影响是指人为因素导致某种物质进入土壤环境，引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变导致土壤质量恶化的过程或状态。项目所在建筑为建成建筑，建设期间不会新增土建工程，仅作简单装修及设备安装即可运营，因此本项目土壤环境影响不属于生态影响，主要为污染影响。 （1）等级划分 土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级。 （2）划分依据 将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≤5hm2）。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表： 表 33 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、 疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 整体项目占地面积为 0.08hm2 ≤5hm2 ，占地规模为小型。项目所在地属于工业用地，周边不存在耕地、原地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，周边不存在其他土壤环境敏感目标，因此项目所在地敏感程度为不敏感。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级。污染影响型评价工作等级划分表见下表。 表 34 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价等级 工作 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- -- 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中附录 A 土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于汽车制造及其他用品制造行业类别中的Ⅲ类项目类别。对照污染影响型评价工作等级划分表，本项目评价等级属于“--”， 可不开展土壤环境影响评价工作。 6、建设项目“三同时”情况 建设项目“三同时”情况一览表见表35。 表35 建设项目三同时情况一览表 项目名称 年产水处理环保设备35套和二氧化钛光催化网2万平方米项目 类别 污染源 污染物 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 废气 有组织 喷涂、烘干 颗粒物 集气罩+旋风除尘器+15m排气筒 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及无组织排放标准 24 与建设项目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行 无组织 喷涂、烘干 颗粒物 -- 6 焊接 颗粒物 焊烟净化器 1 废水 排入管网废水 COD、SS、氨氮、总磷、 化粪池 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1 B等级 2 噪声 高噪声设备 - 设备减振、厂房隔声 降噪量≥25dB（A），厂界达标 2 固废 生产 过程 一般固废 一般固废堆场20m2 安全暂存 2 污水管网、清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） 雨污管网及排污口根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行设置 8 “以新带老”措施 / / 区域解决问题 / / 大气环境防护距离设置 / / 环保投资合计 45 综上，要求企业落实各项环保措施，可确保污染物达标排放。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期及治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 喷涂、烘干 | 颗粒物 | 集气罩+旋风除尘器+15m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及无组织排放标准 |
|  | 无组织 | 焊接 | 颗粒物 | 无组织通风排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放标准 |
|  |  | 喷涂、烘干 | 颗粒物 | 无组织通风排放 |  |
| 废水 | 生活污水、设备试压用水 | COD、SS、NH3-N、TP | 化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4中的三级标准、《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） 表1中B级标准以及六合区污水处理厂接管标准 |
| 固废 | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 固废零排放 |
|  | 废气处理 | 除尘灰 | 外售 |  |
|  | 生产 | 废焊渣 | 外售 |  |
| 噪声 | 噪声源主要为吊车设备、安装工具、压缩机、雕刻机等设备，通过选用低噪声设备、减震、隔声等措施减小噪声排放，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

结论和要求

一、结论 南京灿友嘉环境科技有限公司成立于2018年2月，主要从事年产水处理环保设备35套和二氧化钛光催化网2万平方米项目。 现根据市场需求，南京灿友嘉环境科技有限公司拟投资2000万元在南京市六合区时代大道96号8号厂房进行年产水处理环保设备35套和二氧化钛光催化网2万平方米项目，建设内容为：利用现有生产用房800平方米，购置成套安装流水线、气动、电动安装工具，高、低压试验水泵，空压机，雕刻机，室内吊装设备等生产设备。项目建成后全厂形成年产膜处理系统集成5套、电化学处理系统集成10套、膜过滤设备10套、污水固液分离设备10套、二氧化钛光催化网2万平米的生产规模。建设项目预计2019年10月建成投产。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及《建设项目环境保护管理条例》、《中华 人民共和国环境影响评价法》的有关规定，企业委托我单位编制环境影响评价报告表， 对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 1、厂址选择与相关规划相容 （1）用地规划相符性 本项目所在地为工业用地，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目，属于允许建设项目。因此，本项目符合相关用地规划。 （2）生态规划相符性 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），建设项目不位于生态红线保护区内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》的相关要求。 根据《江苏省生态红线区域保护规划》和《南京市生态红线区域保护规划》（2014版），距离最近的生态红线区域为城市生态公益林，位于本项目约1750m处，不在江苏省生态红线区域名录的一级管控区和二级管控区范围内，与当地生态规划相符。 （3）与“三线一单”的相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评 【2016】150 号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评）管理，落实‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单’（一下简称‘三线一单’）约束”，本项目与“三线一单”的相 符性分析如下： ①与生态红线区域保护规划相符性 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），建设项目不位于生态红线保护区内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》的相关要求。 根据《江苏省生态红线区域保护规划》和《南京市生态红线区域保护规划》（2014版），距离最近的生态红线区域为城市生态公益林，位于本项目约1750m 处，不在江苏省生态红线区域名录的一级管控区和二级管控区范围内，不会导致辖区内重要生态功能保护区生态服务功能下降。 ②环境质量底线相符性 根据 2017 年南京市环境质量状况公报，项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，地表水满足《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求，声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的 2 类标准。建设项目实施后，“三废”处理达标后排放，对周边环境产生影响较小，不会改变周边环境功能区划要求，从环境的角度来说建设的建设与周围环境是相容的，符合相应的规划功能要求。 资源利用上线相符性 本项目运营期所利用的资源主要为水资源、电能。项目所在地水资源丰富且本项目用水量较小，约1101.6t/a，项目所在地供水设施可满足用水需要；项目年用电量约10万 kw·h，项目所在地供电设施可满足用电需要。因此，本项目符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策进行说明。本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正） 中鼓励类、限制和淘汰类项目，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9 号）及《关于修改（2012 年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183 号）中 鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构 调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118 号）中的限制类、淘汰类及能耗限额项目；对照《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号），本项目符合南京市建设项目环境准入暂行规定的要求，符合国家和地方相关产业政策。综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 3、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 建设项目废气主要为焊接废气、二氧化钛喷涂废气和烘干废气。 喷涂废气和烘干废气一起经集气罩收集后经旋风除尘器处理后通过15m排气筒排放，颗粒物的排放速率及排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。对周围环境影响很小；建设项目无组织排放量很小，经车间通风无组织排放，无组织排放量较小，对周围环境影响很小。 焊接废气经焊烟净化器处理后，车间内无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中无组织浓度限值要求。 建设项目无组织排放废气到达厂界无组织浓度限值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中无组织浓度限值要求，并且厂区内无超标点，因此不设置大气环境防护区域；建设项目产生的无组织废气，能够满足环境控制要求。 （2）废水 设项目厂区实施“雨污分流”，雨水经雨水管网排入周边小河，建设项目废水主要为员工生活污水和定期排放的设备试压废水，经化粪池处理后达污水处理厂接管标准后接管排入六合区污水处理厂，尾水排入滁河。 建设单位应按照江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》设置雨、污水排口。 （3）噪声 建设项目厂内高噪声设备经减振、隔声和距离衰减后厂界的噪声贡献值分别为东厂界49.8dB(A)、南厂界44.7dB(A)、西厂界53.2dB(A)和北厂界47.6dB(A)，本项目夜间不生产，因此厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即：昼间噪声值≤60dB(A)。 （4）固废 建设项目运营后产生的生活垃圾委托环卫清运，废焊渣外售，除尘灰外售。建设项目固废均得到合理处置，对周围环境影响均较小。 4、符合区域总量控制要求 建设项目新增废气污染物排放总量：颗粒物0.00396t/a，在南京市六合区总量范围内平衡，无组织颗粒物0.00192t/a，仅作为考核量； 建设项目新增生活污水达接管要求后排入六合区污水处理厂处理，接管考核量为：废水量882t/a、COD 0.350t/a、氨氮0.022t/a；进入环境量：废水量882t/a、COD 0.044t/a、氨氮0.004t/a。 固废均得到有效处置。 综上所述，建设项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。 二、建议与要求 1.本项目在生产过程中应做好噪声防治工作，注意对机械噪声的屏蔽。 2.建立健全环保责任制，安排专人负责污染治理设施的维护、保养和使用，确保污染治理设施正常运行，定期检查污染治理设施，定期监测污染物排放情况，保证污染物稳定达标排放。 3.企业在营运期要严格管理，按照环保要求落实各项环保措施，确保各种污染都得到妥善处置。 4.落实固废处置的途径渠道，及时清运处理，不得产生二次污染。

审批意见

主管部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

当地环保部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

审批意见

负责审批的环保部门审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 备案证 附件3 营业执照 附件4 承诺书 附件5 声明 附件6 租赁协议 附图1 项目地理位置图 附图2 建设项目周边概况图 附图3 项目平面布置图 附图4 南京市六合区生态红线规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生污染及对环境造成的影响，应进行专项 评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则中的要求进行。

# Text boxes

N、G、S

N、S

入库

检验

组装

外购原件

焊接

水处理膜

成品

烘干

二氧化钛+水

喷涂

G

G

六合区污水处理厂

生活用水

1101.6

自来水

损耗216

20

设备试压用水

864

1080

图2  建设项目用排水平衡图   单位：t/a

化粪池

882

18

喷涂液体配制用水

产品

0.6

0.2

蒸发1.4

损耗2

喷涂设备清洗用水

1

1