建设项目环境影响报告表

（公示版）

项目名称： 江苏金陵安全技术有限公司年检50000件安全配件项目

建设单位（盖章）：         江苏金陵安全技术有限公司

编制日期：2019年3月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 江苏金陵安全技术有限公司年检50000件安全配件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏金陵安全技术有限公司 |
| 法人代表 | *** | 联系人 | *** |
| 通讯地址 | 南京市六合区龙池街道毛许路8号 |
| 联系电话 | **** | 邮政编码 | 211505 | 传真 | — |
| 建设地点 | 南京市六合区龙池街道毛许路8号现有厂区内 |
| 立项审批部门 | 南京六合区发展和改革局 | 备案证号 | 六发改备[2018]274号 |
| 建设性质 | □新建 (改扩建 □技改 | 行业类别 及代码 | 通用设备修理C4320 |
| 占地面积 | 不新增占地 | 绿化面积 | / |
| 总投资 （万元） | 8000 | 环保投资（万元） | 25 | 环保投资占总投资 | 0.31% |
| 评价经费 | — | 预期投产 日期 | 2020年2月 |
| 原辅材料：（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉和发动机等） 原辅材料：见表1-1。 主要设备：见表1-3。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 0.4 | 燃油（m3/a） | / |
| 电（万度/年） | 0 | 燃气（Nm3/a） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水（生产废水□、生活污水□）排放量及排放去向 本项目厂区排水采用雨污分流制。雨水经雨水管网收集后就近排入水体。本项目不新增废水。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本次环评不涉及放射性及辐射设施使用，如有放射性或辐射设备使用，须另行辐射环评。 |

表1-1   项目主要原辅料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 主要组分及规格 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 改扩建前 | 改扩建后 |  |
| 原辅料 |
| 1 | 旧安全配件（旧毛坯件） | / | 2万件 | 5万件 | 外购 |
| 2 | 塑料垫片 | / | 2万件 | 5万件 | 外购 |
| 3 | 冷却液 | / | 6t/a | 0.1t | 外购 |
| 4 | 脱漆剂 | 二氯甲烷50%，有机酸10%，有机溶剂10%，水30% | 0 | 0.5t | 外购 |
| 5 | 水性除锈剂 | 水1-40%，磷酸 0.1-20%，月桂醇聚氧乙烯醚0.01-1% | 0 | 0.5t | 外购 |
| 6 | 中和剂 | 乙氧基醇1-5%，乙氧基脂肪醇1-10%，水85% | 0 | 0.5t | 外购 |
| 7 | 水性单组份漆 | 环氧树脂26.1%、助剂1.2%、颜料60.6%、水12.1% | 0 | 0.441t | 外购 |
| 8 | 固化剂 | 乳化聚酰胺80%，钛白粉20% | 0 | 0.093t | 外购 |
| 9 | 异丙醇 | / | 0 | 30L | 外购 |
| 10 | 乙醇 | / | 0 | 400L | 外购 |
| 11 | 松动剂 | 主要成分为石油溶剂，防锈剂，润滑剂等 | 0 | 500L | 外购 |
| 能源 |
| 1 | 水 | / | 4165t/a | 4165.4t/a | 现有管网接入 |
| 2 | 电 | / | 40万kwh/a | 40万kwh/a | 现有电网接入 |

表1-2  项目原辅材料的理化性质

| 名称 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒性及危害特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氯甲烷 | 分子式CH2Cl2，分子量84.93。无色透明液体，具有类似醚的刺激性气味。不溶于水，溶于乙醇和乙醚。是不可燃低沸点溶剂，常用来代替易燃的石油醚、乙醚等。熔点（℃）：-97。沸点（℃）：39.8。相对密度（水=1）：1.33。相对蒸气密度（空气=1）：2.93。饱和蒸气压（kPa）：46.5（20℃）。燃烧热（kJ/mol）：-604.9。临界温度（℃）：237。临界压力（MPa）：6.08。辛醇/水分配系数：1.25。相对密度（25 ℃，4 ℃）：1.3162。燃点（ºC）：662。蒸发热（KJ/mol，b.p.）：329.5。熔化热（KJ/mol）：4.187。 | 不可燃；爆炸上限（%）：23。爆炸下限（%）：13。 | 毒性：经口属中等毒性。急性毒性：LD50：1.25 g/kg(大鼠经口）；LC50：24929 ppm（小鼠，30分钟） |
| 磷酸 | 化学式H3PO4，分子量为97.994，是一种常见的无机酸，是中强酸。熔点：42℃。沸点：261℃（分解）。密度：1.874g/mL（液态）。水溶性：可与水以任意比互溶。外观：白色固体，大于42℃时为无色粘稠液体。 | / | / |
| 月桂醇聚氧乙烯醚 | 白色至微黄色膏状物。10%水溶液在25℃时澄清透明。溶于水、乙醇、乙二醇等。分子式: C58H118O24，分子量: 1199.55，熔点：41-45 °C(lit.)，沸点：100 °C(lit.)，密度 ：0.99 g/mL±0.002 g/mL at 20 °C，蒸气压：<1 mm Hg ( 20 °C)，闪点：>230 °F。 | / | / |
| 除锈剂 | 透明至淡黄，无特征气味，密度（25℃），g/ml：1.05，pH（25℃）：约 1.0，溶解性：完全溶解于水。 | / | / |
| 中和剂 | 浅色透明液体，无特征气味，密度（25℃），g/ml：1.1，pH（25℃）：约12-13，溶解性：易溶于水、乙醇等。 | / | / |
| 乳化聚酰胺 | 半透明或乳白色结晶性树脂，熔点280℃左右，在449-499℃时会发生自燃。 | 可燃 | / |
| 钛白粉 | TiO2，相对分子质量79.87，白色无定型粉末，微溶于水，溶于氢氟酸、浓硫酸，熔点1560℃，相对密度（水=1）3.9，化学性质稳定，不易被酸解，无毒性。 | 不燃 | / |
| 异丙醇 | 外观与性状：无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。熔点(℃)：-88.5。沸点(℃)：82.3。相对密度(水=1)：0.79。相对蒸气密度(空气=1)：2.07。饱和蒸气压(kPa)：4.40(20℃)。燃烧热(kJ/mol)：1984.7。临界温度(℃)：275.2。临界压力(MPa)：4.76。辛醇/水分配系数的对数值：<0.28。闪点(℃)：12。引燃温度(℃)：399。溶解性： 溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。 | 易燃，爆炸上限%(V/V)： 12.7，爆炸下限%(V/V)： 2.0 | 急性毒性：LD505045 mg/kg(大鼠经口)；12800 mg/kg(兔经皮)； LC50无资料。 |
| 乙醇 | 无色、透明，具有特殊香味的液体（易挥发），能跟水以任意比互溶（一般不能做萃取剂）。是一种重要的溶剂，能溶解多种有机物和无机物。密度：0.78945g/cm3；(液) 20℃。熔点：-114.3℃ (158.8 K)。沸点：78.4℃(351.6 K)。在水中溶解时：pKa =15.9。饱和蒸气压(kPa)：5.33(19℃)。燃烧热(kJ/mol)：1365.5。临界温度(℃)：243.1。临界压力(MPa)：6.38。辛醇/水分配系数的对数值：0.32。闪点(℃)：12。引燃温度(℃)：363。溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 | 易燃，爆炸上限%(V/V)： 19.0；爆炸下限%(V/V)： 3.3 | 急性毒性：LD507060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LC5037620mg/m3，10小时(大鼠吸入)。 亚急性和慢性毒性：大鼠经口10.2g/(kg·天)，12周，体重下降，脂肪肝。 |

表1-3  本项目主要设备明细表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 改扩建前 | 改扩建后 | 增减量 |
| 1 | 普通车床 | C360 | 20 | 5 | -15 |
| 2 | 普通车床 | C620 | 22 | 5 | -17 |
| 3 | 立车 | CX5123 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 镗床 | / | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 牛头刨 | / | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 研磨机 | YFJ-W1200 | 1 | 2 | +1 |
| 7 | 焊机 | ZX7-400 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | 叉车 | CPC30 | 0 | 2 | +2 |
| 9 | 试压台 | YFJ-L200 | 1 | 2 | +1 |
| 10 | 校验台 | SAT-Q32S | 0 | 3 | +3 |
| 11 | 气密试验 | YFT-1000 | 1 | 3 | +2 |
| 12 | 行车 | LD5-16.85A3 | 0 | 6 | +6 |
| 13 | 伽马射线机 | / | 1 | 0 | -1 |
| 14 | 便携式光谱仪 | / | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 喷漆设备 | 定制产品 | 0 | 1 | +1 |
| 16 | 超声波清洗机 | / | 0 | 1 | +1 |

| 工程内容及规模(不够时可附另页) 1、项目由来 江苏金陵阀业有限公司成立于2008年12月18日，注册资金1000万元，位于南京市六合区龙池街道毛许路8号。2009年公司投资5000万元建设“年加工、检修2万件阀门项目（通用类10兆帕及以下中低压碳钢阀门加工制造除外）生产线项目”（以下简称“一期项目”），该项目已于同年6月通过南京市六合区环境保护局审批（六环表复[2009]040号），于2014年8月投产，于2018年3月完成阶段性验收。 为适应市场需求，公司拟投资8000万元，增加脱漆、超声波清洗、喷漆工序，对检修工序增加使用异丙醇、乙醇、松动剂，并对现有项目厂区厂房进行调整，建设“江苏金陵安全技术有限公司年检50000件安全配件项目”，项目建成后可达到年检50000件安全配件的能力。该项目于2018年11月06日完成备案，预计2020年2月建成投产。 江苏金陵阀业有限公司，于2017年11月8日进行了公司名称和法定代表人变更，变更后公司名称为“江苏金陵安全技术有限公司”。本次环评以变更后名称进行申报。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，本项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正）列表中的“二十三、通用设备制造业” “69通用设备制造及维修” “其他（仅组装的除外）”，本项目应当编制环境影响报告表，因此江苏金陵安全技术有限公司对“江苏金陵安全技术有限公司年检50000件安全配件项目”进行环境影响评价。环评单位接受委托后即组织进行现场勘查、相关资料收集及其他相关工作，按国家相关环境法律、法规及环境影响评价技术导则等编写项目环境影响报告表，报请审批部门审查、审批，为项目实施和管理提供依据。 2、建设项目内容及规模 本项目对现有厂房功能进行调整，增加脱漆、超声波清洗、喷漆工序，对检修工序增加使用异丙醇、乙醇、松动剂。 表1-4 项目工程组成一览表 工程 名称 建设名称 设计能力 备注 原环评审批内容及能力 实际建设内容及能力 本项目 变化(与原环评比较) 主体工程 车间 1#厂房 （已建） 建筑面积1980.16m2，1F 建筑面积1980.16m2，1F 0 0 一期项目建设内容，目前已建成，本项目调整为检验检测区，机加工区，拆解、组装区 2#厂房 （拟建） 建筑面积3960.32m2，2F 0 建筑面积9978.08m2，3F +6017.76m2 一期项目建设内容，1F：成品区、检修区、试压区、清洗区、喷漆房、化学品库、危废库、原材料堆放区；2F：配件存放区；3F：辅助材料堆放区 3#厂房 （拟建） 建筑面积6814.08m2，1F 0 建筑面积962.43m2，3F -5851.65m2 一期项目建设内容，本项目建设为办公辅助用房 辅助工程 办公宿舍楼（已建） 建筑面积1482.73m2 建筑面积1828.67m2 0 +345.94m2 主体3F，局部4F，依托现有 门卫（已建） 0 建筑面积38.64 m2 建筑面积38.64 m2 +38.64m2 本项目拆除现有进行重新建设 / 总建筑面积 14237.29m2 3847.47m2 10963.44m2 +573.62m2 / 公用 工程 给水系统 4165t/a 4165t/a 0.4t/a 0 依托现有 供配电系统 40万kWh/a 40万kWh/a 0 0 依托现有 排水 系统 生产废水 1700t/a 1700t/a 0 0 不新增生产废水 生活污水 1776t/a 1776t/a 0 0 不新增生活污水 压缩空气 1m3/min 1m3/min 0 0 依托现有 环保 工程 废气 检修废气、喷漆废气 无 无 1套过滤棉+一级活性炭吸附装置+15m高排气筒 增加1套过滤棉+一级活性炭吸附装置，15m高排气筒 本次新增 废水 清洗废水及试压废水 沉淀池，12 m3 沉淀池，12 m3 沉淀池，12 m3 0 拆除现有，在2#厂房东侧新建 固废 堆场 一般固废暂存区 20m2 20m2 0 0 依托现有 危废暂存间 15m2 15m2 30m2 +15m2 拆除原有，在2#厂房内新建 噪声 减振垫 现有高噪声固定设备安装减振垫、建筑隔声 现有高噪声固定设备安装减振垫、建筑隔声 新增高噪声固定设备安装减振垫、建筑隔声 新增高噪声固定设备安装减振垫、建筑隔声 本次新增 3、产品方案 本项目在现有项目基础上增加脱漆、超声波清洗、喷漆工序，对检修工序增加使用异丙醇、乙醇、松动剂，项目建成后可达到年检50000件安全配件的能力。 表1-5 项目产品方案表 序号 产品名称及规格 设计能力（万件/年） 年运行时数h/a 现有项目 本次扩建 扩建后全厂 1 安全配件（阀门） 2 3 5 2400 4、项目地理位置、周围环境概况及平面布置 地理位置：本项目位于南京市六合区龙池街道毛许路8号现有厂区内，建设项目地理位置详见附图1。 周围环境概况：项目厂界西北侧靠近新浦六路，隔路为鲁阳科技有限公司，其他三侧均为空地。项目周边500m环境概况详见附图2。 平面布置：整个厂区地块呈矩形，厂区入口位于地块西北侧，靠近新浦六路，厂区内由北至南，依次布置为一栋办公宿舍楼和三栋厂房，其中办公宿舍楼和1#厂房已建成，2#和3#厂房未建。厂区平面布置详见附图3。本项目对现有1#厂房功能进行调整，在2#厂房1F增加喷漆工序，设置成品区、检修区、试压区、清洗区、化学品库、危废库、原材料堆放区。 5、工作制度及劳动定员 劳动定员：本项目不新增员工。 工作制度：实行一班工作制度，每班8小时，年工作300天，年工作时数2400h。 6、产业政策相符性分析 本项目属于通用设备修理，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）（修订），《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号），本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类项目。 综上所述，本项目符合国家和江苏省的产业政策要求。 7、规划符合性分析 本项目位于南京市六合区龙池街道毛许路8号现有厂区内，用地性质为工业用地，符合六合区土地利用规划，见附图4。建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的限制和禁止用地项目。因此，建设项目符合当前国家及地方的土地使用规划。 8、三线一单相符性分析 （1）生态红线 根据《南京市六合区生态红线区域保护规划》，本项目距离最近的生态红线保护区域是城市生态公益林，距离为1.2km。本项目不在重要生态功能保护区的一级管控区及二级管控区红线范围内，本项目符合《南京市六合区生态红线区域保护规划》。项目与周边生态红线区域位置关系详见附图5。 （2）环境质量底线 根据《南京市2017年质量公报》，南京市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为264天，达标率为72.3%；PM2.5年均值为40μg/m³，超标0.14倍；PM10年均值为76μg/m³，超标0.09倍；NO2年均值为47μg/m³，超标0.18倍；SO2年均值为16μg/m³，达标；CO日均浓度第95百分位数为1.5毫克/立方米，达标；O3日最大8小时值超标天数为58天，超标率为15.9%。项目所在区PM10、PM2.5、O3超标，属于非达标区。根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制二氧化硫排放量，减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善；项目所在区域地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。 本项目不新增废水；项目喷漆工序产生的废气经集气罩收集后由过滤棉和活性炭吸附处理后高空排放；项目一般固废综合利用，危险固废委托有资质单位处置；噪声采用减振隔声等措施，对周边环境影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 项目位于南京市六合区龙池街道毛许路8号，本项目不新增用水，项目供电由市政供电管网接入，可满足使用电量要求。因此，本项目不会超过资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本次环评对照国家及地方产业政策进行说明，具体见表1-6。 表1-6 项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订 经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 修正本）中鼓励类和限制类，属于允许类，符合当前国家及地方的产业政策要求。 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）（修订） 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）（修订）， 本项目不在《产业结构调整指导目录（2011年）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。 4 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。 5 《市场准入负面清单草案》 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 6 《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发【2015】251号） 本项目符合《规定》中“一、基本要求”的相关规定，不在“二、准入规定”限制范围内。 7 《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》（宁委办发〔2018〕57号） 本项目位于六合区，不属于六合区制造业新增项目中的禁止和限制项目。 由表1-6可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 9、技术政策相符性分析 （1）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号，2013年05月24日实施）相符性分析 本项目与公告2013年第31号文件相符性分析，具体见下表。 表1-7 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 文件要求 本项目情况 是否符合 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。 | 本项目涂料均选用通过环境标志产品认证的环保型产品。 符合 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业。 本项目喷漆工序采用水性漆，且喷漆工序位于封闭的喷漆房内。 符合 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目固定检修工位，在检修工位上方设置集气罩收集有机废气，收集效率可达90%。喷漆在封闭的喷漆房内进行，废气收集效率可达95%。检修废气和喷漆废气收集后经“过滤棉+活性炭装置”净化后达标排放。 符合 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 本项目有机废气产生量较小，采用活性炭吸附后可达标排放。 符合 根据上表，拟建项目符合公告2013年第31号文件相关要求。 （2）与《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）相符性分析 本项目与苏政办发[2017]30号文件符合情况见下表。 表1-8 与“两减六治三提升”专项行动实施方案相符性分析 序号 方案要求 本项目 1 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。 本项目喷漆工序采用水性漆，为低VOCs含量涂料。 由以上分析可知，本项目符合苏政办发[2017]30号文件相关要求。 （3）与《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》(苏环办[2014]104号)相符性分析 本项目与苏环办[2014]104号文件相符性分析，具体见下表。 表1-9 与苏环办[2014]104号文件相符性分析 序号 方案要求 本项目 1 石化、有机化工、表面涂装、包装印刷、原油成品油码头、储油库、加油站项目，必须采取严格的挥发性有机物排放控制措施，最大限度减少无组织排放，采用有效技术治理有组织排放。 | 本项目在检修工位上方设置集气罩收集废气，喷漆工序在封闭的喷漆房内进行，收集后的有机废气经“过滤棉+活性炭”净化后达标排放。 由以上分析可知，本项目符合苏环办[2014]104号文件相关要求。 （4）与《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》(苏环办[2014]148号)相符性分析 本项目与苏环办[2014]148号文件符合情况见下表。 表1-10 与苏环办[2014]148号文件相符性分析 序号 方案要求 本项目 1 石化、有机化工、表面涂装、包装印刷、原油成品油码头、储油库、加油站项目，必须采取严格的挥发性有机物排放控制措施。 | 本项目在检修工位上方设置集气罩收集废气，喷漆工序在封闭的喷漆房内进行，收集的有机废气经“过滤棉+活性炭”净化后达标排放。 由以上分析可知，本项目符合苏环办[2014]148号文件相关要求。 （5）与《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》(环大气[2017]121号)相符性分析 本项目与环大气[2017]121号文件符合情况见下表。 表1-11 与环大气[2017]121号文件相符性分析 序号 方案要求 本项目 1 大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶粘剂，到2020年底前，替代比例达到100%。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。 本项目喷漆采用水性漆，为低VOCs含量涂料。喷漆在封闭的喷漆房内进行，收集效率为95%，收集后的废气经“过滤棉+活性炭”净化后达标排放。 由以上分析可知，本项目符合环大气[2017]121号文件相关要求。 10、环保投资 本项目总投资8000万元，其中环保投资25万元，环保投资占总投资的0.31%，具体环保投资情况见下表。 表1-12 本项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资 （万元） 设计能力 处理效果 备注 废气 1套过滤棉+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 15 风量10000m³/h 处理效率达90% 新增 废水 雨、污水排污口 / 2个 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求 依托现有 雨、污水管网建设 / 1套 依托现有 化粪池 / 1套 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准 依托现有 隔油池 / 1套 依托现有 污水预处理设施 5 1套 拆除现有，在2#厂房东侧新建 噪声 设备减振、车间隔声 3 降噪≥25dB(A) 厂界噪声达标 新增 固废 一般固废暂存间 / 20m2 安全暂存 依托现有 危险废物暂存间 2 30m2 安全暂存 拆除原有，在2#厂房内新建 合计 25 - - - |
| --- | --- | --- | --- |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题： 江苏金陵阀业有限公司位于南京市六合区龙池街道毛许路8号，于2009年6月编制了《江苏金陵阀业有限公司年加工、检修2万件阀门项目（通用类10兆帕及以下中低压碳钢阀门加工制造除外）生产线项目环境影响报告表》（即现有项目），现有项目于同年6月通过南京市六合区环境保护局审批（六环表复[2009]040号），于2014年8月投产，于2018年3月完成阶段性验收。现有项目环评批复及环保验收情况详见下表。 表1-13 厂区内现有项目环评及验收情况 序号 项目名称 环评批复 验收情况 生产情况 1 年加工、检修2万件阀门项目（通用类10兆帕及以下中低压碳钢阀门加工制造除外）生产线项目 2009年6月30日，六环表复[2009]040号 于2018年3月6日完成阶段性环保竣工验收 目前正常生产 1、现有项目工艺流程图 图1-1 项目工艺流程图 工艺流程说明： （1）分类：将从其他企业外购来的已经经过清洗的阀门毛坯件分类。 （2）清洗：用清水进行拆洗，清洗掉阀门表面的浮灰。 （3）粗加工、精加工：对需要整修部分进行粗加工、精加工。 （4）检修、安装、试压、检验、入库：检修后组装，经过试压检验合格后入库。 2、现有项目污染物排放情况 （1）现有项目产生的金属粉尘由于其比重较大，沉降速度较快，基本在车间内自然沉降，其他比重较小的金属粉尘经车间无组织排放。 （2）现有项目产生的废水主要为生产废水和生活污水。生产废水主要为清洗过程中的清洗废水及试压废水，其中清洗废水同生活污水经化粪池、隔油池处理后接管六合区城市污水处理厂处理达标后排放入滁河。试压废水经过滤、沉淀后收集回用为厂区绿化灌溉用水，不外排。 （3）现有项目对产生噪音的设备合理布局，并采取减震措施后经厂房隔声后，厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 （4）现有项目产生的固体废弃物主要是废冷却液、废铁屑、职工的生活垃圾以及污水预处理时产生的底泥。废铁屑收集后外卖；生活垃圾和污水预处理装置产生的底泥由环卫部门定期清运；废冷却液委托有资质的单位处理。固体废物可全部处置，不会对周围环境产生明显影响。 3、现有项目污染物总量 表1-14 现有项目污染物排放总量表 单位：t/a 种类 污染物名称 污染物排放量 废水 水量 3476 COD 0.209 NH3-N：0.021 t/a SS：0.07t/a TP：8.4×10-4 t/a 动植物油：2.88×10-4 t/a 石油类： 5.1×10-3 t/a NH3-N 0.021 SS 0.07 TP 8.4×10-4 动植物油类 2.88×10-4 石油类 5.1×10-3 固体废物 一般工业固废 0 危险废物 0 生活垃圾 0 4、现有项目审批意见及落实情况 表1-15 现有项目审批意见、落实情况 序号 环评批复要求 执行情况 1 项目排水实行雨污分流，分别设规范化雨、污水排口各一个。隔油隔渣后的食堂废水、生活污水、生产废水（拆洗过程中清洗废水及试压废水）经有效处理达标后排入六合经济开发区污水管网。在六合区污水处理厂建成并接纳该污水处理前，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，在污水处理厂建成且接纳该污水处理后，执行该标准的三级标准。 已落实。已按“雨污分流”要求建设厂区给排水系统，生活污水经化粪池预处理后接入园区污水管网，排入雄州污水处理厂处理后达标排放。 2 项目生产过程中产生的金属粉尘经有效处理后排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中二级标准；食堂燃料须使用清洁能源，厨房油烟须经高效净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后经专用烟道至食堂楼顶排放。 已落实。金属粉尘通过加强车间通风，于车间内无组织排放。 3 优先选用低噪声设备，对产生噪声的噪声源如车床、镗床、牛头刨等采取减振、消声、隔声等措施，同时合理布局噪声设备的位置，确保厂界噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 已按要求落实 4 落实固体废物分类收集、综合利用和安全处置措施。废铁屑综合利用；废冷却液等危险固废委托有资质单位处置，并办理相关转移手续；隔油池废油脂交由有资质单位处置；生活垃圾等经收集后由环卫部门统一处理。 | 目前废冷却液等危险废物暂存于厂区内危废暂存间，应尽快委托有资质单位处置。 5 各污染物排放口应设置便于采样的监测点和排污口标志，并按要求进行规范化设置。 已按要求落实 6 本项目伽马射线机的辐射需委托有资质单位做辐射专项环评。 实际生产中无伽马射线机 7 本项目如需增加表面处理工艺，则另行报批环境影响评价文件。 已按要求落实，本项目为增加表面处理工艺 5、现有项目存在的环境问题及整改措施 无 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 六合区是江苏省会南京市的北大门，北接安徽省天长市，东邻江苏省扬州市，南临长江“黄金水道”，属长江下游“金三角”经济区，是“天赐国宝、中华一绝”雨花石的故乡，中国民歌《茉莉花》的发源地。古老文明的六合，2000多年前就见诸史端，历史悠久，经济繁荣，民风淳朴。 龙池街道位于区西南部，东与雄州街道接壤，西与安徽省来安县相邻，南临葛塘新城区，北与程桥街道隔河相望，是区政府所在地，六合经济开发区工业发展的主要板块。街道地域面积97平方公里，辖9个村和5个社区，总人口6.34万人。 2、气候气温 六合地处中纬度大陆东岸，属北亚热带季风气候区，具有季风明显、降水丰沛、春温夏热秋暖冬寒四季分明的气候特征。全市年平均气温15-16℃左右，历史最高气温43℃，最低气温-14℃。每年6月中旬到7月中旬，太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交会形成梅雨季，降水量特别丰富。夏未秋初，受沿西北移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期222～224天，年日照时数1987～2170小时。六合区属季风气候，东夏间风向转换十分明显，秋、冬季以东北风为主，春、夏季以东风和东南风为主。六合区风向随季节转换，一般春季主导风向为E，冬季主导风向为N、NW，春季为S、SW，秋季为E、NE。常年主导风向为东风。年平均风速2.5m/s，各月最大风速在20m/s。 3、地质、地貌、地形 六合区在三迭纪之前，地壳长期处于小缓慢的升降运动，形成近万米厚的海相夹陆相沉积地层。三迭纪晚期，地壳开始褶皱上升，产生一系列纵向和横向断裂。燕山运动时期，褶皱断裂继续发展，造成舒缓的褶皱和坳陷。喜马拉雅运动时期，部分断裂“复活”，沿深断裂有大规模的岩浆活动，造成新的断陷盆地。历经沧海桑田变迁，加之岩浆活动频繁，使本区地质构造复杂，地层古老而完整。 六合区地貌大部分属宁、镇、扬丘陵区，地面标高在5.0-5.5米之间。由丘陵、岗地、河谷平原和江洲地等构成，地势北高南低，高差达100多米。丘陵、岗地占全区面积76.8%，主要分布在北部和中部地区。平原、圩区主要分布在中南部滁河两岸和沿江地区。区内有低矮山丘113座，其中海拔100米以上的山丘有19座，最高为231米。玄武岩地貌发育良好，景观构造奇特。 4、水系与水文 六合境内水资源分布不均，南部低洼圩区，河网密集，水量充沛；水系分属长江和淮河两大水系，江淮流域面积比为10：1。长江六合段全长29公里，滁河全长72公里。还有马汉河、皂河、新篁河、八百河、新禹河、丘子河等52条次要河流，总长度385公里，形成四通八达的河网。境内有中小型水库92座，塘坝34341口。主要水库有泉水水库、金牛水库、龙池水库等。 项目区域内水系属长江流域滁河水系。滁河位于长江北岸。总走势由北~北东转为南～南东，最终汇入长江。河道已发展为老年期，沿途迂回曲折，蛇曲发育，一般宽度150-200m。据调查资料，该河百年一遇的泄洪量1220m3/s，为六级通航河道，最高通航水位9.0m。由于蛇曲太多，河道淤塞，洪水宣泄不畅，在60年代初人工“截弯取直”，疏浚河道。目前，滁河的主要航道是自头桥分叉点向南利用马汊河入江。 5、生态 六合地处暖温带向亚热带过渡地带，地理区位和气候条件有利于动植物的生长，环境多样，动植物种类繁多。 农作物稻、麦、棉、油、麻等20多种，品种齐全，蔬菜10类85个品种；林木以马尾松、杉木等暖性针叶林为主；有10个树种40多个品种果木；庭院花卉亦有40多种：牧草大多为丘陵草丛或疏林类；中药材有沙参、银华等130多种。属国家重点保护的野生植物有翠柏、银杏、银杉、水杉、香樟、油樟、楠木、鹅掌揪、大叶木兰、玉兰、睡莲等多种。 在动物地理区划中，该地区属于动物种类较为丰富的东洋界华中区的东郊平原亚区，其动物属亚热带丛灌草地—农田动物群。野生动物约100多种，水产10月22科40多种。同时，由于引入外地生物的优种和繁育交配促进了地方特种的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方物质资源。属国家级保护的野生动物有白暨豚、河狸、隼科、锦鸡、鸳鸯、虎蚊蛙等。

环境质量概况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、空气环境质量 根据南京市大气环境功能区划，项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据2017年南京环境状况公报，全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为264天，同比增加22天，达标率为72.3%，同比上升6.2个百分点。本次评价选取2017 年作为评价基准年，根据《2017年南京市环境状况公报》南京市各评价因子数据见下表。 表3-1 空气环境质量现状 评价因子 平均时段 现状浓度（μg/m³） 标准值（μg/m³） 超标倍数 达标情况 SO2 年均值 16 60 0 达标 NO2 年均值 47 40 0.18 超标 PM10 年均值 76 70 0.09 超标 PM2.5 年均值 40 35 0.14 超标 O3 日最大8小时值超标天数 超标58天 / / 超标 CO 24小时平均第95百分位 1500 4000 0 达标 南京市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为264天，达标率为72.3%，达到一级标准天数为62天；未达到二级标准的天数为101天；PM2.5年均值为40μg/m³，超标0.14倍；PM10年均值为76μg/m³，超标0.09倍；NO2年均值为47μg/m³，超标0.18倍；SO2年均值为16μg/m³，达标；CO日均浓度第95百分位数为1.5毫克/立方米，达标；O3日最大8小时值超标天数为58天，超标率为15.9%。项目所在区PM10、PM2.5、O3超标，属于非达标区。根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制二氧化硫排放量，减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 2、水环境质量 根据《2017年南京市环境状况公报》(2018年5月)中的监测数据，全市水环境质量同比总体持平，全市纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面中，Ⅲ类及以上的断面16个，占72.7%，同比上升9.1%，无劣于Ⅴ类水质断面。 ①集中式饮用水水源地 城市主要集中式饮用水水源地水质继续保持优良，达标率为100%。 ②长江南京段 2017年，长江南京段干流水质总体稳定，水质现状为Ⅱ类，水质良好。 ③滁河南京段 滁河南京段总体水质为Ⅲ类，水质良好。与上年相比，水质持平。 3、声环境质量 全市区域噪声监测点位539个。城区，区域环境噪声均值为53.7分贝，同比下降0.2分贝；郊区，区域环境噪声为53.7分贝，同比下降0.1分贝。 全市交通噪声监测点位243个。城区，交通噪声均值为68.2分贝，同比下降0.1分贝；郊区，交通噪声均值为67.3分贝，同比下降0.7分贝。 全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为97.3%，同比持平；夜间噪声达标率为94.6%，同比上升8.0个百分点。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 通过现场踏查，本项目周边500m范围内无国家、省、市级自然保护区、风景、名胜、文物等保护目标。周围环境保护目标见下表。 具体见附图2 建设项目周边环境概况图。 表3-2 主要环境保护目标 环境 要素 环境保护 对象名称 方位 相对距离（m） 规模 环境功能 大气 周围大气 --- --- --- 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类 地表水 滁河 北 2300 中 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 噪声 厂界外1m 四周 厂界外1m --- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）大气环境质量标准 项目所在地空气质量功能区为二类区，PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，VOCS参照执行《室内环境空气质量标准》（GB/T18883-2002）中TVOC相关标准。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值（ug/Nm3） 标准来源 PM10 年平均 70 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 O3 8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 TVOC 8小时平均值 600 参照《室内环境空气质量标准》（GB/T18883-2002） （2）地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，滁河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准，SS执行水利部试行标准《地表水资源质量标准》(SL 63-94)四级标准。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） （单位:mg/L，pH除外） 类别 pH COD BOD5 DO SS NH3-N TP Ⅳ 6～9 30 6 3 60 1.5 0.3 注：pH 无量纲，SS参照执行水利行业标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 （3）声环境质量标准 根据《南京市环境噪声标准适用区域划分调整方案》（2014年），建设项目所在地位于2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 等效声级Lep [dB(A)] 类别 昼间 夜间 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气 本项目产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，VOCs排放执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2和表5中相关标准。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) 标准来源 排气筒高度 (m) 二级 颗粒物 120 15 3.5 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准 VOCS 60 15 1.5 2.0 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2和表5中相关标准 （2）废水 本项目不新增废水。 （3）噪声 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准。 表4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 等效声级Leq [dB(A)] 类别 昼间 夜间 2 60 50 （4）固废 危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单中的要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目建成投产后，全厂污染物排放总量见表4-6。 表4-6 全厂污染物排放总量表（t/a） 种类 污染物 名称 现有项目排放量 本次改扩建项目 “以新带老”削减量 全厂 排放量 排放 增减量 产生量 削减量 排放量 废气 有组织 颗粒物 0 0.0903 0.0813 0.0090 0 0.0090 +0.0090 VOCs 0 0.527 0.4743 0.0527 0 0.0527 +0.0527 无组织 颗粒物 0 0.0048 0 0.0048 0 0.0048 +0.0048 VOCs 0 0.0583 0 0.0583 0 0.0583 +0.0583 废水 废水量 3476 0 0 0 0 3476 0 COD 1.398（0.209） 0 0 0 0 1.398（0.209） 0 SS 1.381（0.07） 0 0 0 0 1.381（0.07） 0 NH3-N 0.105（0.021） 0 0 0 0 0.105（0.021） 0 TP 0.013（8.4×10-4） 0 0 0 0 0.013（8.4×10-4） 0 动植物油类 9.6×10-3（2.88×10-4） 0 0 0 0 9.6×10-3（2.88×10-4） 0 石油类 7.65×10-3（5.1×10-3） 0 0 0 0 7.65×10-3（5.1×10-3） 0 固废 一般固废 0 0 0 0 0 0 0 危险废物 0 4.5 4.5 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 0 0 注：水污染物括号内为最终排入外环境量，括号外为接管量。 总量控制： （1）水污染物：本项目不新增废水。 （2）大气污染物：新增颗粒物0.0138t/a（其中有组织0.009t/a，无组织0.0048t/a），VOCs 0.111t/a（其中有组织0.0527t/a，无组织0.0583t/a）。 （3）固废：零排放。 上述污染物总量由建设单位上报环保审批部门，核准后批复实施。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目工艺流程图如下： 图5-1 本项目工艺流程图 本项目在现有项目工艺基础上，增加脱漆、超声波清洗、喷漆工序，对检修工序增加使用异丙醇、乙醇、松动剂。其中废部件、金属粉尘、废铁屑、废冷却液为现有项目污染源，除冷却液因年用量减少致使废冷却液产生量减少外，其他污染物产生/排放量不发生变化，本项目建设前后对其无影响，因此本次评价仅分析新增部分产污节点。 工艺流程说明： （1）拆解：旧安全配件进厂后进行人工拆解，拆解过程产生废部件； （2）脱漆：用脱漆剂对拆解后需要脱漆的的部件进行脱漆，此工序产生S1废脱漆剂； （3）超声波清洗：脱漆后的部件在超声波清洗机中进行清洗，超声波清洗机有2个清洗槽，部件先在添加除锈剂的槽内进行一次清洗，然后进入添加中和剂的槽内进行二次清洗。超声波清洗机内设过滤器系统，采用精密过滤器，使用过程中只要定期更换滤芯可达到清洗液体无渣质，因此降低更换清洗液体的频率。此工序产生S2废除锈剂、S3废中和剂和S4废滤芯。 （4）粗加工-精加工：清洗后的毛坯件经自然风干后进行粗加工，然后使用研磨机对毛坯件需要修整部分进行研磨精加工，此工序产生金属粉尘、废铁屑、废冷却液； （5）检修：对精加工后的阀门毛坯件进行检修，针对部分流通特殊介质的阀门，在检修过程中会使用异丙醇和乙醇脱脂，使用松动剂除锈。此工序产生G1检修废气； （6）组装：检修合格的毛坯件相互进行组装； （7）喷漆：组装后的安全配件需送至喷漆房进行喷漆处理，本项目设置1个封闭的喷漆房。喷漆过程包括调漆、喷漆、晾干，均在喷漆房中完成，调漆废气和晾干废气均计入喷漆废气。项目平均每天喷漆约2h，每年喷涂约300d，合计每年喷漆约600h。 本项目使用水性单组份漆、固化剂和水按一定配比（47:10:43）调配的涂料进行喷涂，通过人工喷漆的方式喷涂在安全配件表面，采用喷枪喷涂，喷枪口径在1.5mm左右，工作时喷涂距离为15-20cm，根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社），喷涂距离15-20cm时，涂着效率约为70%。本项目喷漆房内设有排风系统（侧边抽风），喷漆房作业全密闭，呈微负压状态，漆雾能够被有效收集。此工序产生G2喷漆废气； （8）检验入库：安全配件喷漆后，经检验合格入库。 主要污染工序： 一、营运期污染源分析 1、水污染源 本项目不新增废水。 2、大气污染源 本项目废气来源主要为检修工序产生的G1检修废气和喷漆工序产生的G2喷漆废气。 （1）G1检修废气 本项目对检修工序增加使用异丙醇、乙醇、松动剂，检修过程会产生检修废气，主要成分为醇类、芳烃类，以VOCs计。本次环评按照最不利的情况，检修过程中异丙醇和乙醇全部挥发，松动剂挥发按照60%计，则检修废气VOCs产生量约0.58t/a。检修过程需固定工位，废气经固定工位上方集气罩收集后进入1套 “过滤棉+活性炭”装置进行净化处理，废气净化处理后经15m高排气筒排放。废气收集效率达到90%，去除效率可达90%，未收集的部分以无组织形式排放。 （2）G2喷漆废气 物料平衡分析： 本项目采用人工喷漆，安全配件喷涂厚度约为0.1mm，喷涂面积约为5000m2，喷涂上漆率为70%，水性漆调漆后工作漆的密度为1.3g/cm3，经计算项目共需调配好的工作漆0.934t/a。水性漆的稀释剂为水，水性漆与固化剂、稀释剂的调配比例为47:10:43，则项目需水性单组份漆约为0.441t/a。 表5-1 喷漆及晾干物料平衡表（t/a） 带入 产出 名称 含量 去向 排放量 水性单组份漆 0.441 进入产品 0.3799 固化剂 0.093 水（损耗） 0.363 稀释剂（水） 0.4 无组织排放 颗粒物 0.0048 - - VOCS 0.0003 - - 水 0.0045 - - 有组织排放 颗粒物 0.009 - - VOCS 0.0005 - - 进入废过滤棉 0.1675 - - 进入废活性炭 0.0045 合计 0.934 合计 0.934 图5-2 喷漆及晾干物料平衡图（t/a） 喷漆废气： 本项目调漆、喷漆、晾干均设于喷漆房内，本次环评将调漆废气、晾干废气均计入喷漆废气，不做单独计算。喷漆废气的主要污染物为颗粒物、VOCS等，根据物料平衡可知，喷漆废气产生量分别为颗粒物0.0951t/a、VOCS0.0053t/a。 本项目喷漆房设置1套“过滤棉+活性炭吸附装置”，产生的喷漆废气与检修废气一起经“过滤棉+活性炭吸附装置”进行净化处理，废气净化处理后经15m高排气筒排放。废气收集效率达到95%，喷漆废气去除效率可达90%。未收集的部分以无组织形式排放。 综上，本项目大气污染物产生与排放情况见表5-2、表5-3。 表5-2 本项目有组织排放大气污染物产生情况表 污染源 污染物名称 风量 m3/h 产生状况 污染防治措施 排放状况 排放源参数 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a G1检修废气、G2喷漆废气 颗粒物 10000 15.05 0.1505 0.0903 过滤棉+活性炭吸附装置，去除效率达90% 1.5050 0.0151 0.0090 H:15m，Φ:0.5m，排气温度298K，600h VOCs 87.83 0.8783 0.527 8.7833 0.0878 0.0527 表5-3 本项目大气污染物无组织排放估算表 污染源 污染物名称 产生量t/a 产生速率kg/h 面源面积m2 面源高度m 2#厂房 颗粒物 0.0048 0.0080 60.4*54.4 7 VOCs 0.0583 0.0972 *喷漆房和检修工序相邻设置，产生的有机废气均以VOCs计，本次环评将其作为一个面源。 3、噪声污染源 本项目新增噪声源为行车、研磨机和风机等，所有设备均置于车间内。其噪声源等效声级在85-95dB（A）。本项目主要高噪声设备见表5-4。 表5-4 主要高噪声设备 序号 设备名称 数量（台） 声源强度[dB(A)] 所在位置 治理措施 降噪效果[dB(A)] 1 研磨机 1 85 2#厂房 相对集中布置，利用厂房实心墙、安装隔音门窗和设备安装减振垫 25 2 行车 6 95 2#厂房 3 风机 1 90 2#厂房 安装消声器，并设置隔声挡板、减振垫等降噪措施 4、固废污染源 本项目固废主要为废脱漆剂（S1）、废除锈剂（S2）、废中和剂（S3）、废滤芯（S4）、原辅料废包装（S5）、废活性炭（S6）、废过滤棉（S7）。 （1）废脱漆剂（S1） 废脱漆剂产生量约0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版），废脱漆剂（HW06，900-401-06）作为危险废物，收集后委托有资质单位处理。 （2）废除锈剂（S2） 废除锈剂产生量约0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版），废除锈剂（HW17，336-064-17）作为危险废物，收集后委托有资质单位处理。 （3）废中和剂（S3） 废中和剂产生量约0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版），废中和剂（HW17，336-064-17）作为危险废物，收集后委托有资质单位处理。 （4）废滤芯（S4） 废滤芯产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版），废滤芯（HW49，900-041-49）作为危险废物，收集后委托有资质单位处理。 （5）原辅料废包装（S5） 本项目原辅料废包装（脱漆剂、除锈剂、中和剂、水性漆、固化剂、异丙醇、乙醇、松动剂）产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版），原辅料废包装（HW49，900-041-49）作为危险废物，收集后委托有资质单位处理。 （6）废活性炭（S6） 活性炭吸附的VOCS量约为0.4743t/a，活性炭对VOCS的吸附容量取30%，则所需活性炭用量约为1.581t/a，一次填充量0.8t，半年更换一次，废活性炭的产生量约2.1t/a。 废活性炭的主要成分为活性炭和有机物。根据《国家危险废物名录》（2016年版），废活性炭（HW49，900-041-49）作为危险废物，收集后委托有资质单位处理。 （7）废过滤棉（S7） 根据物料平衡可知，废过滤棉中的颗粒物0.0813t/a、水0.0862t/a，类比同类型工艺，过滤棉用量约为0.5t/a，则废过滤棉产生量约为0.7t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），废过滤棉（HW49，900-041-49）作为危险废物，收集后委托专业资质单位处理。 本项目营运期副产物产生情况见表5-5，运营期固体废物分析结果见表5-6。 表5-5 本项目营运期副产物产生情况汇总表 序号 副产物 名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 废脱漆剂 脱漆 液态 脱漆剂 0.5 √ - HJ557-2010、GB5086.1-1997 2 废除锈剂 超声波清洗 液态 除锈剂 0.5 √ - 3 废中和剂 超声波清洗 液态 中和剂 0.5 √ - 4 废滤芯 超声波清洗 固态 滤芯 0.1 √ - 5 原辅料废包装 原料包装 固态 金属桶、塑料袋、玻璃瓶 0.1 √ - 6 废活性炭 废气处理 固态 活性炭、有机物 2.1 √ - 7 废过滤棉 废气处理 固态 过滤棉、有机物 0.7 √ - 表5-6 运营期固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量（t/a） 1 废脱漆剂 危险废物 脱漆 脱漆剂 《国家危险废物名录》（2016年版） T，I HW06 900-401-06 0.5 2 废除锈剂 超声波清洗 除锈剂 T/C HW17 336-064-17 0.5 3 废中和剂 超声波清洗 中和剂 T/C HW17 336-064-17 0.5 4 废滤芯 超声波清洗 滤芯 T/In HW49 900-041-49 0.1 5 原辅料废包装 原料包装 金属桶、塑料袋、玻璃瓶 T/In HW49 900-041-49 0.1 6 废活性炭 废气处理 活性炭、有机物 T/In HW49 900-041-49 2.1 7 废过滤棉 废气处理 水性漆 T/In HW49 900-041-49 0.7 5、全厂污染物“三本帐”汇总 表5-7 全厂污染物产生、排放情况一览表 单位：t/a 种类 污染物 名称 现有项目排放量 本次改扩建项目 “以新带老”削减量 全厂 排放量 排放 增减量 产生量 削减量 排放量 废气 有组织 颗粒物 0 0.0903 0.0813 0.0090 0 0.0090 +0.0090 VOCs 0 0.527 0.4743 0.0527 0 0.0527 +0.0527 无组织 颗粒物 0 0.0048 0 0.0048 0 0.0048 +0.0048 VOCs 0 0.0583 0 0.0583 0 0.0583 +0.0583 废水 废水量 3476 0 0 0 0 3476 0 COD 1.398（0.209） 0 0 0 0 1.398（0.209） 0 SS 1.381（0.07） 0 0 0 0 1.381（0.07） 0 NH3-N 0.105（0.021） 0 0 0 0 0.105（0.021） 0 TP 0.013（8.4×10-4） 0 0 0 0 0.013（8.4×10-4） 0 动植物油类 9.6×10-3（2.88×10-4） 0 0 0 0 9.6×10-3（2.88×10-4） 0 石油类 7.65×10-3（5.1×10-3） 0 0 0 0 7.65×10-3（5.1×10-3） 0 固废 一般固废 0 0 0 0 0 0 0 危险废物 0 4.5 4.5 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 0 0 注：水污染物括号内为最终排入外环境量，括号外为接管量。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 排气筒（新增） | 颗粒物 | 15.05 | 0.0903 | 1.5050 | 0.0151 | 0.0090 | 1 5米高排气筒排放 |
|  |  | VOCs | 87.83 | 0.527 | 8.7833 | 0.0878 | 0.0527 |  |
|  | 2#厂房 | 颗粒物 | / | 0.0048 | / | 0.0080 | 0.0048 | 车间无组织排放 |
|  |  | VOCs | / | 0.0583 | / | 0.0972 | 0.0583 |  |
| 水污染物 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 废水量 (t/a) | 产生浓度(mg/L) | 产生量 (t/a) | 接管浓度 (mg/L) | 接管量 (t/a) | 排放去向 |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 固体废物 | 类别 | 污染物名称 | 产生量 t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量 t/a | 排放去向 |
|  | 危险废物 | 废脱漆剂 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 废除锈剂 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废中和剂 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废滤芯 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |
|  |  | 原辅料废包装 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废活性炭 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废过滤棉 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为行车、研磨机和风机等，经厂房隔声、设备减振、几何发散衰减后，项目厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |
| 其他 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目在现有厂区内拟建2#厂房9978.08m2，3#厂房962.43m2，拆除现有门卫进行重新建设38.64 m2。本项目建设内容包括土建工程、设备安装、调试等，在建设施工期间，各项施工活动、运输和设备调试将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物等，对周围的环境产生一定的影响，其中以施工粉尘和噪声的影响最为突出。本次环评将对这些污染及其环境影响进行分析，并提出相应的防治措施。 一、施工期废气环境影响分析 施工过程中造成大气污染的主要源有：施工开挖机械及运输车辆所带来的扬尘；施工建筑材料的装卸、运输、堆积以及开挖弃土的堆积、运输过程造成的扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气。 （1）主要来源 施工期间对环境空气影响最主要的是扬尘。干燥地表的开挖和钻孔产生的粉尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的泥土堆积过程中，在风力较大时，会产生粉尘扬起；而装卸和运输过程中，会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面。晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘；开挖的回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也有洒落和飞扬。 由于运输车辆在运输土方、砂石料、水泥等建筑材料以及弃土、废料等废弃物运输过程密闭不好粉尘泄漏均会对环境产生明显不利影响。运输车辆扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切，类比调查在施工过程中拉、运、卸、平土石方过程其周围产生的TSP的平均值可达到0.768 mg/m3。 另外，各种燃油机械排放的废气以及运输车辆产生的尾气会向大气排放NO2、CO和碳氢化合物等污染物，但污染物量较小。 （2）影响分析 扬尘起尘量与许多因素有关，如：挖土机等施工机械在工作时的起尘量决定于挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量、渣土分散度等条件；而对于渣土堆场而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等密切相关。 根据相关类比分析，建筑工地扬尘对环境空气的影响范围主要在工地围墙外100m以内：下风向一侧0(50m为重污染带；50(150m为较重污染带；大于150m为轻污染带，可见施工产生的扬尘主要对施工人员会有一定影响，应采取必要的个人保护措施。拟建项目周边200m范围内没有敏感环境保护目标，因此本项目施工期扬尘对周围大气环境无明显影响。 各种燃油机械以及运输车辆所产生的废气较少，对施工人员产生一定的影响，但基本不会影响到较远的环境保护目标。 （3）防治措施 a．施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； b．对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； c．开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； d．运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； e．应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； f．当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施； g．合理安排施工计划，根据平面布局，可以对厂址局部提前进行绿化，改善生态景观，减轻扬尘环境影响。施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被； h．施工过程中，禁止将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染； i．加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。 二、施工期废水环境影响分析 施工期废水主要来自施工拌料、清洗机械和车辆产生的废水以及生活污水。其主要污染物为泥沙，机械滴落的矿物油以及生活污水中的BOD5、COD和悬浮物。根据拟建项目的规模及工程要求，预计施工人数高峰时在50人左右，生活污水按50L/人·d计，日产生活污水2.5t。施工期生活废水预处理后与生产废水排入周边市政污水管网，对周边水体影响较小。 为了防止建筑施工对周围水体产生的污染，项目建设单位应与建筑施工单位密切配合，采取以下措施： （1）施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废物一起处置； （2）定期清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其他油污；加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏； （3）禁止随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，检修和清洗场地必须经水泥硬化。清洗污水应根据废水性质进行隔渣、隔油和沉淀处理，用于道路的洒水降尘。 （4）水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 三、施工期声环境影响分析 （1）噪声源 土建阶段的噪声源主要是打桩机、振动压力机、压路机、运输车辆等。装修、机电安装工程阶段主要噪声源为电锯、吊车、升降机等。主要施工设备源强见表7-1。 表7-1 施工机械设备的噪声源强 dB(A) 序号 机械类型 测点与施工机械距离(m) 最大声级 dB(A) 1 推土机 5 86 2 装载机 5 90 3 平地机 5 90 4 压路机 5 76 5 挖掘机 5 84 6 打桩机（振拔灌注桩） 15 90 7 砼输送泵 5 79 8 振捣棒 5 79 9 混凝土搅拌机 5 74 10 切割机 5 93 11 电锯 1 103 12 吊车 15 73 13 升降机 30 58 由表7-1中可以看出，现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。 （2）影响分析 采用点源噪声衰减公式预测施工机械打桩机、混凝土搅拌机、推土机等产生的噪声随距离的衰减值，见表7-2。预测模式如下： L2=L1－20lgr2/r1 (r2>r1) 式中：L1、L2—分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB(A)）； r1、r2—为接受点距声源的距离（m）。 表7-2 主要施工设备的噪声衰减情况 dB（A） 序号 机械类型 达标所需衰减距离（m） 昼间 夜间 1 推土机 17.7 177 2 装载机 28.0 281 3 平地机 28.0 281 4 压路机 5.6 56.1 5 挖掘机 14.1 140 6 打桩机（振拔灌注桩） 26.7 禁止施工 7 砼输送泵 14.1 79.2 8 振捣棒 14.1 79.2 9 混凝土搅拌机 7.9 44.6 10 切割机 70.6 397 11 电锯 44.7 251 12 吊车 37.7 119 13 升降机 13.4 42.4 由表7-2可知，在不考虑噪声本底值的条件下，白天施工机械的超标范围为100m以内（打桩机除外），建设项目周围无噪声敏感点，因此在施工环境下，噪声对周围环境的影响很小。 （3）防治措施 为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： a.加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行。 b.尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。 c.在高噪声设备周围设置掩蔽物。 d.混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。 除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 四、施工期固体废物环境影响分析 （1）主要来源及影响分析 施工垃圾主要来自施工期间所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。施工期间将涉及到土地开挖、管道敷设、材料运输、基础工程、房屋建筑等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。如果不妥善处理建筑固体废弃物，会阻碍交通，污染环境。开挖弃土清运车辆行走市区道路，不但会给沿线地区增加车流量，造成交通堵塞，尘土的散落也会影响市容与交通。施工期产生的固体废物，因施工阶段不同差异较大，基础设施建设阶段土石方产生量较大，结构及装修阶段垃圾产生量较小，如管理不当，施工期产生的固体废物会对当地环境产生一定影响。 （2）防治措施 建议施工期采取以下固废防治措施： a.根据施工产生的工程垃圾和渣土的量，设置容量足够的、有围栏和覆盖设施的堆放场地，分类管理，可利用的渣土尽量在场内周转，就地利用，以防污染周围水体水质和影响周围环境卫生； b.生活垃圾应及时处理出场，不得长久堆放场内腐烂发酵、污染环境、影响公共卫生，更不允许随意向水体倾倒； c.车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须按市政管理部门规定的时间和指定的路线行驶； d.安装过程产生的一些金属轧头、木材及建筑材料的碎屑和废弃的混凝土等，应指派专人收集，不得随意丢放; e.施工结束后应及时清理施工现场，拆除临时工棚等建筑物。 综上所述，施工期的噪声、废气和固体废物将对环境产生一定程度的影响，但只要施工单位认真做好组织工作，包括劳动力、工期计划、施工平面管理等，进行文明施工，认真执行上述各项环境措施，在工程建设期将不会对环境产生明显不利影响。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为检修废气和喷漆废气。 （1）废气治理措施 检修废气主要为VOCs，喷漆废气污染物主要为颗粒物和VOCs，检修废气经集气罩收集（收集效率90%）后与采用负压收集（收集效率95%）的喷漆废气，一起经过滤棉+活性炭吸附（净化效率90%）处理后，通过1根15m高排气筒排放。 活性炭吸附原理：利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力，将VOCS吸引附着在吸附剂表面，对醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂具有良好的吸附去除效果。经处理后，颗粒物排放浓度和排放速率，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准。VOCS排放浓度和排放速率，均满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中相关标准。 活性炭处理装置的设备参数见表7-3： 表7-3 活性炭吸附装置主要设计参数 参数名称 技术参数值 活性炭处理装置 设计风量（Nm3/h） 10000 活性炭种类 活性炭颗粒 规格 Φ4mm 比表面积 活性炭吸附比表面积为8509m2/g 堆积密度 ≦500g/L 孔体积 0.63m3/g 填充量 0.8t 更换频次 半年更换一次 净化效率 ≧90 （2）废气排放情况 根据工程分析，项目废气主要为检修废气和喷漆废气。本项目有组织废气排放源强见表7-4，无组织废气排放源强见表7-5。 表7-4 点源排放参数 排放源 污染物名称 排放速率 g/s 烟气排放 速率m/s 环境温度K 排放源参数 高度m 内径m 烟气温度K 排气筒 颗粒物 0.0042 13.9 293 15 0.5 293 VOCs 0.0244 表7-5 面源排放参数 排放源 污染物 排放速率g/s 面源长度m 面源宽度m 排放高度m 2#厂房 颗粒物 0.0022 60.4 54.4 7 VOCs 0.027 （2）影响预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 估算模式所用参数见表7-6。 表7-6 估算模式所用参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 69.5万 最高环境温度/K 316 近20年气象数据 最低环境温度/K 259 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 是/否 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线、熏烟 是/否 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/° / 项目所有污染源的正常排放的污染物的预测结果见下表。 表7-7 废气预测估算模式计算结果 污染源 污染物 最大1h地面空气质量 浓度（μg/m3） 最大浓度出现距离（m） 最大地面浓度占标率（%） 有组织 排气筒 颗粒物 1.192 42 0.26 VOCs 6.927 42 0.58 无组织 2#厂房 颗粒物 6.926 32 1.54 VOCs 84.99 32 7.08 由上表可见，本项目排放的废气中最大污染源为本项目2#厂房无组织排放的VOCs占标率7.08%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，本项目大气评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （3）企业污染物排放量核算 表7-8 有组织废气排放量核算一览表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（μg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 排气筒 颗粒物 1505 0.0151 0.0090 2 排气筒 VOCs 8783.3 0.0878 0.0527 一般排放口合计 颗粒物 0.0090 VOCs 0.0527 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.0090 VOCs 0.0527 表7-9 无组织废气排放量核算一览表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 （t/a） 标准名称 浓度限值μg/m3 1 2#厂房 喷漆、检修 颗粒物 车间通风 GB16297-1996 1000 0.0048 2 2#厂房 喷漆、检修 VOCs 车间通风 DB12/524-2014 2000 0.0583 无组织排放总计 颗粒物 0.085 表7-10 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.0138 2 VOCs 0.111 注：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中8.8.7.4 章节“大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和”。 （4）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》 (HJ2.2-2018) 中大气环境防护距离计算结果，并结合厂区平面布置，本项目不需要设置大气环境防护距离。 （5）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，对于无组织排放有害污染物，其卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm——标准浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离，m； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； 当地常年平均风速为3.2m/s。 本项目污染物卫生防护距离计算结果见表7-11。 表7-11 项目污染物卫生防护距离计算表 污染源 污染物名称 排放速率（kg/h） 标准浓度限值（mg/m3） 计算值（m） 卫生防护距离（m） 提级值（m） 喷漆房、检修区 颗粒物 0.0080 0.15*3 1.891 50 100 VOCs 0.0972 0.6 22.668 50 从上表可知，根据无组织排放的污染物计算以及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，计算项目的卫生防护距离是：以喷漆房、检修区为边界设置100m的卫生防护距离，卫生防护距离范围内主要为厂区、企业、道路，无环境敏感目标，在该防护距离内今后也不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。 综上所述，本项目生产过程中产生的废气对周边大气环境影响较小，环境功能不会因本项目的建设而发生改变。 2、水环境影响分析 本项目实行“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后就近排入附近水体；本项目不新增废水。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要设备运行时产生的噪声，其源强为85~95dB(A)。建设单位针对各噪声源噪声产生特点采取相应的防噪、降噪措施，使项目投产后厂界噪声达标，对周围环境的影响减至最低限度，具体防治措施如下。 （1）选取低噪声设备，合理布局，采取减振隔声等措施； （2）在车间内适当的位置设置吸声隔声屏降低车间内的综合噪声，减少车间的开窗率，对部分不需要的窗户进行封堵处理，以减少噪声向外传播的途径，同时在车间内安装一些吸声材料，降低车间内的噪声水平。 通过采取上述措施后，据类比调查，隔声量可达到25dB(A)以上。 根据本项目各噪声设施噪声产生特点，本报告选取点声源预测公式进行计算，单个点声源预测公式如下： L2= L1-20lg（r/r0）-T 式中：L1、L2 分别为距声源r1、r2 处的等效A 声级，单位dB（A）； r1、r2为接受点距声源的距离，单位m； T 为采取防治措施后隔声量，单位dB（A）。 本项目对受声点为多声源叠加影响，因此多声源叠加公式如下： 式中N 总表示叠加后的噪声值； Ni 表示第i 个噪声源源强〔单位：dB(A)〕； m 表示有噪声源个数； 建设项目厂界噪声预测结果见下表。 表7-12 厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 关心点 噪声源 噪声值 (dB(A)) 减振、隔声(dB) 离厂界距离(m) 影响值(dB(A)) 叠加影响值(dB(A)) 东厂界 研磨机 85 25 30 44.21 48.78 行车 95 25 30 34.21 风机 90 25 30 37.45 南厂界 研磨机 85 25 60 47.31 53.26 行车 95 25 55 39.40 风机 90 25 50 41.65 西厂界 研磨机 85 25 40 39.77 50.53 行车 95 25 40 29.77 风机 90 25 50 33.01 北厂界 研磨机 85 25 60 52.17 57.63 行车 95 25 70 39.40 风机 90 25 70 43.76 本项目高噪声设备经减振、隔声和距离衰减后，对东、南、西、北各场界的噪声贡献值分为48.78dB(A)、53.26dB(A)、50.53dB(A)、57.63dB(A)，本项目夜间不生产，可使边界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即2类标准：昼间噪声值≤60dB(A)。 4、固体废物环境影响分析 本项目固废主要为废脱漆剂、废除锈剂、废中和剂、废滤芯、原辅料废包装、废活性炭、废过滤棉，均属于危险废物，委托有资质单位处置。 本项目固体废物均得到合理处理，不会产生二次污染，建设项目固废处置方式可行，对周围环境影响较小。 5、总量控制分析 为认真贯彻落实国务院办公厅《关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》（国办发[2014]38号）、《南京市主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》（宁政规字[2015]1号）等精神，南京市自2015年12月起在南京市内实施排污权交易，2016年1月起在南京市内实施排污权有偿使用。 根据《关于落实建设项目排污权指标有关问题的通知》（宁环办[2015]158号文），废气总量控制因子SO2、NOX，废水污染物总量控制因子COD、氨氮在南京市内经排污权交易进行总量平衡，其他因子在南京市环保局备案。 1、废水 本项目不新增废水。 2、废气 本项目新增颗粒物0.0138t/a（其中有组织0.009t/a，无组织0.0048t/a），VOCs 0.111t/a（其中有组织0.0527t/a，无组织0.0583t/a）。 3、固废 固废均得到合理处置，零排放。 6、环境管理与监测计划 建设项目应设环境管理机构，营运期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： （1）严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 （2）建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 表7-13 环境监测一览表 污染种类 监测点位 监测因子 监测频次 废气 排气筒出口 颗粒物、VOCs 1年1次 厂界 颗粒物、VOCs 1年1次 噪声 厂界四周外1m 等效A声级Leq（dB） 1年1次，1次连续监测2天 7、排放口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》环发 [1999]24 号和《排放口规范化整治技术》环发[1999]24 号文等规定的要求，一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 各污染源排放口应规范设置，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。厂区“三废”及固体废物堆放处应设置明显的环保图形标志，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处。环境保护图形标志的形状及颜色见表7-14，环境保护图形符号见表7-15。 项目建成后，有组织废气排气筒应按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB 15562.1-1995）中的相关要求设置排放源图形标识，并规范设置永久采样孔、采样测试平台。 表7-14 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称 形状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 表7-15 环境保护图形符号一览表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 废气排放口 表示废气向大气环境排放 2 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 3 --- 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 8、建设项目“三同时”验收 表7-16 项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果或执行标准 完成时间 废气 排气筒 颗粒物、VOCs 1套过滤棉+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；VOCs满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中相关标准 与建设项目同步 2#厂房 颗粒物、VOCs 加强车间通风 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放相关限值，VOCs满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中相关标准 与建设项目同步 废水 / / / / / 噪声 / / 选用低噪声设备、隔声减震等 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 与建设项目同步 固废 危险废物 废脱漆剂，废除锈剂，废中和剂，废滤芯，原辅料废包装，废活性炭，废过滤棉 委托有资质单位处置 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单 与建设项目同步 绿化 / / / / 依托现有 雨污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） / 依托现有 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感目标情况等） 以2#厂房为边界设置100m的卫生防护距离 与建设项目同步 总量平衡具体方案 水污染物：本项目不新增废水。 大气污染物：新增颗粒物0.0138t/a（其中有组织0.009t/a，无组织0.0048t/a），VOCs 0.111t/a（其中有组织0.0527t/a，无组织0.0583t/a）。 固废：零排放。 与建设项目同步

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 排气筒（新增） | 颗粒物、VOCs | 1套过滤棉+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 | 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；VOCs满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中相关标准 |
|  | 2#厂房 | 颗粒物、VOCs | 加强车间通风 | 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放相关限值，VOCs满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中相关标准 |
| 水污 染物 | / | / | / | / |
| 电离辐射和电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 危险废物 | 废脱漆剂，废除锈剂，废中和剂，废滤芯，原辅料废包装，废活性炭，废过滤棉 | 委托有资质单位处置 | 合理处置 |
| 噪声 | 采取合理布局、消声减振、厂房隔声、厂区绿化等措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施预期效果 无 |

结论和建议

一、结论 1、项目概况 江苏金陵安全技术有限公司位于南京市六合区龙池街道毛许路8号，现有项目生产规模为年加工、检修2万件阀门。现公司拟投资8000万元，增加脱漆、超声波清洗、喷漆工序，对检修工序增加使用异丙醇、乙醇、松动剂，并对现有厂房功能进行调整，建设“江苏金陵安全技术有限公司年检50000件安全配件项目”，项目建成后可达到年检50000件安全配件的能力。该项目已经完成备案，预计2020年2月建成投产。 2、产业政策相符性 本项目属于通用设备修理，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号），本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类项目；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》，亦不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013）年本》和《江苏省限制用地项目目录（2013）年本》及其他相关法律法规要求禁止和限制的产业。综上所述，本项目符合国家和江苏省的产业政策要求。 3、三线一单相符性分析 本项目不在重要生态功能保护区的一级管控区及二级管控区红线范围内，本项目符合《南京市六合区生态红线区域保护规划》。本项目不新增废水；项目喷漆工序产生的废气经集气罩收集后由过滤棉和活性炭吸附处理后高空排放；项目一般固废综合利用，危险固废委托有资质单位处置；噪声采用减振隔声等措施，对周边环境影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。项目位于南京市六合区龙池街道毛许路8号，本项目不新增用水，项目供电由市政供电管网接入，可满足使用电量要求。因此，本项目不会超过资源利用上线。本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 4、污染物可实现达标排放 （1）废气 本项目废气主要为检修废气和喷漆废气。检修废气经集气罩收集（收集效率90%）后，与经负压收集（收集效率95%）的喷漆废气，一起进入“过滤棉+活性炭吸附装置”处理（净化效率90%）后，通过1根15m高排气筒排放。未收集废气在车间无组织排放。经预测分析，无需设置大气防护距离，需设置以2#厂房为边界100米卫生防护距离，防护距离内无居民、学校等敏感保护目标，满足卫生防护距离要求。 （2）废水 本项目不新增废水。 （3）噪声 本项目噪声主要为设备噪声，经隔声、减振、距离衰减等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废物 本项目固废主要为废脱漆剂，废除锈剂，废中和剂，废滤芯，原辅料废包装，废活性炭和废过滤棉，均属于危险废物，委托有资质单位处置。本项目固体废物均得到合理处理，不会产生二次污染，建设项目固废处置方式可行，对周围环境影响较小。 5、清洁生产先进性 本项目所用的原辅材料为清洁原料，动力能源采用电能，属于清洁能源。污染物排放量很少，且经过相应处理后可达标排放。因此，本项目符合清洁生产的原则。 6、环境质量功能 项目实施后各项污染物均可得到妥善处理，不会降低周围环境质量的现有功能。 7、总量控制 （1）水污染物：不新增废水。 （2）大气污染物：新增颗粒物0.0138t/a（其中有组织0.009t/a，无组织0.0048t/a），VOCs 0.111t/a（其中有组织0.0527t/a，无组织0.0583t/a）。 （3）固废：零排放。 上述污染物总量由建设单位上报环保审批部门，核准后批复实施。 总结论：综上所述，本项目符合国家及地方产业政策；认真实施本环境影响评价报告表中所提出的各类污染物治理措施，落实环保投资，日常运营时强化环保管理措施，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小。 因此，从环境保护的角度来讲，该项目建设是可行的。 上述评价结果是在江苏金陵安全技术有限公司提供的生产品种、规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上得出的，若生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由江苏金陵安全技术有限公司按照环保部门要求另行申报。 二、建议与要求 （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 （2）加强各项污染物的处置措施，严格控制污染物的排放量，减轻对周围环境的影响。 （3）加强管理，强化企业职工自身的环保意识。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

# Text boxes

毛坯件

分类

清洗

粗加工

精加工

检修

安装

试压

检验

入库

清水

W 废水

S废铁屑

G金属粉尘

S废冷却液

N 噪声

W废水

粗加工

脱漆

精加工

检修

组装

废部件

脱漆剂

金属粉尘；废铁屑；

废冷却液

G2喷漆废气

本次新增

超声波清洗

异丙醇、乙醇、松动剂

检验入库

G1检修废气

S2废除锈剂

S3废中和剂

S4废滤芯

安全配件

拆解

S1废脱漆剂

喷漆

除锈剂

中和剂