建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：年产200台数控设备项目

建设单位(盖章)：金迈（南京）智能科技发展有限公司

编制日期：2019年12月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产200台数控设备项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 金迈（南京）智能科技发展有限公司 |
| 法人代表 | 张鹏程 | 联系人 | 张鹏程 |
| 通讯地址 | 南京市六合区新港湾路1183号钢加智汇工园 |
| 联系电话 | 13813995868 | 传真 | / | 邮政编码 | 211500 |
| 建设地点 | 南京市六合区新港湾路1183号钢加智汇工园 |
| 立项审批部门 | 南京市六合区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-320116-35-03-553161 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3524木竹材加工机械制造 |
| 占地面积 (平方米) | 4500 | 绿化面积(平方米) | / |
| 总投资(万元) | 10000 | 环保投资 (万元) | 5 | 环保投资占总投资比例 | 0.05% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投 产日期 | 2020年2月 |
| 工程内容及规模： 项目由来 金迈（南京）智能科技发展有限公司租赁位于南京市六合区新港湾路1183号钢加智汇工园3#厂房东侧部分，建设年产200台数控设备项目。项目总占地面积4500m2，主要从事数控设备的装配生产，建成投产后可形成年产100台数控裁板机、60台精密推台锯、40台全自动封边机的生产能力。项目总投资10000万元，其中环保投资5万元，占总投资比例的0.05%。该项目已经南京市六合区发展和改革委员会备案，项目备案文号为：2019-320116-35-03-553161。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订，2018年12月29日起施行）以及《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订，2017年10月1日起施行）中的有关规定和要求，建设项目须履行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第44号，2018年4月28日生态环境部令第1号修正），本项目为数控设备装配生产项目，属于第二十四类专用设备制造业，第70项专用设备制造及维修中的“其他”，项目需编制环境影响评价报告表，对项目产生的污染和环境影响情况进行评价，从环境影响角度评估项目建设的可行性。因此，金迈（南京）智能科技发展有限公司特委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，相关技术人员踏勘现场，收集资料，在此基础上，根据相关技术导则和规范要求，编制了《金迈（南京）智能科技发展有限公司年产200台数控设备项目环境影响报告表》，由建设单位呈报生态环境主管部门审批。 项目概况 （1）建设项目概况 项目名称：年产200台数控设备项目 建设单位：金迈（南京）智能科技发展有限公司 建设性质：新建 建设地点：南京市六合区新港湾路1183号钢加智汇工园 （2）建设内容及规模 项目主要建设内容见表1-1。 表1-1 项目建设内容一览表 工程 类别 工程名称 工程内容 工程规模 备注 主体 工程 装配区 设置一条装配生产线，用于数控设备的组装 年产200台数控设备 / 辅助 工程 办公室 位于厂房西北角，用于办公 占地面积100.32m2 / 储运 工程 配件区 位于厂房东北角、西南角、东南角，共3处，用于存放组装用配件 总占地面积137m2 / 成品区 位于厂房西侧、北侧，共4处，用于存放装配好的数控设备 总占地面积1627.6m2 / 公用 工程 供水 由市政供水管网供给 年用水量180t / 排水 项目排水采用雨污分流制。雨水排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网排入六合区污水处理厂处理，达标后排入滁河。 年排废水量144t 依托 供电 由市政电网供电 年用电量3万度 / 环保工程 废水治理 化粪池、雨污管网 依托 废气治理 本项目无废气产生，加强厂房通风 / 噪声治理 选用低噪声设备、安装设备减振、厂房隔声 新建 固废治理 生活垃圾 垃圾桶若干 新建 一般固废 一般固废暂存间9.15m2，位于厂房南侧 危险废物 危废暂存间1m2，位于厂房南侧 建设项目产品方案见表1-2。 表1-2 产品方案一览表 产品名称 型号 设计能力（台/年） 年运行时数(h) 数控裁板机 KS280、KS330 100 2400 精密推台锯 KS90、KS45 60 全自动封边机 KS386、KS486、KS486JG、KS486G 40 3、主要原辅材料及能源消耗 建设项目主要原辅材料及能源消耗见表1-3。 表1-3 主要原辅材料消耗表 类别 序号 名称 年消耗量 储存位置 来源 数控裁板机 1 机身 100台 装配区 外购 2 PVC台面 100套 装配区 外购 3 伺服控制系统组件 100套 配件区 外购 4 电器控制箱 100套 配件区 外购 5 真空泵 100套 装配区 外购 精密推台锯 1 机身 60台 装配区 外购 2 铝型材推台 60套 装配区 外购 3 铸铁台面 60套 装配区 外购 4 精修道轨 60套 配件区 外购 5 滑块 60套 配件区 外购 6 主锯轴组件 60套 配件区 外购 7 副锯轴组件 60套 配件区 外购 8 主锯升降组件 60套 配件区 外购 9 副锯升降组件 60套 配件区 外购 10 主电机组件 60套 装配区 外购 11 副电机组件 60套 装配区 外购 12 靠尺型材组件 60套 配件区 外购 13 电器元件组件 60套 配件区 外购 全自动封边机KS386 1 机身 10台 装配区 外购 2 涂胶组件 10套 配件区 外购 3 齐头组件 10套 配件区 外购 4 精修组件 10套 配件区 外购 5 粗修组件 10套 配件区 外购 6 刮刀组件 10套 配件区 外购 7 抛光组件 10套 配件区 外购 8 输送电机组件 10套 配件区 外购 9 电器元件组件 10套 配件区 外购 10 喷射组件 10套 配件区 外购 全自动封边机KS486 1 机身 10台 装配区 外购 2 涂胶组件 10套 配件区 外购 3 齐头组件 10套 配件区 外购 4 精修组件 10套 配件区 外购 5 粗修组件 10套 配件区 外购 6 刮刀组件 10套 配件区 外购 7 抛光组件 10套 配件区 外购 8 输送电机组件 10套 配件区 外购 9 电器元件组件 10套 配件区 外购 10 跟踪组件 10套 配件区 外购 11 喷射组件 10套 配件区 外购 全自动封边机KS486JG 1 机身 10台 装配区 外购 2 涂胶组件 10套 配件区 外购 3 齐头组件 10套 配件区 外购 4 精修组件 10套 配件区 外购 5 粗修组件 10套 配件区 外购 6 刮刀组件 10套 配件区 外购 7 抛光组件 10套 配件区 外购 8 输送电机组件 10套 配件区 外购 9 电器元件组件 10套 配件区 外购 10 预铣组件 10套 配件区 外购 11 跟踪组件 10套 配件区 外购 12 喷射组件 10套 配件区 外购 全自动封边机KS486G 1 机身 10台 装配区 外购 2 双涂胶组件 10套 配件区 外购 3 双齐头组件 10套 配件区 外购 4 精修组件 10套 配件区 外购 5 粗修组件 10套 配件区 外购 6 刮刀组件 10套 配件区 外购 7 抛光组件 10套 配件区 外购 8 输送电机组件 10套 配件区 外购 9 电器元件组件 10套 配件区 外购 10 喷射组件 10套 配件区 外购 能源消耗 1 水 180吨 / 市政供水管网 2 电 3万度 / 市政供电管网 4、主要生产设备 项目主要生产设备情况见表1-4。 表1-4 主要生产设备一览表 序号 名称 型号 数量/台 产品名称 1 手枪电钻 J/Z-FF05-10A 3 数控裁板机 精密推台锯 全自动封边机 2 攻丝机 J/Z-FF-10 1 3 台钻 / 1 4 砂轮切割机 / 1 5 螺杆空压机 EAS/5J/8 1 6 储气罐 JYR/90822A/-0047 1 7 叉车 M400/3吨 1 8 手动叉车 3吨 1 5、公用工程 （1）供排水 供水：项目年用水量180吨，用水由市政供水管网供给。 排水：项目排水采用雨污分流制。雨水排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网排入六合区污水处理厂处理，达标后排入滁河。 （2）供电 项目供电来源于市政供电系统，项目年用电量约3万度。 6、劳动定员及工作制度 项目劳动定员为20人，一班制生产，每班工作8小时，年工作300天，年工作时数为2400小时。 7、总平面布置及周边概况 （1）平面布置及其合理性分析 本项目位于南京市六合区新港湾路1183号钢加智汇工园，租赁厂房4500平方米。厂房按照功能分区的原则进行布置，分为生产区及办公区。生产区用于装配数控设备；办公区位于厂房西北角，用于管理及职工会议、办公、生活。企业平面布置简洁明了，在有限的空间内既考虑了生产，又考虑了办公生活。厂区平面布置见附图3。 （2）项目周边环境概况 本项目租赁位于南京市六合区新港湾路1183号钢加智汇工园3#厂房东侧部分，项目地理位置详见附图1。项目区东侧为钢加智汇工园物业管理中心，南侧为物流企业，西侧、北侧为钢加智汇工园空厂房，无与本项目有冲突的企业存在，项目与周边环境相容。建设项目周边概况详见附图2。 8、规划及选址合理性分析 （1）本项目位于南京市六合区新港湾路1183号钢加智汇工园，租赁钢加智汇工园3#厂房东侧部分，根据南京六合经济开发区总体规划（2017-2030年）（详见附图4），可知本项目所在地土地使用用途为工业项目用地，未改变原有用地性质，符合用地性质的要求。对照国土资源部、国家发改委关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，本项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内。 （2）本项目位于南京市六合区新港湾路1183号钢加智汇工园，项目区水体（滁河）功能为Ⅳ类水体，空气环境功能为二类区，声环境功能为3类区。项目在营运过程中排放的污染物均采取有效措施治理后达标排放，满足环保要求，对周边环境影响较小，不会改变区域环境质量功能区划。 （3）项目区东侧为钢加智汇工园物业管理中心，南侧为物流企业，西侧、北侧为钢加智汇工园空厂房，项目与周边环境相容。综合考虑本项目的规划相容性，环保规划和对周围环境保护目标的影响，总平面布置，本项目选址基本可行。 9、与《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》的相符性分析 根据《江苏省人民政府关于印发<江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案>的通知》（苏政办发〔2017〕30号）文件精神，两减是指：①减少煤炭消费总量、②减少落后化工产能；六治是指：①治理太湖水环境、②治理生活垃圾、③治理黑臭水体、④治理畜禽养殖污染、⑤治理挥发性有机污染物、⑥治理环境隐患；三提升是指：①提升生态保护水平、②提升环境经济政策调控水平、③提升环境执法监管水平。 本项目不消耗煤炭；不属于化工项目亦不属于畜禽养殖类项目；生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网排入六合区污水处理厂处理，达标后排入滁河，且本项目距太湖150公里，不会对太湖水环境造成影响，亦不会加重黑臭水体恶化；项目生活垃圾交由当地环卫部门定期清运；项目不产生挥发性有机污染物。 综上，本项目建设符合《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》的相关要求。 10、“三线一单”符合性分析 （1）生态红线： 对照附图南京市六合区生态红线区域保护规划图，本项目不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内。因此，本项目的建设符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线： 根据《2018年南京市环境状况公报》，项目所在地的大气、水、声环境质量良好。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线： 项目营运过程消耗一定的电能、水资源，且用量较小，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单： 本次环评对照国家和地方产业政策以及《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见下表。 表1-5 项目与国家和地方产业政策以及《市场准入负面清单草案》的相符性 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正） 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目不属于“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”，可视为“允许类”，项目建设符合国家产业政策。 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）（修订） 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）（修订），本项目不属于限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中“限制用地项目”和“禁止用地项目”。 4 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》 本项目不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中“限制用地项目”和“禁止用地项目”。 5 《市场准入负面清单草案》 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、项目地块原有污染情况及主要环境问题 项目位于南京市六合区新港湾路1183号钢加智汇工园，目前项目地块为空置厂房，故不存在项目地块原有污染情况及环境问题。 2、建设项目原有污染情况及主要环境问题 项目为新建项目，不存在原有污染问题。 故不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水系、土壤植被等）： 1、地理位置 六合区是江苏省会南京市的北大门，北接安徽省天长市，东邻江苏省扬州市，南临长江“黄金水道”，属长江下游“金三角”经济区，是“天赐国宝、中华一绝”雨花石的故乡，中国民歌《茉莉花》的发源地。古老文明的六合，2000多年前就见诸史端，历史悠久，经济繁荣，民风淳朴。 2、地质地貌 六合区在三迭纪之前，地壳长期处于小缓慢的升降运动，形成近万米厚的海相夹陆相沉积地层。三迭纪晚期，地壳开始褶皱上升，产生一系列纵向和横向断裂。燕山运动时期，褶皱断裂继续发展，造成舒缓的褶皱和坳陷。喜马拉雅运动时期，部分断裂“复活”，沿深断裂有大规模的岩浆活动，造成新的断陷盆地。历经沧海桑田变迁，加之岩浆活动频繁，使本区地质构造复杂，地层古老而完整。六合区地貌大部分属宁、镇、扬丘陵区，地面标高在5.0~5.5米之间。由丘陵、岗地、河谷平原和江洲地等构成，地势北高南低，高差达100多米。丘陵、岗地占全区面积76.8%，主要分布在北部和中部地区。平原、圩区主要分布在中南部滁河两岸和沿江地区。区内有低矮山丘113座，其中海拔100米以上的山丘有19座，高为231米。玄武岩地貌发育良好，景观构造奇特。 3、气候特征 六合区地处中纬度大陆东岸，属北亚热带季风气候区，具有季风明显、降水丰沛、春温夏热秋暖冬寒四季分明的气候特征。全市年平均气温15~16℃左右。每年6月中旬到7月中旬，太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交会形成梅雨季，降水量特别丰富。夏未秋初，受沿西北移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期222～224天，年日照时数1987～2170小时。六合区属季风气候，东夏间风向转换十分明显，秋、冬季以东北风为主，春、夏季以东风和东南风为主。六合区风向随季节转换，一般春季主导风向为E，冬季主导风向为N、NW，春季为S、SW，秋季为E、NE。常年主导风向为东风。年平均风速2.5m/s，各月大风速在20m/s。 4、河流与水文特征 六合境内水资源分布不均，南部低洼圩区，河网密集，水量充沛；水系分属长江和淮河两大水系，江淮流域面积比为10：1。长江六合段全长29公里，滁河全长72公里。还有马汉河、皂河、新篁河、八百河、新禹河、丘子河等52条次要河流，总长度385公里，形成四通八达的河网。境内有中小型水库92座，塘坝34341口。主要水库有泉水水库、金牛水库、龙池水库等。 长江南京六合段位于南京东北部，系八卦洲北汊江段，全长约21.6公里，其间主要支流为马汊河。大厂江段水面宽约350~900米，最窄处在南化公司附近，宽约350米，平均河宽约624米，平均水深8.4米，平面强度呈一个向北突出的大弯道。本河段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。涨潮水流有托顶，存在负流。根据南京下关潮水位资料统计（1921~1991），历年最高水位10.2米（吴淞基面，1954.8.17），最低水位1.54米，年内最大水位变幅7.7米（1954），枯水期最大潮差别1.56米（1951.12.31）,多年平均潮差0.57米。长江南京段的水流虽受潮汐影响，但全年变化仍为径流控制调节，其来水特征可用南京上游的大通水文站资料代表。大通历年的最大流量为92600m3/s,多年平均流量为28600m3/s。年内最小月平均流量一般出现在1 月份，4月开始涨水，7月份出现最大值。大厂镇江段的分流比随上游来流大小而变化，汛期的分流比约18％左右，枯水期约15％。本江段历年来最大流量为1.8万m3/s，最小流量为0.12m3/s。 马汊河是滁河的分洪道，是人工开挖而成，全长13.9km，从六合县的新集乡与浦口盘域交界处的小头李向东，经新桥、东线桥折向东南，在207厂（造船厂）东侧入长江。河宽70m左右，河底高程0.7m；最大洪峰流量1260m3/s。枯水期无实测流量资料，据估计，平均流量约20~30m3/s。涨潮时大纬路桥附近马汊河水有倒流。 5、生态环境 六合地处暖温带向亚热带过渡地带，地理区位和气候条件有利于动植物的生长，环境多样，动植物种类繁多。农作物稻、麦、棉、油、麻等20多种，品种齐全，蔬菜10类85个品种；林木以马尾松、杉木等暖性针叶林为主；有10个树种40多个品种果木；庭院花卉亦有40多种：牧草大多为丘陵草丛或疏林类；中药材有沙参、银华等1309多种。在动物地理区划中，该地区属于动物种类较为丰富的东洋界华中区的东郊平原亚区，其动物属亚热带丛灌草地--农田动物群。野生动物约100多种，水产10月22科40多种。同时，由于引入外地生物的优种和繁育交配促进了地方特种的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方物质资源。属国家级保护的野生动物有白暨豚、河狸、隼科、锦鸡、鸳鸯、虎蚊蛙等。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) 1、行政区划及人口 六合区位于南京市区北部，面积1485.6平方公里。截至2014年初，六合区辖11个街道、1个镇、1个省级经济开发区，90个社区居民委员会（含8个村居并设），61个村民委员会，人口92.5万人。六合区是南京的北大门，滨江带滁，拥有46公里长江黄金岸线。区内有扬子石化、南钢集团、南化集团、南京热电厂、华能南京电厂、扬子巴斯夫公司等大型企业。 2、社会经济状况 2017年全年实现地区生产总值690亿元，同比增长11.5%；公共财政预算收入(含驻区企业下放数)62.72亿元，下降1.1%；社会消费品零售总额270亿元，增长15%；完成全社会固定资产投资680亿元，增长11.9%；城乡居民收入分别达37180元和16230元，增长12%和13%。 3、农业 2017年，全区农业工作围绕率先基本实现农业现代化目标和农业增效、农民增收的中心任务，在经济形势复杂多变、农产品价格波动频繁、自然灾害频发、生产成本不断攀升的挑战下，实施品种创新、技术创新、装备创新、制度创新，促进现代农业规模化发展，推动全区农业转型升级。全区新增金牛湖、雄州农业园区2个，园区总数增至11个。展现江苏省六合现代农业产业园区、龙袍现代循环农业园区、龙池现代农业示范园示范形象，发挥辐射功能。冶山、马鞍、金牛湖、雄州现代农业园区申报市级农业示范园区，其中冶山、马鞍、雄州3个园区获市农委批复并挂牌。 4、工业 2017年，全区实现工业总产值1631.1亿元，比上年增长12.8%。493家规模以上工业企业实现总产值1571.1亿元，比上年同期增长14.2%。其中：轻工业总产值329.9亿元，增长14.1%，重工业总产值1241.2亿元，增长3.9%，轻重工业比21：79。年底，全区有10亿元以上工业企业22家，实现产值656亿元，比上年下降2.5%，占全部规模以上工业产值的比重为44.1%。全区规模以上工业全年产值销售率97.8%。 5、交通 六合区拥有公路、铁路、水运、空运、管道等多种便捷的运输条件。宁连(南京/连云港)高速、宁通(南京/南通)高速、宁淮(南京/淮安)高速、宁蚌(南京/蚌埠)高速在境内通过。宁启铁路在六合设有客货站，境内还有三条铁路专用线和一条窄轨铁路。长江南京港是江海型的内河大港，距长江口437公里，水运外通海洋，内联长江众多支流和京杭大运河；扬子公司、南钢、南热、南化、DNCC均建有自己的货运码头，可停泊1000吨至20000吨级的各种船舶，水运相当便利。南京是国家输油、气干线到达城市，主要油气运输管道为“西气东输”天然气管道、鲁宁输油管线（年输油能力2000万吨/年）和甬－沪－宁输油管线（全年输油能力2500万吨/年）。 6、教育文化 六合区的文化教育有记载的，始建于唐懿宗咸通年间，即公元860年的六合文庙（学府）即为明证，它是全国仅存的22座孔庙、文庙和夫子庙之一，除了建于公元前478年（鲁哀公十七年）的山东曲阜孔庙和建于618年（唐武德元年）的江西萍乡文庙这两处外，六合文庙始建年代位列第三，且规模也列为前五位。它更是南京夫子庙重建之样板。六合区通过进一步撤并学校、加大教育支出等多举措发展教育，教育水平发展到了相对高位的阶段。 7、文物保护 六合境内有入选“新金陵四十八景”的国家AA级地质公园桂子山景区、冶山国家矿山公园，以“三群一湖”为代表的六合国家地质公园是江苏省第二家、全市首家国家级地质公园，国家3A级旅游风景区国家水利风景区、省级森林公园金牛湖风景区，国家2A级旅游风景区平山森林公园、国家2A级灵岩山风景区等。六合还有全国爱国主义教育基地，达浦生纪念馆；江苏省文物保护单位，六合文庙、万寿宫；南京市文物保护单位，长芦崇福禅寺、长江路清真寺、南门清真寺；南京市爱国主义教育基地，竹镇市抗日民主政府、桂子山烈士陵园等。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量现状 根据《2018年南京市环境状况公报》：建成区环境空气质量达到二级标准的天数为251天，同比减少13天，达标率为68.8%，同比下降3.5个百分点。其中，达到一级标准天数为52天，同比减少10天；未达到二级标准的天数为114天（其中，轻度污染92天，中度污染16天，重度污染6天），主要污染物为PM2.5和O3。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为43μg/m3，超标0.23倍，上升7.5%；PM10年均值为75μg/m3，超标0.07倍，同比下降1.3％；NO2年均值为44μg/m3，超标0.10倍，同比下降6.4%；SO2年均值为10μg/m3，达标，同比下降37.5%；CO日均浓度第95百分位数为1.4毫克/立方米，达标，较上年下降6.7%；O3日最大8小时值超标天数为60天，超标率为16.4%，同比增加0.5个百分点。 从上述数据可知，评价区域内PM10、PM2.5及NO2年均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，超标倍数分别为0.07倍、0.23倍以及0.10倍，项目所在区PM10、PM2.5及NO2超标，因此判定为不达标区。 二、地表水环境质量现状 建设项目周边主要水体均属于滁河支流，根据南京市水环境功能区划，滁河为Ⅳ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。根据《2018年南京市环境状况公报》：滁河干流南京段的10个断面中，4个为Ⅲ类，6个为Ⅳ类。与上年相比，水质状况基本持平。 三、声环境质量现状 本项目厂界噪声现状监测值见表3-1。 表3-1 噪声质量现状监测结果 检测点位 检测结果 2019.11.27 昼间dB(A) 夜间dB(A) N1东厂界外1m 53.1 44.8 N2南厂界外1m 53.4 45.1 N3西厂界外1m 51.7 42.4 N4北厂界外1m 52.8 43.5 评价标准（二类区） 65 55 由表3-1可知，项目区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，该区域声环境质量现状较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 对照附图南京市六合区生态红线区域保护规划图，本项目不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内。因此，本项目的建设符合生态保护红线要求。 具体环境保护目标见表3-2、表3-3： 表3-2 主要环境保护目标 名称 坐标/m 保护 对象 保护内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对距离/m X Y 七里花园 118.78615 32.31887 环境 空气 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 二类区 N 1200 新世纪花园 118.79220 32.31902 NE 1400 骋望七里楠花园 118.79572 32.31902 NE 1600 华港雅园 118.79135 32.32250 NE 1700 珠港花苑 118.80749 32.31748 NE 2300 毛许村 118.79849 32.30803 E 1200 王营村 118.77173 32.29606 SW 1800 小宣村 118.77324 32.29430 SW 1900 大宣村 118.76830 32.29486 SW 2100 宣叶村 118.77255 32.30665 W 1100 曹庄 118.76727 32.30636 W 1600 刘营 118.77028 32.31307 NW 1400 林营 118.76731 32.31496 NW 1800 项目周围200m范围内无敏感点 声环境 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准 3类区 / /

表3-3 主要地表水环境保护目标 环境要素 保护对象 保护内容 与建设项目占地区域关系 与排放口关系 与本项目水力联系 相对方位 相对厂界距离m 相对坐标 高差m 相对排放口方位 相对排放口距离m 相对坐标 X Y X Y 地表水环境 滁河 河流水体，Ⅳ类 NE 2000 -1500 -1400 0 NE 2000 -1500 -1400 附近河流 注：与建设项目占地区域相对坐标以建设项目厂区东北角为原点（0，0）；与排放口相对坐标以排放口为坐标原点（0，0）。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 污染物 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 μg/m3 1小时平均 500 μg/m3 NO2 年平均 40 μg/m3 24小时平均平均 80 μg/m3 1小时平均 200 μg/m3 PM10 年平均 70 μg/m3 24小时平均 150 μg/m3 PM2.5 年平均 35 μg/m3 24小时平均 75 μg/m3 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 mg/m3 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 μg/m3 2、地表水质量标准 项目所在区域附近水体为滁河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的四级标准。 表4-2 地表水环境质量标准 指标 Ⅳ类标准值 单位 依据 pH 6～9 无量纲 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准 CODcr ≤30 mg/L BOD5 ≤6 NH3-N ≤1.5 SS ≤60 《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准 3、声环境质量标准 项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。 表4-3 区域声环境噪声标准 区域 适用区域 标准值/Leq：dB（A） 依据 昼间 夜间 项目区 3类 65 55 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准；六合区污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 表4-4 项目废水排放标准 单位：mg/l 污染物 COD BOD5 SS NH3-N PH 厂区总排口执行标准 500 300 400 45 6~9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 50 10 10 5 6~9 2、噪声排放标准 项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 执行标准 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）3类区标准 65 55 3、固废排放标准 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中有关规定。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单内容的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 区域总量平衡方案：根据<关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知>(苏环办〔2011〕71号)，项目总量控制指标如下： （1）废水 项目废水排放至六合区污水处理厂，总量在六合区污水处理厂内平衡，申请控制总量为：COD：0.0072t/a（接管量0.05t/a）、NH3-N：0.0007t/a（接管量0.003t/a）。 （2）废气 项目生产过程无工艺废气产生，不涉及总量控制要求。 （3）固废 项目固废均得到妥善处理，零排放，无需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目位于南京市六合区新港湾路1183号钢加智汇工园，租赁钢加智汇工园3#厂房东侧部分（4500m2），进行数控设备装配生产，只进行简单的设备安装，施工时间短，对外影响小，不做具体分析。 二、运营期 本项目主要进行数控设备装配生产，具体工艺流程如下： 图5-1 数控设备装配生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）金工工序：机架等铸件外协加工，金工工序主要为钻孔及攻丝，对外购外协零部件进行进一步加工，便于后续组装。此外，部分外购零件尺寸存在不符合要求的情况，需要对外购零件进行切割，使之符合要求。此生产过程中产生噪声及废金属边角料。 （2）组装：将外协外购的零部件进行组装，组装成成品。此生产过程中产生噪声。 （3）台面铣平：组装完成后，用本台设备自身进行加工，将台面进行铣平。此生产过程中产生噪声及废塑料边角料。 （4）喷漆：喷漆工序外协，不在本厂内进行。 （5）装箱入库：成品装箱入库待售。 主要污染工序： 1、废水 项目运营期废水主要为职工生活污水，主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等。 2、废气 项目运营期无工艺废气产生。 3、噪声 项目运营期噪声主要来源于钻床、空压机等设备运行时产生的设备噪声，声级为70～80dB(A)。 4、固体废物 项目运营期固体废物主要为生活垃圾、一般固废及危险废物。 一般固废主要为废金属边角料、废塑料边角料及废纸箱。 危险废物主要废机油及废含油抹布。 项目主要产污环节及排污特征见表5-1。 表5-1 项目主要产污环节及排污特征 污染类型 污染源名称 产生环节 主要污染因子 治理措施 废水 生活污水 员工生活 COD、BOD5、SS、氨氮 生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网排入六合区污水处理厂处理，达标后排入滁河。 固废 生活垃圾 员工生活 生活垃圾 分类袋装化，交由环卫部门统一处理 废金属边角料 金工工序 废金属 集中收集，外售废品回收站 废塑料边角料 台面铣平 废塑料 废纸箱 零件拆箱 废纸箱 废机油 设备维护 废机油 交由有资质单位进行处理 废含油抹布 设备维护 废含油抹布 污染源强核算： 1、废水 项目废水主要为生活污水，无工艺废水排放。 （1）废水产生情况 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）及其修改单中相关的用水定额，项目共有职工20人，生活用水量按每人30L/d计算，则项目生活用水量为0.6t/d，180t/a（按300天计）。生活污水排放系数取0.8，则生活污水排放量为0.48t/d，144t/a。 项目供、排水水平衡图见下图： 图5-2 项目水平衡图 （2）废水排放去向 项目产生的生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网排入六合区污水处理厂处理，达标后排入滁河。 （3）废水产生及排放情况 项目废水产生及排放情况详见下表： 表5-2 项目废水产生及排放情况表 种类 废水量 t/a 污染物产生量 治理 措施 排放情况 排放 去向 污染物名称 浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 排放量t/a 生活 污水 144 COD 400 0.058 化粪池 350 0.050 六合区污水处理厂 BOD5 200 0.029 180 0.026 SS 250 0.036 175 0.025 NH3-N 20 0.003 20 0.003 表5-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活 污水 COD、BOD5、SS、NH3-N 六合区污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 / 化粪池 化粪池 DW001 (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 表5-4 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001 118.78506 32.30823 144 六合区污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 / 六合区污水处理厂 COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5 表5-5 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度 （mg/L） 新增日排放量（t/d） 全厂日排放量（t/d） 新增年排放量（t/a） 全厂年排放量（t/a） 1 DW001 COD 350 0.00017 0.00017 0.050 0.050 BOD5 180 0.00009 0.00009 0.026 0.026 SS 175 0.00008 0.00008 0.025 0.025 NH3-N 20 0.00001 0.00001 0.003 0.003 全厂排口合计 COD 0.050 BOD5 0.026 SS 0.025 NH3-N 0.003 2、废气 项目运营期无工艺废气产生。 3、噪声 项目噪声源主要来源于钻床、空压机等设备运行时产生的噪声，噪声源强约70~80dB（A），噪声源强见表5-6。项目拟采取选用低噪声设备、安装设备减振、厂房隔声等措施减少对周围环境的干扰。 表5-6 项目噪声污染源强、治理及排放情况 序号 噪声源 数量（台） 源强dB（A） 拟采取措施 降噪量dB（A） 1 攻丝机 1 70 选用低噪声设备、安装设备减振、厂房隔声 25 2 台钻 1 75 3 砂轮切割机 1 75 4 螺杆空压机 1 80 4、固废 项目运营期固体废物主要为生活垃圾、一般固废及危险废物。 一般固废主要为废金属边角料、废塑料边角料及废纸箱。 危险废物主要是废机油及废含油抹布。 （1）生活垃圾 职工办公、生活产生的生活垃圾，按每人每日0.5kg计（项目职工20人，年工作300天），故项目每年生活垃圾产生量约为3t。生活垃圾实行分类袋装化，由市政环卫部门统一处理。 （2）废金属边角料 项目金工过程产生一定量的废金属边角料，根据企业提供资料，废金属边角料产生量约为0.6t/a，集中收集后外售废品回收站。 （3）废塑料边角料 项目台面铣平过程产生一定量的废塑料边角料，根据企业提供资料，废塑料边角料产生量约为0.5t/a，集中收集后外售废品回收站。 （4）废纸箱 项目零部件拆箱产生一定量的废纸箱，根据企业提供资料，废纸箱产生量约为0.5t/a，集中收集后外售废品回收站。 （5）废机油：项目设备定期维护产生一定量的废机油，根据企业提供资料，废机油产生量为0.005t/a。根据《国家危险废物名录》，废机油属于HW08，危废代码为900-249-08，危废暂存于危废暂存间，交由有资质单位统一处理。 （6）废含油抹布：项目设备定期维护产生一定量的废含油抹布，根据企业提供资料，废含油抹布产生量约为0.005t/a。根据《国家危险废物名录》，废含油抹布属于HW49，危废代码为900-041-49，危废暂存于危废暂存间，交由有资质单位统一处理。 表5-7 建设项目固废产生情况一览表 序号 固废名称 产生工序 主要成分 属性 预测产生量t/a 处置去向 1 生活垃圾 员工生活 生活垃圾 一般固废 3.0 分类袋装，由环卫部门统一处理 2 废金属边角料 金工工序 废金属 一般固废 0.6 集中收集后外售废品回收站 3 废塑料边角料 台面铣平 废塑料 一般固废 0.5 4 废纸箱 零件拆箱 废纸箱 一般固废 0.5 5 废机油 设备维护 废机油 危险废物 0.005 交有资质单位进行处理 6 废含油抹布 设备维护 废含油抹布 危险废物 0.005 合计 / / / 4.61 / 5、污染物产生及排放汇总情况 建设项目建成后污染物产生与排放汇总见表5-8。 表5-8 建设项目污染物排放汇总表（单位：t/a） 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量/接管量 外排环境量 废水 废水量 144 0 144 144 COD 0.058 0.008 0.050 0.0072 BOD5 0.029 0.003 0.026 0.0014 SS 0.036 0.011 0.025 0.0014 氨氮 0.003 0 0.003 0.0007 固废 生活垃圾 3.0 3.0 0 0 一般工业固体废物 1.6 1.6 0 0 危险废物 0.01 0.01 0 0

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 400mg/l | 0.058t/a | 350mg/l | 0.050t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/l | 0.029t/a | 180mg/l | 0.026t/a |
|  |  | SS | 250mg/l | 0.036t/a | 175mg/l | 0.025t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/l | 0.003t/a | 20mg/l | 0.003t/a |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 3.0t/a | 交由环卫部门统一处理 |
|  | 一般固废 | 废金属边角料 | 0.6t/a | 集中收集后外售废品回收站 |
|  |  | 废塑料边角料 | 0.5t/a |  |
|  |  | 废纸箱 | 0.5t/a |  |
|  | 危险废物 | 废机油 | 0.005t/a | 交有资质单位进行处理 |
|  |  | 废含油抹布 | 0.005t/a |  |
| 噪声 | 项目噪声源主要来源于钻床、空压机等设备运行时产生的噪声，噪声源强约70~80dB（A）。经采取选用低噪声设备、安装设备减振、厂房隔声等措施后，厂区噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。 |
| 其 他 | / |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目位于南京市六合区新港湾路1183号钢加智汇工园，租赁钢加智汇工园3#厂房东侧部分（4500m2），进行数控设备装配生产，只进行简单的设备安装，施工时间短，对外影响小，不做具体分析。 运营期环境影响分析： 一、地表水环境影响分析 项目生活污水经化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后，通过市政污水管网进六合区污水处理厂处理，达标后排入滁河。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染影响型，根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准，具体如下： 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 - 本项目建成后，废水排放量为144m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，接管六合区污水处理厂，不直接排放。对照水污染型建设项目评价等级判定标准可知，本项目评价等级为三级B。根据三级B评价范围要求，分析其依托污水处理设施的可行性；涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目仅为生活污水，不涉及到地表水环境风险，本次主要对依托污水处理设施环境可行性进行分析。 （1）六合区污水处理厂简介 六合区污水处理厂位于江苏南京六合区雄州主城雍六高速公路以南、滁河以西，建设规模为4万m3/d。六合区污水处理厂采用“粗格栅+细格栅+除砂池＋CAST生化池＋反硝化滤池+纤维转盘滤池+消毒池”组合工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A标准。 （2）可行性分析 ①水质： 项目运营期排放的主要为生活污水，其主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，水质指标符合六合区污水处理厂的接管标准要求。因此本项目废水排入六合区污水处理厂在水质上是可行的。 ②水量： 本项目废水排放量为0.48t/d，六合区污水处理厂建设规模为4万m3/d，采用“粗格栅+细格栅+除砂池＋CAST生化池＋反硝化滤池+纤维转盘滤池+消毒池”组合工艺，富余量充沛，六合区污水处理厂可接纳本项目污水。故项目废水排入六合区污水处理厂在水量上是可行的。 ③接管情况： 项目所在地位于南京市六合区新港湾路1183号钢加智汇工园，处于六合区污水处理厂收水范围内，且区域内市政污水管网已接通，因此本项目产生的废水可通过市政污水管网进入六合区污水处理厂处理。 （3）评价结论 综上所述，项目生活污水经化粪池预处理后，废水水质可满足六合区污水处理厂接管标准，可接管入六合区污水处理厂进一步处理。且项目废水量小，水质简单，不会对污水厂的正常运行产生冲击。项目废水经污水厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入滁河，对滁河水质影响较小，不会降低地表水现有水环境功能。 本项目地表水环境影响评价自查表详见附件。 二、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)中地下水环境影响评价工作划分原则，本项目属于Ⅰ类建设项目，项目评价区域包气带防污性能强，含水层易污染特征分级为不易污染，项目评价区域没有地下水饮用水源地，敏感程度为不敏感，项目废水排放量为0.48m3/d，污水排放量分级为小，因此，项目地下水评价工作等级为三级。 正常生产情况下，项目厂区实行雨污分流制，雨水通过雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网；化粪池及危险废物暂存场所等采取防渗措施，不会对地下水环境产生影响。 在非正常工况或者事故情况下，危险废物暂存场所出现裂缝、破损，可能会产生含有有机溶剂的污水渗入地下影响地下水水质。危险废物暂存场所为本项目的重点防渗区域。 为防止本项目的开发建设对区域地下水环境的影响，应采取以下污染防治措施： （一）源头控制：新建项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水的下渗。另外，应严格废水管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。用于污水处理的沉淀池定期进行检查，不能在污水处理的过程中有太多的污水泄露。 （二）末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，对全厂进行分区防控。厂房分区防渗图见附图6。 项目分区防渗情况见下表。 表7-2 项目分区防渗措施一览表 类别 名称 措施 一般污染防渗区 其他生产车间及建筑 抗渗混凝土（厚度不宜小于100mm） 重点防渗区 危险废物暂存库 基础必须防渗，防渗层至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s) 加强重点防渗区的检查和维护，防止污水渗漏引起地下水污染。制定应急预案，一旦发现项目对地下水环境造成影响，立即采取有效措施防止污染扩大，保护地下水资源。 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和作业区环境管理的前提下，可有效控制作业区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。因此，在落实各项防渗措施后，项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 三、大气环境污染分析 根据工程分析可知，本项目运营期无工艺废气产生。 四、声环境影响分析 1、噪声污染源强分析及治理措施 项目噪声源强主要来源于钻床、空压机等设备运行时产生的噪声，噪声源强约70~80dB（A），噪声源强见表7-3。项目拟采取选用低噪声设备、安装设备减振、厂房隔声等措施减少对周围环境的干扰。 表7-3 项目噪声源强及治理措施一览表 序号 噪声源 数量（台） 源强dB（A） 拟采取措施 降噪量dB（A） 1 攻丝机 1 70 选用低噪声设备、安装设备减振、厂房隔声 25 2 台钻 1 75 3 砂轮切割机 1 75 4 螺杆空压机 1 80 2、噪声预测 为便于计算，本次环评将各噪声源简化为点声源，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），噪声预测计算的基本公式为： （1）多个点声源叠加模式： 式中： L总——几个声压级相加后的总声压级，dB（A）； Lpi——某一个声压级，dB（A）； n——声源个数。 （2）无指向性点声源几何发散衰减模式： 式中： Lp(r)、Lp(r0)——距声源r、r0处的声压级，dB（A）； r、r0——预测点距点声源的距离，m。 3、预测结果 本项目厂界噪声影响预测结果见下。 表7-4 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 关心点 噪声源 单台声压级（dB(A)） 设备数量（台） 噪声叠加值 （dB（A）） 隔声值 （dB（A）） 噪声源距关心点距离（m） 距离衰减（dB（A）） 贡献值（dB(A)） 贡献叠加值（dB(A)） 东厂界 攻丝机 70 1 70 20 26.5 28.5 21.5 31.8 台钻 75 1 75 20 26.5 28.5 26.5 切割机 75 1 75 20 26.5 28.5 26.5 空压机 80 1 80 20 45.5 33.2 26.8 南厂界 攻丝机 70 1 70 20 27.5 28.8 21.2 50.8 台钻 75 1 75 20 32.5 30.2 24.8 切割机 75 1 75 20 22.5 27.0 28.0 空压机 80 1 80 20 2.9 9.2 50.8 西厂界 攻丝机 70 1 70 20 20 26.0 24.0 60.0 台钻 75 1 75 20 20 26.0 29.0 切割机 75 1 75 20 20 26.0 29.0 空压机 80 1 80 20 1 0 60.0 北厂界 攻丝机 70 1 70 20 65 36.3 13.7 25.7 台钻 75 1 75 20 60 35.6 19.4 切割机 75 1 75 20 70 36.9 18.1 空压机 80 1 80 20 71.6 37.1 22.9 表7-5 建设项目噪声预测结果表 单位：（dB） 预测点 背景值 预测值 叠加值 标准 评价 N1东厂界 昼间 53.1 31.8 53.1 65 达标 N2南厂界 昼间 53.4 50.8 55.3 65 达标 N3西厂界 昼间 51.7 60.0 60.6 65 达标 N4北厂界 昼间 52.8 25.7 52.8 65 达标 由于本项目仅昼间生产，项目噪声影响主要集中在昼间，故本次预测仅就昼间进行计算。根据预测结果，考虑各噪声源的叠加，本项目高噪声设备经采取相关的对策措施后，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，故本项目对周边声影响较小。 为尽量减少项目噪声对周边环境的影响，建议项目单位采取以下噪声治理措施： 尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基与地面之间安装减振基座，减小机械振动产生的噪声污染； 2）加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，设备安装应避免接触车间墙壁，并安装隔声门窗； 3）合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，减少对周围环境的影响。 综上所述，本项目对各噪声源采取合理的噪声防治措施后，项目区噪声排放能够满足规定的环境标准要求，不会改变建设项目所在区域声环境功能要求，对周围环境影响较小。 五、固体废物环境影响分析 （1）固废收集 厂区应建固废分类收集制度，固废按危险固废、一般固废分类收集，同时将生活垃圾与工业固废进行分类收集。 （2）固废暂存 厂区应建专门的危废暂存库、一般固废暂存库和垃圾房，将危险固废与一般固废分开堆放、生活垃圾与工业固废分开堆放。一般固废暂存库按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单相关要求设置。危废暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》及修改单要求进行设置：①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志；②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；④根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质的泄漏、大气污染物的产生与扩散以及可能的事故风险。 本项目危废暂存间1m2，可以贮存约0.5t危废。本项目危废总量约0.01t/a，贮存周期约为90天，贮存量约为0.003t，危废暂存间贮存能力完全可以满足贮存要求。本项目危废暂存间基本情况详见表7-6。 表7-6 建设项目危险废物暂存场所（设施）基本情况表 序号 名称 危险废物 名称 危险废物 类别 危险废物 代码 位置 占地面积 （m2） 贮存 方式 贮存能力（t） 贮存 周期 1 危废暂存间 废机油 HW08 900-249-08 厂房南侧 1m2 桶装 0.5 90d 废含油抹布 HW49 900-041-49 袋装 （3）危险废物运输 本项目危废交由有危废处置资质的单位使用专业运输车进行运输，运输过程执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012），运输路线经当地环保部门批复，对环境造成影响可接受。 （4）固废处置 项目固废应按照要求进行分类处置，其中工业固废与生活垃圾分类处置、危险固废与一般固废分类处置。 项目一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的执行。本项目生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理；废金属边角料、废塑料边角料及废纸箱作为一般固废外售废品回收站。项目危险固废处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险固废按法规要求应委托有资质的单位进行处理处置。本项目废机油及废含油抹布委托有资质单位进行处理。固废收集处置时，应按要求建立台帐管理制度；对于危险固废委托处置时，应严格执行报批和转移联单等制度，确保固废有效处置。 六、土壤环境影响分析 本项目属于C3524木竹材加工机械制造，为污染影响型。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ 964-2018）中的附录A可知，本项目属于制造业“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的其他，项目类别为Ⅲ类。本项目占地面积约4500m2，占地规模为小型（≤5hm2），建设项目位于南京市六合区新港湾路1183号钢加智汇工园，项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ 964-2018）中表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目不需开展土壤环境评价工作。 七、项目环保投资估算 本项目总投资10000万元，环保投资约5万元，占投资总额的0.05%。项目环保投资情况见下表。 表7-7 本项目环保投资估算一览表 项目 治理对象 工程内容 环保投资（万元） 废水治理 生活污水 化粪池、雨污管网（依托） / 噪声治理 噪声设备 选用低噪声设备、安装设备减振、厂房隔声 2 固废治理 生活垃圾 垃圾箱 3 一般固废 一般固废储存间9.15m2 危险废物 危险废物暂存间1m2 合计 5 八、环境管理与环境监测 项目建成后，由企业领导主管安全环保工作，负责项目区环境保护措施的实施与日常环保工作。 （1）管理制度及职责 公司应设置专门的环保安全机构，配备专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理，其主要职责为： ①执行国家、省、市环保主管部门制定的有关环保法规、政策、条例，协调项目生产和环境保护的关系，并结合项目具体情况，制定全厂环境管理条例和章程。 ②负责全厂的环保计划和规划，负责开展日常环境监测工作，完成上级主管部门规定的监测任务，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门；“三废”排放状况的监督检查及不定期总结上报等工作。 ③配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督本厂各排放口污染物的排放状态。 ④检查落实安全消防措施，开展环保安全管理教育和培训。 ⑤参加本厂环境事件的调查、处理、协调工作。 ⑥参加本厂的环境质量评价工作。 （2）环境监测 环境监测是环境管理体系的重要组成部分，是环境管理的技术手段，目的是查清污染物来源、性质状况。本项目的监测方法参照《环境监测技术规范》（GB16297-1996），环境监测内容见表7-8： 表7-8 环境监测内容 类别 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 废水 厂区总排放口 流量、pH、COD、BOD5、氨氮、SS 每半年一次 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 噪声 厂界四周 4个测点 连续等效声级Leq(A) 每年一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） （3）环境监控机构设置 委托具有资质的环境监测单位进行本项目的环境监测。 九、污染物排放清单 表7-9 污染物排放清单 环境 因素 污染源 污染排放清单 拟采取环保措施及主要运行参数 排污口/ 验收位置 数量 验收标准 污染物种类 排放量 废水 生活 污水 COD 0.050t/a 化粪池 厂区总排口 1 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准 BOD5 0.026t/a SS 0.025t/a NH3-N 0.003t/a 噪声 设备 噪声 / 选用低噪声设备、安装设备减振、厂房隔声 厂界 4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类区标准 固废 办公 生活 生活垃圾 / 交由环卫部门统一处理 办公区 / 处置率100％ 一般 固废 废金属边角料 / 集中收集，外售废品回收站 一般固废暂存间 9.15m2 废塑料边角料 / 废纸箱 / 危险 废物 废机油 / 交有资质单位进行处理 危废暂存间 1m2 废含油抹布 / 十、三同时竣工验收一览表 表7-10 建设项目“三同时”竣工验收一览表 污染源 分类 污染源 主要工程内容 预期效果 备注 水污 染源 生活污水 化粪池、雨污管网（依托） 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 三同时 噪声 钻床、空压机等设备运行 选用低噪声设备、安装设备减振、厂房隔声 厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 固体 废物 办公生活垃圾 交由环卫部门统一处理 实现“零”排放，不对外环境产生影响 一般 固废 废金属边角料 集中收集，外售废品回收站 废塑料边角料 废纸箱 危险 废物 废机油 交有资质单位进行处理 废含油抹布

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池、雨污管网 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准 |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处理 | 对外环境不产生明显影响 |
|  | 一般固废 | 废金属边角料 | 集中收集后，外售废品回收站 |  |
|  |  | 废塑料边角料 |  |  |
|  |  | 废纸箱 |  |  |
|  | 危险废物 | 废机油 | 交有资质单位进行处理 |  |
|  |  | 废含油抹布 |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声源主要来源于钻床、空压机等设备运行时产生的噪声，噪声源强约70~80dB（A）。经采取选用低噪声设备、安装设备减振、厂房隔声等措施后，厂区噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。 |
| 其 他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 无 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 金迈（南京）智能科技发展有限公司租赁位于南京市六合区新港湾路1183号钢加智汇工园3#厂房东侧部分，建设年产200台数控设备项目。项目总占地面积4500m2，主要从事数控设备的装配生产，建成投产后可形成年产100台数控裁板机、60台精密推台锯、40台全自动封边机的生产能力。项目总投资10000万元，其中环保投资5万元，占总投资比例的0.05%。该项目已经南京市六合区发展和改革委员会备案，项目备案文号为：2019-320116-35-03-553161。 2、选址可行性分析 （1）本项目位于南京市六合区新港湾路1183号钢加智汇工园，租赁钢加智汇工园3#厂房东侧部分，根据南京六合经济开发区总体规划（2017-2030年）（详见附图4），可知本项目所在地土地使用用途为工业项目用地，未改变原有用地性质，符合用地性质的要求。对照国土资源部、国家发改委关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，本项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内。 （2）本项目位于南京市六合区新港湾路1183号钢加智汇工园，项目区水体（滁河）功能为Ⅳ类水体，空气环境功能为二类区，声环境功能为3类区。项目在营运过程中排放的污染物均采取有效措施治理后达标排放，满足环保要求，对周边环境影响较小，不会改变区域环境质量功能区划。 （3）项目区东侧为钢加智汇工园物业管理中心，南侧为物流企业，西侧、北侧为钢加智汇工园空厂房，项目与周边环境相容。综合考虑本项目的规划相容性，环保规划和对周围环境保护目标的影响，总平面布置，本项目选址基本可行。 3、与《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》的相符性分析 根据《江苏省人民政府关于印发<江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案>的通知》（苏政办发〔2017〕30号）文件精神，两减是指：①减少煤炭消费总量、②减少落后化工产能；六治是指：①治理太湖水环境、②治理生活垃圾、③治理黑臭水体、④治理畜禽养殖污染、⑤治理挥发性有机污染物、⑥治理环境隐患；三提升是指：①提升生态保护水平、②提升环境经济政策调控水平、③提升环境执法监管水平。 本项目不消耗煤炭；不属于化工项目亦不属于畜禽养殖类项目；生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网排入六合区污水处理厂处理，达标后排入滁河，且本项目距太湖150公里，不会对太湖水环境造成影响，亦不会加重黑臭水体恶化；项目生活垃圾交由当地环卫部门定期清运；项目不产生挥发性有机污染物。 综上，本项目建设符合《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》的相关要求。 4、“三线一单”符合性分析 （1）生态红线： 对照附图南京市六合区生态红线区域保护规划图，本项目不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内。因此，本项目的建设符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线： 根据《2018年南京市环境状况公报》，项目所在地的大气、水、声环境质量良好。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线： 项目营运过程消耗一定的电能、水资源，且用量较小，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单： 本次环评对照国家和地方产业政策以及《市场准入负面清单草案》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，可视为允许类。因此，本项目建设符合国家产业政策，不在环境准入负面清单范围。 5、环境质量现状 根据《2018年南京市环境状况公报》，评价区域内PM10、PM2.5及NO2年均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，超标倍数分别为0.07倍、0.23倍以及0.10倍，因此判定为不达标区。建设项目周边主要水体均属于滁河支流，根据南京市水环境功能区划，滁河为Ⅳ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。根据《2018年南京市环境状况公报》：滁河干流南京段的10个断面中，4个为Ⅲ类，6个为Ⅳ类，与上年相比，水质状况基本持平。本项目区域噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。 6、施工期环境影响分析 本项目位于南京市六合区新港湾路1183号钢加智汇工园，租赁钢加智汇工园3#厂房东侧部分（4500m2），进行数控设备装配生产，只进行简单的设备安装，施工时间短，对外环境影响较小。 7、运营期环境影响分析 ①废水：项目运营期产生的生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后，通过市政污水管网进六合区污水处理厂，达标后排入滁河。对周边地表水体不产生影响。 ②废气：项目运营期无工艺废气产生。 ③噪声：项目噪声主要来源于钻床、空压机等设备运行时产生的噪声，噪声源强约70~80dB（A），经采取选用低噪声设备、安装设备减振、厂房隔声等措施后，厂区噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，对周边环境影响较小。 ④固体废物：项目一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的执行。本项目生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理；废金属边角料、废塑料边角料及废纸箱作为一般固废外售废品回收站。项目危险固废处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险固废按法规要求应委托有资质的单位进行处理处置。本项目废机油及废含油抹布委托有资质单位进行处理。固废收集处置时，应按要求建立台帐管理制度；对于危险固废委托处置时，应严格执行报批和转移联单等制度，确保固废有效处置。项目固废均能得到有效处置，不对项目区外环境产生影响。 8、总量控制 （1）废水 项目废水排放至六合区污水处理厂，总量在六合区污水处理厂内平衡，申请控制总量为：COD：0.0072t/a（接管量0.05t/a）、NH3-N：0.0007t/a（接管量0.003t/a）。 （2）废气 项目生产过程无废气产生，不涉及总量控制要求。 （3）固废 项目固废均得到妥善处理，零排放，无需申请总量。 9、结论 综上所述，本项目建设符合相关产业政策的要求，选址符合南京市六合经济开发区用地总体规划要求；区域环境质量现状良好，具有一定的环境承载能力；项目各污染防治措施切实可行，可确保污染物均能达标排放，不会降低评价区域现有环境质量功能区划。因此，本次评价认为，企业在认真、切实落实报告表提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度分析，该项目建设可行。 二、建议 为保护环境，最大限度减轻项目建设对环境的影响，本次环评提出以下建议： 1、企业环保工作实行法人负责制，加强环保处理设施管理与维护，确保其正常运行。 2、应定期向当地环保和相关管理部门申报排污状况，并接受其依法监督与管理。同时项目完成后应及时向所在区的环保局报请组织验收。 3、上述评价结果是根据建设方提供的规模、布局做出的，如建设方扩大规模、改变布局，建设方必须按照环保要求重新申报。

预审意见： 公 章 经办人 签发 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 签发 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 签发 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边概况图 附图3 项目平面布置图 附图4 南京六合经济开发区总体规划（2017-2030年） 附图5 南京市六合区生态红线区域保护规划图 附图6 厂房分区防渗图 附件1 环境评价委托书 附件2 公示说明 附件3 公开声明 附件4 公开本删除信息说明 附件5 环评认可声明 附件6 环评编制情况承诺书 附件7 危废处置承诺函 附件8 项目备案证 附件9 营业执照 附件10 厂房租赁协议 附件11 园区建设工程规划许可 附件12 委托外协协议 附件13 噪声现状监测报告 附件14 地表水环境影响评价自查表 附件15 园区环保验收意见 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。